OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Radomyśl nad Sanem: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 w miejscowości Chwałowice
Numer ogłoszenia w BZP: 241402-2010 z dnia 06.08.2010 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174116 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 w miejscowości Chwałowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) podbudowa przepuszczalna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) Typ włókna: monofil Skład chemiczny włókna; polietylen Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 30,0 mx 50,0 m o powierzchni 1500m2 (pole gry 20,0m x 40,0m), Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier: -boisko do piłki ręcznej, - boisko do koszykówki ( 2x) -boisko do piłki siatkowej (2x) - pole do gry w tenisa podbudowa: przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 4 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 4 sztuki wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 4 sztuki - siatka do siatkówki - 2 sztuki wyposażenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki - wyposażenie kortu tenisowego: słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym - 2sztuki, siatka całosezonowa -1 szt. 3). Ogrodzenie terenu: słupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej, w rozstawie co 250 cm, 2 furtki i 2 bramy wjazdowe, wysokość ogrodzenia : 4 m, między słupkami w rozstawie poziomym co 50 cm- ściągi z linki stalowej, na konstrukcji rozpięta siatka pleciona, nakładana z rolki h=400 cm, siatka ogrodzeniowa, pleciona-ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, powlekanego, kolor zielony, piłkochwyty: ogrodzenie o wysokości 6,0 m- wyk. 2 x17,5 mb Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 4) Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). Boisko piłkarskie: maszt -słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową, Boisko wielofunkcyjne: maszt- słup stożkowy wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 SIWZ). 5) Chodniki/ ciągi komunikacyjne ( powierzchnie utwardzone). Plac utwardzony pomiędzy boiskami sportowymi oraz w pobliżu modułowego budynku zaplecza (wszystkie dojścia komunikacyjne do obiektu) z kostki betonowej wibroprasowanej gr min. 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa. Place utwardzone zamknięte obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Powierzchnia placów utwardzonych: ok. 282 m2. Miejsca parkingowe przed główna brama wjazdową dla 10 pojazdów1) wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie z piasku i kruszywa. Place utwardzone zamknięte obrzeżem betonowym 15x30x100 cm. Powierzchnia placów parkingowych: ok. 401 m2. Droga dojazdowa o nawierzchni żwirowej o frakcji 0,5-20 mm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Powierzchnia dojazdu: ok. 498 m2. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (zał. Nr 1 do SIWZ). 6). Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego. Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowa Przedmiar robót 7). Budowa budynku sanitarno-szatniowego: budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim, długość: 15,65 m, szerokość: 5,44 Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowa Przedmiar robót 8). Budowa: a) przyłącza wodociągowego do budynku sanitarno- szatniowego: rury PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm, długość -180 m, b) przyłącza kanalizacji sanitarnej: kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm, długość: 30 m, studzienki kanalizacyjne: 2 szt. c) zbiornika na ścieki sanitarne: pojemność V= do 10,0 m3, d) sieci kanalizacji odwodnieniowej wraz z drenażem: kanały z rur PVC łączonych na wcisk średnicy zewnętrznej 250 mm, długość 110 m, rury drenarskie o średnicy zewnętrznej 92/80 mm z filtrem PP, długość 400 m, rury drenarskie o średnicy zewnętrznej 126/113 mm z filtrem PP, długość 325 m, studzienki drenarskie PVC o średnicy 315 mm-szt.12, studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o średnicy 1000 mm- szt, 2, o średnicy 315 mm - szt. 4. Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz przedmiarami robót załącznik (nr 3 do SIWZ )..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Instalatorstwa i Teletechniki Łączbud Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1187867,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 1188524,59

- Oferta z najniższą ceną: 1188524,59 / Oferta z najwyższą ceną: 1390385,04

- Waluta: PLN.