Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Musików, obręb Rzeczyca Długa dz. nr ew. 1031, 1206 w km 0+000 – 0+412”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty pomiarowe | 1 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 2-3 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 4-7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Musików, obręb Rzeczyca Długa dz. nr ew. 1031, 1206 w km 0+000 – 0+412

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+412= 0,412km | km | 0,412 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 2 | D-03.01.01 21 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych Ø 60cm , izolacja styków rur papą i rur lepikiem - przepust w km 0+005 przy drodze wojewódzkiej z rur VIPRO 4szt. x 2,5m = 10,0m | m | 10,0 |
| 3 | D-03.01.01 41 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 2,5m x 1,2m x 0,25m – 0,13m3(otwór) = 0,62m3/szt. 2 szt. x 0,62m3= 1,24m3 | m3 | 1,24 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 4 | D-04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do drogi woj. R = 6,0m i R = 8,0m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m× 4,6m = 92,0m2 Km 0+020 – 0+040 ; 20,0m× = 82,0m2 Km 0+040 – 0+060 ; 20,0m× 3,6m = 72,0m2 Km 0+060 – 0+080 ; 20,0m× = 77,0m2 Łuk km 0+080 – 0+105; 25,0m×4,1m = 102,5m2 Km 0+105 – 0+125 ; 20,0m × = 77,0m2 Km 0+125– 0+412 ; 287,0m× 3,6m = 1033,2m2 Zjazd na dr. gminną w km 0+095dł. 5,0m, szer. 3,5m RPiL=5m = 35,0m2 Razem = 1605,7m2 | m2 | 1605,7 |
| 5 | D-04.01.01 21 22 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 15cm - poszerzenie nawierzchni w km 0+000 – 0+040 Urobek na poszerzenie korpusu drogi Km 0+000– 0+020; 20,0m×1,1m=22,0m2 Km 0+020– 0+040; 20,0m×=12,0m2 RAZEM = 34,0m2 | m2 | 34,0 |
| 6 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Obmiar jak w poz. 5 = 34,0m2 | m2 | 34,0 |
| 7 | D-04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar jak w poz. 4 = 1605,7m2 | m2 | 1605,7 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D-06.01.10 11 | Uzupełnienie poboczy gruntem wraz z zagęszczeniem (regulacja poboczy do projektowanej nawierzchni, spadek poprzeczny 4%) z dowozem brakującej ziemi 412,0m×0,75m×2×10cm=61,8m³ | m3 | 61,8 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.