Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chwałowice dz. nr ew. 591 w km 0+000 (droga powiatowa) – 0+948 (skrzyżowanie z drogą gminną bit.)”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chwałowice dz. nr ew. 591 w km 0+000 (droga powiatowa) – 0+948 (skrzyżowanie z drogą gminną bit.)”

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) w km 0+000 – 0+948 = 0,948km | km | 0,948 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - poszerzenie rozjazdu na włączeniu do dr. powiatowej 8,0m x 2,5m x 0,7m = 14,0m3 - km 0+000 – 0+260 ; 260,0m x 0,15m3/m= 39,0m3 - km 0+260 – 0+570 ; 310,0m x 0,25m3/m = 77,5m3 - km 0+570 – 0+ 948; 378,0m x 0,2m3/m = 75,6m3 RAZEM = 206,1m3 | m3 | 206,1 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do drogi pow.. bit. RP-6,0m i RL-6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+010 ; 10,0m× 4,6m = 46,0m2 Km 0+010 – 0+020 ; 10,0m× = 43,5m2 Km 0+020 – 0+920 ; 900,0m× 4,1m = 3690,0m2 Km 0+920 – 0+938; 18,0m ×= 78,3m2 Razem = 3882,8m2 | m2 | 3882,8 |
| 4 | D 04.01.01 22 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 20cm , urobek na poszerzenia poboczy - poszerzenie rozjazdu na włączeniu do drogi powiatowej 8,0m x 2,0m = 16,0m2 | m2 | 16,0 |
| 5 | D-04.04.01 01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna , grubość warstwy 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 16,0m2 | m2 | 16,0 |
| 6 | D-04.04.01 21 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w- wa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Rozjazd do drogi pow.. bit. RP-6,0m i RL-6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+010 ; 10,0m× 4,6m = 46,0m2 Km 0+010 – 0+020 ; 10,0m× = 43,5m Km 0+020 – 0+570 ; 550,0m ×4,1m = 2255,0m2 RAZEM = 2369,5m2 | m2 | 2369,5 |
| 7 | D-04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Druga w-wa w km 0+260 – 0+570; 310,0m x 4,1m = 1271,0m2 Km 0+570 – 0+920; 350,0m x 4,1m = 1435,0m2 Km 0+920 – 0+938; 18,0m x= 78,3m2 RAZEM = 2784,3m2 | m2 | 2784,3 |
| 8 | D-04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min. – asfaltową grysową - warstwa wyrównawcza 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 3882,8m2 3882,8m2 x 75kg/m2 = ~291,0t | t | 291,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D-05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do drogi pow.. bit. RP-6,0m i RL-6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+010 ; 10,0m× 4,5m = 45,0m2 Km 0+010 – 0+020 ; 10,0m× = 42,5m2 Km 0+020 – 0+920 ; 900,0m× 4,0m = 3600,0m2 Km 0+920 – 0+938; 18,0m ×= 76,5m2 Km 0+938 – 0+948 ; 10,0m x 4,5m = 45,0m2 Rozjazd do drogi gminnej RPiL= 6,0m = 25,0m2 Razem = 3859,0m2 | m2 | 3859,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D-06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem (regulacja poboczy do projektowanej nawierzchni, spadek poprzeczny 4%) Pobocza 948,0m×0,75m×2×8cm=~113,8m³ Zjazdy do cegielni 120,0m2 x 8cm= 9,6m3 RAZEM = 123,4m3 | m3 | 123,4 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych