Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1348/33 i 1348/35 Część I

Zamawiający - Inwestor:

GMINA RADOMYŚL NAD SANEM ul. Rynek Duży 7 37-455 Radomyśl nad Sanem

KALKULACJA UPROSZCZONA

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1348/33 i 1348/35 
(D1 i D3)

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+009-0+096 - 87m 0+003-0+212 - 209m 0,087+0,209=0,296km | km | 0,296 |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy średnio 15cm do późniejszego wykorzystania Korona drogi D-1: 87*6,5=565,5m2 D-3: 209*6+2*7,75= 1269,5m2 Razem=1835m2 | m2 | 1835,0 |
| 3 | D-01.03.02 | Rozebranie części przelotowej przepustów betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 10,0m | m | 4,0 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 4 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą – wykonanie rowów trapezowych o średniej głębokości 0,5m wraz z plantowaniem i obrobieniem na czysto dna i skarp 84mb*0,5*(0,4+1,4)*0,5m=37,8m3 | m3 | 37,8 |
| 5 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp (grunt z dowozu – piasek) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - doziarnienie istniejącego gruntu gr. 20cm D-1: 87*6,5=565,5m2 D-3: 209*6+2*7,75= 1269,5m2 Razem=1835m2*0,20m=367m3 | m3 | 367,00 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie |  |  |
| 6 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych na ławie z kruszywa łamanego grubości 20cm z rur żelbetowych Ø100cm – rury WIPRO P-1: L=10,0m Razem 10,0mb | m | 10,0 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie ścinek czołowych o wymiarach 250x180x17cm dla przepustów o średnicy Ø100cm 2szt. | szt. | 2,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 8 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wraz z pielęgnacją poprzez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 20cm po zagęszczeniu Korona drogi D-1: 87*6,5=565,5m2 D-3: 209*6+2*7,75=1269,5m2 Razem=1835m2 | m2 | 1835,00 |
| 9 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Korona drogi D-1: 87*6,5=565,5m2 D-3: 209*6+2*7,75=1269,5m2 Razem=1835m2 | m2 | 1835,00 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Plantowanie poboczy i skarp 0+009-0+096 - 87m 0+003-0+212 - 209m 2*1,0*(87+209)=592,0m2 | m | 592,0 |
| 11 | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

Opracował: