Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi wewnętrznej Witkowice koło Domu Ludowego w km 0+000 – 0+410”

b) „Remont drogi wewnętrznej Chwałowice – Wygoda w km 0+000 – 0+210”

c) „Remont drogi wewnętrznej Antoniów – Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+170”

d) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Zagroble w km 0+000 – 0+120”

a) „Remont drogi wewnętrznej Witkowice koło Domu Ludowego w km 0+000 – 0+410”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3.-9 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 10 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 11 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+410= 0,41km | km | 0,41 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+410; 410,0m x 0,12m3/m = ~ 49,0m3 | m3 | 49,0 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+005 – 0+010 ; 5,0m x 3,6m = 18,0m2 km 0+010 – 0+020 ; 10,0m x((3,6m+3,1m)/2)=33,5m2 km 0+020 – 0+410; 390,0m x 3,1m = 1209,0m2 zjazd w km 0+086 RP3,0m i RL3,0m, dł. 10m, szer. 3m = 37,0m2 Razem = 1297,5m2 | m2 | 1297,5 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy zjazd w km 0+086 RP3,0m i RL3,0m, dł. 10m, szer. 3m = 4,4m2 km 0+296 – 0+410; 114,0m x 0,4m = 45,6m2 razem = 50m2 | m2 | 50,0 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4 = 50,0m2 | m2 | 50,0 |
| 6 | D 04.08.04.11.01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem Km 0+086 – 0+296 wzmocnienie krawędzi szer. 0,5m dł. 210,0m x 5cm (śr.) = 5,25m3 km 296 – 0+410 nierówności i zagłębienia = 7,0m3 razem =12,25m3 | m3 | 12,25 |
| 7 | D04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 10cm Km 0+005 – 0+010; 5,0mx3,6m = 18,0m2 Km 0+10 – 0+020; 10,0m x(( 3,6m+3,1m)/2)= 33,5m2 Km 0+020 – 0+296; 276,0mx3,1m = 855,6m2 Zjazd w km 0+086= 37,0m2 Razem 944,1m2 | m2 | 944,1 |
| 8 | D 04.04.02.22.01 D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 12cm Km 0+296 – 0+410 ; 114,0mx3,1m = 353,4m2 | m2 | 353,4 |
| 9 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 3 = 1297,5m2 1297,5 x 75kg/m2 = ~97,0t | t | 97,0 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 10 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , Rozjazd do drogi pow. RPiL5,0m = 15,0m2 km 0+000 – 0+010 ; 10,0m x 3,5m = 35,0m2 km 0+010 – 0+020; 10,0m x((3,5m+3,0m)/2)=32,5m2 km 0+020 – 0+410; 390,0m x 3,0m = 1170,0m2 zjazd w km 0+086 RP3,0m i RL3,0m, dł. 10m, szer. 3m = 36,0m2 Razem = 1288,5m2 | m2 | 1288,5 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 11 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 410,0m ×0,75m×2×8cm=~49,2m3 Zjazdy do posesji =4,8m3 Razem = 54,0m3 | m3 | 54,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej Chwałowice – Wygoda w km 0+000 – 0+210”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3-8 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+210= 0,21km | km | 0,21 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+210; 210,0m x 0,15m3/m = 31,5m3 | m3 | 31,5 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z usunięciem roślinności km 0+000 – 0+010 ; 10,0m x((3,1m+3,6m)/2)=33,5m2 km 0+010 – 0+020; 10,0m x 3,6m = 36,0m2 km 0+020 – 0+030 ; 10,0m x((3,6m+3,1m)/2)=33,5m2 km 0+030 – 0+210; 180,0m x 3,1m = 558,0m2 Razem = 661,0m2 | m2 | 661,0 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy, szer. poszerzenia 0,4 -0,8m km 0+000 – 0+210; 210,0m x 0,6m(śr.) = 126,0m2 | m2 | 126,0 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4 = 126,0m2 | m2 | 126,0 |
| 6 | D 04.08.04.11.01 | Wykonanie podbudowy z tłucznia – wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni m3= 12,0 | m3 | 12,0 |
| 7 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 3 = 661,0m2 | m2 | 661,0 |
| 8 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 3 = 661,0m2 661,0m2 x 75kg/m2 = ~50,0t | t | 50,0 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , km 0+000 – 0+010 ; 10,0m x((3,0m+3,5m)/2)=32,5m2 km 0+010 – 0+020; 10,0m x 3,5m = 35,0m2 km 0+020 – 0+030 ; 10,0m x((3,5m+3,0m)/2)=32,5m2 km 0+030 – 0+210; 180,0m x 3,0m = 540,0m2 Razem = 640,0m2 | m2 | 640,0 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 210,0m ×0,75m×2×8cm=25,2m3 Zjazdy do posesji =3,8m3 Razem = 29,0m3 | m3 | 29,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

c) „Remont drogi wewnętrznej Antoniów – Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+170”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1-2 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 3 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 4.-10 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 11 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 12 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+170= 0,17km | km | 0,17 |
| 2 | D 01.02.02. 13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład do 1km Km 0+134 – 0+170; 36,0m x3,1 = 111,6m2 111,6m2x 0,15m3/m2= ~17,0m3 | m3 | 17,0 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 3 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+170; 170,0m x 0,15m3/m = 25,5m3 | m3 | 25,5 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 4 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+004 – 0+014; 10,0m x 3,6m = 36,0m2 km 0+014 – 0+024 ; 10,0m x((3,6m+3,1m)/2)=33,5m2 km 0+024 – 0+134; 110,0m x 3,1m = 341,0m2 Razem = 410,5m2 | m2 | 410,5 |
| 5 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy, szer. poszerzenia 0,4 -0,6m km 0+024 – 0+134; 110,0m x 0,5m(śr.) = 55,0m2 | m2 | 55,0 |
| 6 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 5 = 55,0m2 | m2 | 55,0 |
| 7 | D 04.02.01.11.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 2 = 111,6m2 | m2 | 111,6 |
| 8 | D04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 4 = 410,5m2 | m2 | 410,5 |
| 9 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm Obmiar jak w poz. 2 = 111,6m2 | m2 | 111,6 |
| 10 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 2+4 = 111,6m2 +410,5m2 = 522,1m2 522,1 x 75kg/m2 = ~39,0t | t | 39,0 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , Rozjazd do drogi gm.. RPiL5,0m = 15,0m2 km 0+000 – 0+014; 14,0m x 3,5m = 49,0m2 km 0+014 – 0+024 ; 10,0m x((3,5m+3,0m)/2)=32,5m2 km 0+024 – 0+170; 146,0m x 3,0m = 438,0m2 Razem = 534,5m2 | m2 | 534,5 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 12 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 170,0m ×0,75m×2×8cm=20,4m3 Zjazdy do posesji =4,6m3 Razem = 25,0m3 | m3 | 25,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

d) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Zagroble w km 0+000 – 0+120”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3.-7 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+120= 0,12km | km | 0,12 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+120; 120,0m x 0,12m3/m = 14,4m3 | m3 | 14,4 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do dr. Pow. bit. RLiP 5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+120 ; 120,0m x 3,1m = 372,0m2 km 0+110 zjazd bit. po str. P RPiL 3m dł. 5,0szer. 3m = 20,0m2 Razem = 407,0m2 | m2 | 407,0 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy Szer. 0,4 – 0,6m km 0+060 – 0+110; 50,0m x 0,5m(śr.) = 25,0m2 | m2 | 25,0 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4 = 25,0m2 | m2 | 25,0 |
| 6 | D 04.04.02.22.01 D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 12cm Obmiar jak w poz. 3 = 407,0m2 | m2 | 407,0 |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 3 = 407,0m2 407,0m2 x 75kg/m2 = 30,5t | t | 30,5 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , Rozjazd do drogi pow. RPiL5,0m = 15,0m2 km 0+000 – 0+120 ; 120,0m x 3,0m = 360,0m2 km 0+110 zjazd bit. po str. P RPiL 3m dł. 5,0szer. 3m = 20,0m2 Razem = 395,0m2 | m2 | 395,0 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 120,0m ×0,75m×2×8cm=14,4m3 Zjazdy do posesji =2,6m3 Razem = 17,0m3 | m3 | 17,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

a) „Remont drogi wewnętrznej Witkowice koło Domu Ludowego w km 0+000 – 0+410”

b) „Remont drogi wewnętrznej Chwałowice – Wygoda w km 0+000 – 0+210”

c) „Remont drogi wewnętrznej Antoniów – Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+170”

d) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Zagroble w km 0+000 – 0+120”

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

a) „Remont drogi wewnętrznej Witkowice koło Domu Ludowego w km 0+000 – 0+410”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,41 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 49,0 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 1297,5 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy | m2 | 50,0 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm | m2 | 50,0 |  |  |
| 6 | D 04.08.04.11.01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem | m3 | 12,25 |  |  |
| 7 | D04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy 10cm | m2 | 944,1 |  |  |
| 8 | D 04.04.02.22.01 D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 12cm | m2 | 353,4 |  |  |
| 9 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 97,0 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 10 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , | m2 | 1288,5 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 11 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 54,0 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

b) „Remont drogi wewnętrznej Chwałowice – Wygoda w km 0+000 – 0+210”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,21 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 31,5 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z usunięciem roślinności | m2 | 661,0 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy, szer. poszerzenia 0,4 -0,8m | m2 | 126,0 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm | m2 | 126,0 |  |  |
| 6 | D 04.08.04.11.01 | Wykonanie podbudowy z tłucznia – wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni | m3 | 12,0 |  |  |
| 7 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy 15cm | m2 | 661,0 |  |  |
| 8 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 50,0 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , | m2 | 640,0 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 29,0 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

c) „Remont drogi wewnętrznej Antoniów – Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+170”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,17 |  |  |
| 2 | D 01.02.02. 13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład do 1km | m3 | 17,0 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 25,5 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 4 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 410,5 |  |  |
| 5 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy, szer. poszerzenia 0,4 -0,6m | m2 | 55,0 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm | m2 | 55,0 |  |  |
| 7 | D 04.02.01.11.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy 10cm | m2 | 410,5 |  |  |
| 8 | D04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy 15cm | m2 | 410,5 |  |  |
| 9 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm | m2 | 111,6 |  |  |
| 10 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 39,0 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 11 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , | m2 | 111,6 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 12 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 25,0 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

d) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Zagroble w km 0+000 – 0+120”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,12 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 14,4 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 407,0 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy Szer. 0,4 – 0,6m | m2 | 25,0 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm | m2 | 25,0 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.22.01 D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 12cm Obliczenie ceny 11,42 + 1,78 = 13,20 | m2 | 407,0 |  |  |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 30,5 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S | m2 | 395,0 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 17,0 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |