Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

„a) Remont drogi dz. nr ewid. 720, 562 w km 0+350 – 0+650 w miejscowości Rzeczyca Długa,

b) Remont drogi dz. nr ewid. 427, 337 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Witkowice”

a) Remont drogi dz. nr ewid. 720, 562 w km 0+350 – 0+650 w miejscowości Rzeczyca Długa,

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3 - 4 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 5 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi dz. nr ewid. 720, 562 w km 0+350 – 0+650 w miejscowości Rzeczyca Długa

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy drogi km 0+000 – 0+300= 0,30km | km | 0,30 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+300; 300,0m x 0,15m3/m = 45,0m3 | m3 | 45,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z odsłonięciem krawędzi km 0+000 – 0+300; 300,0m x 3,2m = 960,0m2 | m2 | 960,00 |
| 4 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm km 0+000 – 0+300 ; 300,0m x 3,1m = 930,0m2 * zjazd w km 0+015 – 30m2 * zjazd w km 0+115 – 30m2 Razem 990,00 m2 | m2 | 990,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 5 | D 06.03.02.11.02 | Uzupełnienie poboczy gruntem kat. I-II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem do wysokości podbudowy z kruszywa 0+000 – 0+300 ; 300,0m ×0,75m×2×10cm=45,0m3 | m3 | 45,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

b) Remont drogi dz. nr ewid. 427, 337 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Witkowice

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3 - 5 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 6 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 7 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi dz. nr ewid. 427, 337 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Witkowice

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy drogi km 0+000 – 0+300= 0,3km | km | 0,30 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+300; 300,0m x 0,15m3/m = 45,0m3 | m3 | 45,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+000 – 0+300; 300,0m x 3,6m = 1080,0m2 | m2 | 1080,00 |
| 4 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm km 0+000 – 0+300 ; 300,0m x 3,6m = 1080,0 | m2 | 1080,00 |
| 5 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca km 0+000 – 0+120 ; 120,0m x 3,6m = 432m2 432,0m2 x 75kg/m2 = 32,4t | t | 32,40 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 6 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , km 0+000 – 0+120; 120,0m x 3,5m = 420,0m2 | m2 | 420,0 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 7 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+300 ; 300,0m ×0,75m×2×10cm=45,0m3 | m3 | 45,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

- w km 0+000 połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną należy zafrezować

KOSZTORYS OFERTOWY

„a) Remont drogi dz. nr ewid. 720, 562 w km 0+350 – 0+650 w miejscowości Rzeczyca Długa,

b) Remont drogi dz. nr ewid. 427, 337 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Witkowice”

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

a) Remont drogi dz. nr ewid. 720, 562 w km 0+350 – 0+650 w miejscowości Rzeczyca Długa

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Remont drogi dz. nr ewid. 720, 562 w km 0+350 – 0+650 w miejscowości Rzeczyca Długa

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy drogi | km | 0,30 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 45,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z odsłonięciem krawędzi | m2 | 960,00 |  |  |
| 4 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm | m2 | 990,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 5 | D 06.03.02.11.02 | Uzupełnienie poboczy gruntem kat. I-II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem do wysokości podbudowy z kruszywa | m3 | 45,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

b) Remont drogi dz. nr ewid. 427, 337 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Witkowice

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Remont drogi dz. nr ewid. 427, 337 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Witkowice

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy drogi | km | 0,30 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 45,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 1080,00 |  |  |
| 4 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm | m2 | 1080,00 |  |  |
| 5 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 32,40 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 6 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , | m2 | 420,0 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 7 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 45,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |