Załącznik nr 1a do SIWZ

Dane techniczne oferowanego ciągnika rolniczego:

| Wymagania | Dane ciągnika ofertowego |
| --- | --- |
| Nazwa producenta |  |  |
| Typ |  |  |
| Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany, intercooler |  |  |
| Moc maksymalna – minimum 110KM |  |  |
| Sprzęgło wielotarczowe, mokre |  |  |
| Sterowanie elektrohydrauliczne |  |  |
| Pojemność min. 4300 cm3 – max.4500cm3 |  |  |
| Skrzynia biegów mechaniczna z 3 stopniowym wzmacniaczem momentu i rewersem |  |  |
| Ilość biegów 24/24, prędkość Jazdy 40 km/h |  |  |
| Napęd 4 WD |  |  |
| Chłodzony cieczą (chłodnica) |  |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego tylnego |  |  |
| Wspomaganie kierownicy |  |  |
| Hamulce tarczowe mokre |  |  |
| Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa dla hamulców przyczepy oraz instalacja elektryczna |  |  |
| Tylny WOM min. 540/1000 obr/min |  |  |
| Przedni WOM |  |  |
| Przedni TUZ |  |  |
| Obciążniki na przedni TUZ 300 kg |  |  |
| Cięgło przedniego i tylnego TUZ-u |  |  |
| Pompa wydajności min. 50 l/min |  |  |
| Ilość wyjść hydrauliki 6 + 1 w tym 2 wyjścia z przodu przy przednim tuz-ie |  |  |
| Zewnętrzne sterowanie hydrauliką |  |  |
| Rozdzielacz 3 sekcyjny |  |  |
| Siedzenie dla pasażera |  |  |
| Homologowana ilość miejsc - 2 |  |  |
| Kabina klimatyzowana, ogrzewana |  |  |
| Lusterka zewnętrzne |  |  |
| Klimatyzacja |  |  |
| Radioodtwarzacz |  |  |
| Regulowana kierownica |  |  |
| Siedzenie kierowcy typu „Gramera” |  |  |
| Oświetlenie wnętrza kabiny podczas otwierania drzwi |  |  |
| Minimum jedna szyba boczna uchylna |  |  |
| Przednie i tylne błotniki |  |  |
| Oświetlenie drogowe tylne i przednie, reflektory kabiny przednie min 2 szt. i tylne min. 2 szt. , pulsacyjne światło drogowe ( lampa ostrzegawcza ), |  |  |
| Zbiornik paliwa min. 220 l |  |  |
| Wycieraczki szyby przedniej i tylnej |  |  |
| Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby |  |  |
| Skrzynka na narzędzia |  |  |
| Zaczep górny obrotowy przesuwny |  |  |
| Zaczep dolny typu HITCH lub zaczep rolniczy z bolcem |  |  |
| Blokada postojowa |  |  |
| Ogumienie przód min. 13,6 R24, tył min. 18,4 R 34 |  |  |
| Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth |  |  |
| Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego |  |  |
| Kontrolka ciśnienia oleju |  |  |
| Dopuszczalne maksymalne obciążenie przedniej osi minimum 4000 kg |  |  |
| Dopuszczalne maksymalne obciążenie tylnej osi minimum 6500 kg |  |  |
| Udźwig tylnego TUZ minimum 5500 kg |  |  |
| Udźwig przedniego TUZ minimum 3500 kg |  |  |
| Drzwi z ramą |  |  |
| Maksymalny poziom hałasu w kabinie do 75 db |  |  |
| Fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2014 |  |  |
| Gwarancja i serwis –gwarancja min. 18 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 60 km od siedziby zamawiającego |  |  |

Dane wozu asenizacyjnego:

| Wymagane | Dane wozu ofertowego |
| --- | --- |
| Nazwa producenta |  |
| Typ |  |
| Zbiornik ocynkowany dwustronnie o pojemności 8000L , PN – 70 L |  |
| Zbiornik samonośny, stalowy, cynowany ogniowo, wzmacniany wewnątrz pierścieniami |  |
| Jednoosiowy, 2 koła |  |
| Jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy |  |
| Wąż ssąc 4 ’’ z koszem, L = 6 m |  |
| Tylna zasuwa otwierana hydraulicznie |  |
| Zbiornik przelewowy |  |
| Hamulec ręczny awaryjny |  |
| Dyszel ocynkowany |  |
| Tłumik – odzyskiwacz oleju |  |
| Regulowana stopa podporowa |  |
| Zawór bezpieczeństwa |  |
| Zaczep wymienny |  |
| Wzierniki szklane – 3 szt. |  |
| Manowakuometr |  |
| Zawór pływakowy |  |
| Układ hydrauliczny zaworu spustowego |  |
| Właz tylny otwierany |  |
| Uchylna tylna łyżka rozlewowa |  |
| Zaślepiony tylny króciec spustowy 2 |  |
| Zawór dolny |  |
| Zabezpieczenie kompresora przed zalaniem |  |
| Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa z atestem |  |
| Zawór przeciwprzelewowy |  |
| Instalacja elektryczna - oświetleniowa |  |
| Wałek przekaźnika mocy |  |
| Ogumienie min. 700/50/R22,5 |  |
| Kompresor ssąco-tłoczący typu „JUROP PN – 58 M |  |
| Błotniki ocynkowane |  |
| Uchwyty na wąż ssący |  |
| Dodatkowa zasuwa ręczna |  |
| Rurowy wskaźnik poziomu |  |
| Mechaniczna regulowana stopka podporowa |  |
| Szybkozłącza układu pneumatycznego hamulcowego |  |
| Manometr |  |
| Wziernik |  |
| Rozlewacz właściwy |  |
| Filtr samoczyszczący |  |
| Wóz asenizacyjny powinien być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem |  |
| Fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2014 |  |