PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości RZECZNIÓW KOLONIA w km 0+ 177 - 0+000 i 0+000 - 0+225, dł. 0+402 km gm. Rzeczniów, pow. lipski, woj. mazowieckie

| L.p. | Podstawa kosztorysu | Wyszczególnienie robót, lokalizacja, obliczenia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.02.12 | D-Ol.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | m3 | 0,6 |
|  |  | Regulacia studzienek urzadzeń podziemnvch |  |  |
|  | KSNR-6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - studzienek kanalizacyjnych szt. 6 |  |  |
| 2. | D-05.03.05/g | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |
|  |  | Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanek min.bitumicznych otaczanych na gorąco na drogę o ruchu poniżej średniego |  |  |
|  | KSNR-6 0308-01 0308-0108 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Warstwa wiążąca z mieszanek min.bit.asfaltowych standart III, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km ( wykonanie w km 0+177-0+000 i 0+000-0+225) tj.: 177,0x4,6+6x6-3,14x6x6:4+5x5-3, 16x5x5:4x2+ 100,0x4,6+ 15,0x(4,6+3,1)x0,5+85,0x 3,10+ 10,0x(3,1+4,6)x0,5+15,0x4,6 Dodatek za dalszy 1 km przewozu masy ponad 5 km tj. na dalsze 15 km | m2 m2 | 1721,0 1721,0 |
| 3 . | D-05.03.05/h | Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek min.bit. otaczanych na gorąco na drogę o ruchu poniżej średniego |  |  |
|  | KSNR-6 0309-01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Warstwa ścieralna z mieszanek min.bit.asfaltowych standart III, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km ( wykonanie w km 0+177-0+000 i 0+000-0+225) tj.: 177,0x4,5+6x6-3,14x6x6:4+5x5-3, 16x5x5:4x2+ 100,0x4,5+ 15,0x(4,5+3,0)x0,5+85,0x 3,0+ 10,0x(3,0+4,5)x0,5+15,0x4,5 Dodatek za dalszy 1 km przewozu masy ponad 5 km tj. na dalsze 15 km | m2 m2 | 1681,0 1681,0 |
| 4 |  | D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
|  | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  |
|  | KSNR-6 0702-01,05 | Ustawienie znaków pionowych drogowych ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 na słupkach z rur stalowych średnicy Ø 50 mm, tj.: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych średnicy Ø 50 mm Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm, foliowane A-6b=1, A-6c=2, A-7=2 3) Znaki informacyjne D-4a=1 | szt. szt. szt. | 6,0 5,0 1,0 |