Sońsk, dnia 29.05.2019r.

IP.271.37.2019

Wszyscy Wykonawcy

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska sportowego przy szkole w Sońsku” wyjaśniam,               że do Zamawiającego w dniu 23 maja 2019r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zamawiający w dokumentacji technicznej podaje minimalne parametry dla nawierzchni                     ze sztucznej trawy. Projektant stosuje sprytny zabieg dopuszczenia dwóch rodzajów nawierzchni jako wariantowy z tym tylko zastrzeżeniem, że oba produkty należą do jednego producenta. Jest to zabieg nieuczciwy i naganny!!! Niezgodnie z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych ograniczona została konkurencyjność postępowania, gdyż wskazując parametry w określonych wymaganiach, zamknęliście Państwo dostęp do postępowania wykonawcom, którzy w swojej ofercie posiadają inne nawierzchnie, które są równie dobre i spełniają wymagania normy EN 15330-1:2013 oraz często przyjmowane jako równoważne z badaniem na normę EN wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015).

Odpowiedź

Zamawiający dba o uczciwą konkurencję i pragnie dopuścić do udziału w postępowaniu jak największą liczbę wykonawców. Zamawiający, wskazując oczekiwane cechy – parametry nawierzchni trawy syntetycznej, opisał je jako minimalne. W związku z tym każdy materiał, który spełnia minimalne wymagania lub je przewyższa w jednym bądź w kilku punktach, będzie dopuszczony i uznany jako spełniający wymagania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakaz utrudniania uczciwej konkurencji przez opisanie przedmiotu zamówienia zawarty w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom. Zawiera on jedynie nakaz,                   aby dopuścić konkurencję między wykonawcami będącymi w stanie spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Ustawodawca dał zamawiającemu możliwość precyzowania przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego indywidualne interesy. Prawem                   i jednocześnie obowiązkiem każdego zamawiającego jest racjonalna ocena własnych potrzeb                 i opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z nimi, co wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2009 r. (sygn.. akt KIO/UZP 1481/08). Zatem zamawiający nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Bowiem fakt, że na rynku istnieją inne produkty, nie przesądza o obowiązku dopuszczenia każdego z nich.

Zapytanie nr 2

Wnoszę o:

1) wskazanie co najmniej dwóch producentów opisanej w dokumentacji nawierzchni z trawy syntetycznej, a jeżeli Zamawiający nie może spełnić tego warunku to,:

2) modyfikacji przez Zamawiającego SIWZ poprzez dopuszczenie nawierzchni innych producentów np. o parametrach jak poniżej:

- wysokość włókna 55-60 mm

- rodzaj włókna – monofilowe z wtopionym symetrycznie rdzeniem oraz fibrylowane

- grubość włókna monofilowego – minimum 300 mikronów

- grubość włókna fibrylowanego – minimum 120 mikronów

-detex – 16 000

- gęstość pęczków – min. 8190/m2

-gęstość włókien – min. 114 000/m2

- waga włókna – min. 1700g/m2

- waga całkowita – min. 2900 g/m2

- kolor zielony min. 2 odcienie

- siła wyrywania pęczka trawy min. 50N

Nawierzchnia o parametrach jak powyżej posiada poniższe dokumenty (dołączyć do oferty):

- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta

- badanie laboratoryjne wykonane przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA – Sport lub Sport Labs) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013

- autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

- próbkę 20 x 30 cm oferowanej trawy.

Odpowiedź

Zamawiający określając parametry trawy syntetycznej na przedmiotową inwestycje nie brał pod uwagę konkretnego  producenta, lecz skupił się na oczekiwanej jakości materiału i oczekuje                w związku z tym, żeby materiał posiadał określone w zamówieniu parametry potwierdzone badaniami i certyfikatami. Zamawiającemu znane są co najmniej trzy firmy, które produkują trawę syntetyczną na obiekty sportowe (Italgreen, XL Turf, Ricco Polska). Ponadto zamawiający informuje, że już na wcześniejszym etapie procedury przetargowej obniżył wymóg co do siły wyrywania pęczka trawy po starzeniu wodą na min. 40N oraz wykreślił wymóg dostarczenia certyfikatu ITF. Wprowadzenia innych zmian, niż wprowadzone dotychczas do SIWZ, Zamawiający nie przewiduje.

Wójt Gminy Sońsk

/-/ Jarosław Muchowski