Załącznik nr 1  do SIWZ

Specyfikacja techniczna - wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t. na bazie furgonu z napędem 4x2 dla OSP

| L.P. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | 34114000-9 pojazdy specjalne 34136100-0 lekkie samochody półciężarowe 34144200-0 pojazdy służb ratowniczych 34144210-3 wozy strażackie | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |  |
| 1.2 | Pojazd spełniający | Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. Nr.58 z 2003r. poz. 515 z późn. zm) |  |
|  |  | Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych opracowane przez CNBOP ( Edycja druga –marzec 2006r.) Część 1- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody (maksymalna masa rzeczywista do 3,5t). Miejsce publikacji strona internetowa http:// www.zosprp.pl/php/regulaminy/Samochody.pdf(str.3-18)- Poza wymaganiami określonymi w niniejsze specyfikacji |  |
| 2. | TYP NADWOZIA |  |  |
| 2.1 | Furgon towarowo-osobowy , przeszklony w części osobowej, drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180(, przystosowany do przewozu min. 5 osób, drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, przedział osobowy wylożony tapicerką i podsufitką | Fabrycznie nowy rok 2007 Silnik i karoseria od jednego producenta Elementy podwozia –czarne, kabina czerwona (RAL 3000), zderzaki i błotniki- białe, podwozie zabezpieczone przed korozją |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE NADWOZIA |  |  |
| 3.1 | WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE | belka świetlna z napisem „STRAŻ” |  |
|  |  | urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych |  |
|  |  | lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu |  |
|  |  | hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg. wg. PN-76/S-47291 |  |
|  |  | gniazdo elektryczne do przyczepy – znormalizowane gniazdo 12V, 7 biegunowe, wg. PN-83/S-76055 |  |
|  |  | elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy; |  |
|  |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | wciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu 3,6 t |  |
| 3.2 | WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE | radiotelefon samochodowy o parametrach : częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1(25 W, |  |
|  |  | odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min 128 kanałów; |  |
|  |  | oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; |  |
|  |  | oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; |  |
|  |  | dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy; |  |
|  |  | poduszka powietrzna kierowcy |  |
|  |  | Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe; |  |
| 4. | NAPĘD | 4x2 |  |
| 4.1 | SILNIK | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro 4 |  |
|  |  | Moc silnika nie mniejsza niż 74kW |  |
|  |  | Moment obrotowy nie mniejszy niż 250 Nm |  |
| 4.2 | UKŁAD JEZDNY | Skrzynia biegów manualna min 5-cio biegowa zsynchronizowana |  |
|  |  | Napęd na oś tylną |  |
| 4.3 | UKŁAD KIEROWNICZY | Ze wspomaganiem |  |
| 4.4 | MINIMALNA ZEWNĘTRZNA OBRYSOWA ŚREDNICA ZAWRACANIA | Nie większa niż 14 m |  |
| 4.5 | UKŁAD HAMULCOWY POJAZDU | Wyposażony w ESP |  |
| 5. | DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | do 3,5t |  |
| 5.1 | Zbiornik paliwa | Pojemność zapewniająca zasięg pojazdu min.400 km ( przy jeździe drogowej pozamiejskiej). Kroćce wlewowe zbiorników paliwa i urządzeń na stałe zamontowanych w pojeździe powinny być tak zaprojektowane, aby uniemożliwić kontakt paliwa z jakimikolwiek gorącymi częściami samochodu lub wyposażenia. |  |
| 5.2 | ŁADOWNOŚĆ POJAZDU PO WYKONANIU ZABUDOWY POŻARNICZEJ W PRZEDZIALE ZAŁOGI I PRZEDZIALE SPRZĘTOWYM | Min. 1100 kg. ( wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| 5.3 | REZERWA MASY W PEŁNI OBCIĄŻONEGO SAMOCHODU, W STOSUNKU DO CAŁKOWITEJ DOPUSZCZALNEJ MASY POJAZDU | Minimum 3% |  |
| 5.4 | OBJĘTOŚĆ PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO | Nie mniej niż 4,5 m3 |  |
| 6. | ZABUDOWA WEWNĘTRZNA | -Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewnić ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. -Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową; |  |
|  |  | -zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia, |  |
|  |  | półki aluminiowe zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w : - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego - piłę do betonu i stali, - piłę do drewna, - pompę pływającą - agregat prądotwórczy o min mocy 2 kV - zestaw PSP R-1 -węże tłoczne, prądownice |  |
|  |  | Możliwość dostępu do przedziału sprzętowego z przedziału załogi. Stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty powinny być wykonane z metali odpornych na korozję. ( np. ze stali nierdzewnej) |  |
| 7. | WYPOSAŻENIE RATOWNICZO-GAŚNICZE | Wysokociśnieniowy agregat wodny ze zbiornikiem min. 200 l (wykonanym z materiału odpornego na korozję) z układem wodnym umożliwiającym zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika, o następujących parametrach : - wydajność pompy min 40 l/min przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją), - silnik czterosuwowy -rozrusznik elektryczny lub ręczny -linia szybkiego natarcia min 40mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica wysokociśnieniowa na prąd zwarty i rozproszony |  |

Uwaga !  Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych  niż wymaga Zamawiający oznaczać  będzie nie spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty w myśl art 89.  ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004., poz.  177 z późniejszymi zmianami)

Pojazd powinien być oznakowany napisem STRAŻ