Sulejów, 18.03.2010 r.

ZP-3410/1/10

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

" Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na Osiedlu Podklasztorze w Sulejowie ul. Rycerska 10 ”.

Informuję, że w dniach 15 i 16.03.2010 r. wpłynęły następujące zapytania dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego:

Dział 2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej poz. Nr 35 – Czas pracy rusztowań grupy 1; Dział Docieplenie ścian zewnętrznych budynku poz. Nr 51 – Czas pracy rusztowań grupy 2, oraz Dział 4 Remont instalacji odgromowej poz. Nr 58 – Czas pracy rusztowań grupy 3 we wszystkich w/w pozycjach brak jest jednostki oraz obmiaru robót, natomiast w dziale 5 Różne roboty zewnętrzne poz. Nr 75 zawiera czas pracy rusztowania w ilości 240 m-g.

Proszę o uzupełnienie lub skorygowanie obmiaru dla w/w pozycji.

Odp.

W pozycjach 35, 51, 58 podane są nr pozycji, do których odnoszą się rusztowania.

- poz. 35 rusztowania rurowe elewacyjne do 16m, 34,2123 m-g;

- poz. 51  rusztowania elewacyjne rurowe do 16 m, 1475,7655 m-g;

- poz. 58 rusztowania elewacyjne rurowe do 16m, 27,7806 m-g;

- poz. 74 rusztowania warszawskie do 6m,   240 m-g.

Pytanie 2.

Jaki ma być zastosowany pakiet szybowy w zestawie z szybą antywłamaniową, ( P4/P16/4, P4/16/P4, P4/16/O2)?

Odp.

Należy zastosować - P4/P16/4.

Pytanie 3.

Jakie zastosować okucia w przedmiotowych oknach (zwykłe, antywłamaniowe klasy WKI czy antywłamanioweWK2) ?

Odp.

Należy zastosować okucia antywłamaniowe klasy WKI.