Urząd Miejski
w Sulejowie
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

ZP – 3410/18/06

CPV  45.23.24.10-9

45.23.24.40-8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda w Sulejowie.

Zatwierdzam:

.......................................

Sulejów  dnia 18 sierpnia 2006r.

# I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:   Urząd Miejski w Sulejowie
Adres:    ul. Konecka 42     97-330 Sulejów
Tel.:       0-44/ 61-02-500; 61-02-519
Fax:       0-44/ 61-62-551

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 6000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177, z późn. zm., zwana dalej PZP) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda w Sulejowie.

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana w pasie drogowym ul. Dobra Woda częściowo w poboczu jezdni o nawierzchni asfaltowej, częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej i utwardzonej żwirem. Projekt swym opracowaniem obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ul. Dobra Woda na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul Targową a działką nr ew. 316/4. Kanalizacja sanitarna swym zakresem obejmuje:

- Rurociągi pcv-u fi 200  - 806,50 mb,

- Rurociągi pcv-u fi 160  - 465,50 mb,

- Przykanaliki pcv-u fi 160  - 119 mb,

- Przykanaliki pcv-u fi 160  - 413,70 mb,    - szt. 45

- Przewiert rurą stalową fi 324 x 8,0 mm  -  8,0 mb – szt. 1,

- Przewiert rurą stalową fi 271 x 7,1 mm  -  23,0 mb  - szt 2,

Przedmiot zamówienia  należy wykonać zgodnie  z załącznikami tj. dokumentacją  techniczna i przedmiarami robót.

Podstawą szczegółowego określenia zakresu robót dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i jego realizacji - jest dokumentacja techniczna, przedmiar robót i kosztorys. Przedmiotem zamówienia jest całość robót przewidzianych w w/w .

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi  także dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych – zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania robót.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,

- obsługa geodezyjna

- koszty zabezpieczenia terenu budowy

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą być dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wszystkie roboty należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

Po zakończeniu robót cały teren należy przywrócić do stanu pierwotnego .

Roboty należy prowadzić tak, aby nie naruszyć systemów korzeniowych drzew.

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z późn. zmianami/ i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane roboty.

# IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

# VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

# VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 3 roboty o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia,

- dysponują co najmniej 1 osobą z uprawnieniami wykonawczymi w branży instalacyjnej (sanitarnej),

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- w ciągu ostatnich 3 lat (2003,2004,2005) osiągnęli zysk z prowadzonej działalności,

- posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50 tys. zł

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1i 2 PZP,

      - wykonają przedmiot zamówienia zgodnie ze SIWZ i umową,

      - na wykonane roboty udziela 36 miesięcznej gwarancji,

      - przedmiot zamówienia wykonają bez udziału podwykonawców

2. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU      POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWNIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIONTU ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

2. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP następujących dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru  Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- 8 PZP – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów:

- wykazu wykonanych robót budowlanych (rozpoczętych i zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, odpowiadających każda swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 3). Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało referencjami bądź protokołami  odbioru. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1.

- wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami niezbędnymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4) , z załączeniem kopii uprawnień budowlanych dla występujących robót budowlanych oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1.

- wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu, jakimi dysponuje wykonawca (załącznik nr 5).

4. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, następujących dokumentów:

1)   części sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe tj. lata 2003, 2004 i 2005, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1.

- 2)  polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w w rozdziale VIII pkt 1  - aktualną na dzień składania ofert.

5.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający żąda:

- wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkt. 2 ppkt 1- 5. dokumenty wymienione w pkt. 3 ppkt 1 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. Wadium wnoszone jest przez konsorcjum;

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum;

- w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum;

- umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenia uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie  z §2 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z 19 maja 2006r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 605).

7. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

# X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO   Z WYKONAWCAMI.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcą drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.

- Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

  - W sprawach formalnych – zamowienia@sulejow.pl

  - W sprawach merytorycznych (przedmiotu zamówienia) – infrastruktura@sulejow.pl

- Adres strony internetowej Zamawiającego: www.sulejow.pl

- Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.

- W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

10.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.

11.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Krzysztof Pabich tel.0-44 61 02 518

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Anna Ostrowska tel. 0-44 61 02 519

12.Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

13.W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

# XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości  30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

3.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej, Oddział Paradyż, Filia Sulejów Nr 60 8973 0003 0020 0031 0082 0001, z dopiskiem „wadium na zamówienie dot. wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda w Sulejowie”; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

  - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

  - kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji,

  - zobowiązanie gwaranta do:” zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie , iż Wykonawca , którego ofertę wybrano:

    - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub

    - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

6.Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w punkcie 4 ppkt 2 i 5.

7.W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 3 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji osobno załączyć do oferty.

8.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

9.Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu.

10.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 PZP.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

# XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.Wszystkie załączniki do oferty powinny być w kolejności wymienionej w formularzu oferty.

3.Zamawiajacy wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

4.Oferata i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskimi napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

5.Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polskim przez tłumacza przysięgłego.

6.Wszystki strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron nie zapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

7.Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.

8.Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

9.Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako ”część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.Oferta musi być złożona w opakowaniu:

- nieprzejrzystym, zamkniętym;

- zaadresowana następująco: Urząd Miejski w Sulejowie,97-330 Sulejów, ul. Konecka 42

- opatrzona napisem:

„Oferta na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda w Sulejowie. Nie otwierać przed 4.10.2006r. godz. 10.15” oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów.

12.W wypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sulejowie, 97-330 Sulejów , ul. Konecka 42, sekretariat, do dnia 4.10.2006r. do godz. 10.00”

13.Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

14.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

15.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Oferty należy składać na adres Zamawiającego: do dnia 4 październik 2006r. do godz. 10.00.

2.Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP.

4.Otwarcie ofert:

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, wejście A, parter, sala USC  w dniu 4 października 2006r. godz. 10.15.

- otwarcie ofert jest jawne;

- bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców i ceny ofert.

5.Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz podanego przedmiaru robót, ujmując wszelki koszty związane z realizacją zamówienia, w tym określone w rozdziale III SIWZ oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.

2.Cena ofertowa powinna być podana następująco:

- cena netto (bez VAT)

- stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT);

- cena brutt (z VAT);

3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

4.Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

5.Zamawiajacy poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia miedzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

# XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

2.Sposób oceny ofert – opis kryterium: Cena – 100 proc.

3.Zamawiajacy wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

# XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

# XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XX. WZÓR UMOWY

# Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 4.

XXI.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 – 198 PZP.

XXII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- załącznik nr 1 – formularz oferty

- załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w art. 22 ust. 1 PZP i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP,

- załącznik nr 3 – wykaz robót,

- załącznik nr 4 – wykaz osób , które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,

- załącznik nr 5 – wykaz sprzętu,

- załącznik nr 6 - wzór umowy,