SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	D.01.01.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wyznaczenie w terenie osi i punktów wysokościowych dla zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Świdwinie”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych niniejszą ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem osi jezdni i punktów wysokościowych i obejmują:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych jezdni, zjazdu, miejsc postojowych, ciągu pieszo-jezdnego i chodników

- wyznaczenie przekrojów konstrukcyjnych,

- wykonanie inwentaryzacji podwykonawczej.

- WYKONANIE ROBÓT

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez uprawnionego do tych prac geodetę.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) w terenie jest 1 km dla dróg i ulic oraz 1 ha dla placów postojowych.

Liczba jednostek obmiarowych:

Ulica Mickiewicza	-	0,146 km

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót następuje po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie punktów głównych jezdni, zjazdu, miejsc postojowych, ciągu pieszo-jezdnego i chodnika,

- wyznaczenie przekrojów konstrukcyjnych wg. projektu,

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.