| PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Magnuszew Mały Nr 5, Nr 21, Nr 42, Nr 43 i Nr 72, Orzyc Nr 143 i Laski Nr 112. |
| --- |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
| CPV 45111200-0 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. | D-01.01.01 | KNNR 101110100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dróg). Wytyczenie odcinka w terenie+ inwentaryzacja geodezyjna Drogi w miejscowości Magnuszew Mały: - Nr 5- dł. 615 mb x sz. 6 m = 3.690 m2 - Nr 21- dł. 1.830 mb x sz. 6 m= 10.980m2 - Nr 42 - dł. 1.105 mb x sz. 6 m = 6.630 m2 - Nr 43 - dł. 1.290 mb x sz. 6 m = 7.740 m2 - Nr 72 - dł. 315 mb x sz. 5 m= 1.575 m2 Drogi w miejscowości Orzyc: - Nr 143- dł. 305 mb x sz. 6 m= 1.830 m2 Drogi w miejscowości Laski: - Nr 112- dł. 65 mb x sz. 3 m= 195 m2 Odcinek o długości 5 525 mb Ogółem: 32.640 m2 | km | 5,525 |
| CPV 45111200-0 | II. PODBUDOWA |
| 2. | D-04.01.01 | KNR 2-310103-4 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Drogi w miejscowości Magnuszew Mały: - Nr 5- dł. 615 mb x sz. 6 m = 3.690 m2 - Nr 21- dł. 1.830 mb x sz. 6 m= 10.980m2 - Nr 42 - dł. 1.105 mb x sz. 6 m = 6.630 m2 - Nr 43 - dł. 1.290 mb x sz. 6 m = 7.740 m2 - Nr 72 - dł. 315 mb x sz. 5 m= 1.575 m2 Drogi w miejscowości Orzyc: - Nr 143- dł. 305 mb x sz. 6 m= 1.830 m2 Drogi w miejscowości Laski: - Nr 112- dł. 65 mb x sz. 3 m= 195 m2 Odcinek o długości 5 525 mb Ogółem: 32.640 m2 | m2 | 32.640 |
| CPV 45233220-7 | III. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 3. | D-04.04.02 | KNNR-61002-0200 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółka) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Drogi w miejscowości Magnuszew Mały: - Nr 5- dł. 615 mb x sz. 6 m = 3.690 m2 - Nr 21- dł. 1.830 mb x sz. 6 m= 10.980m2 - Nr 42 - dł. 1.105 mb x sz. 6 m = 6.630 m2 - Nr 43 - dł. 1.290 mb x sz. 6 m = 7.740 m2 - Nr 72 - dł. 315 mb x sz. 5 m= 1.575 m2 Drogi w miejscowości Orzyc: - Nr 143- dł. 305 mb x sz. 6 m= 1.830 m2 Drogi w miejscowości Laski: - Nr 112- dł. 65 mb x sz. 3 m= 195 m2 Odcinek o długości 5 525 mb Ogółem: 32.640 m2 (32.640 m2 x 0,331 t/m2= 10.804 ton) | m2 | 32.640 |

| KOSZTORYS OFERTOWY Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Magnuszew Mały Nr 5, Nr 21, Nr 42, Nr 43 i Nr 72, Orzyc Nr 143 i Laski Nr 112 |
| --- |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł netto | Wartość zł netto |
| CPV 45111200-0 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. | D-01.01.01 | KNNR 101110100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dróg). Wytyczenie odcinka w terenie+ inwentaryzacja geodezyjna Odcinek o długości 5 525 mb | km | 5,525 |  |  |
| CPV 45111200-0 | II. PODBUDOWA |
| 2. | D-04.01.01 | KNR 2-310103-4 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ogółem: 32.640 m2 | m2 | 32.640 |  |  |
| CPV 45233220-7 | III. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 3. | D-04.04.02 | KNNR-61002-0200 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółka) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Ogółem: 32.640 m2 (32.640 m2 x 0,331 t/m2= 10.804 ton) | m2 | 32.640 |  |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek Vat 23% |  |
| Razem wartość brutto |  |