    - Stary Szelków, 13.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usług poniżej 30 000 euro

art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 1579)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Szelków Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, nr tel. 297176001

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

"Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szelków w 2018 roku"

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg CPV:

50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szelków wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz placu przed budynkiem administracyjno- dydaktycznym w Starym Szelkowie, polegająca m.in. na przyjmowaniu  zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia na terenie gminy i usuwaniu awarii oraz na bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego dla prawidłowego działania oświetlenia ulicznego, przyjmując czynnych 670 punktów świetlnych oraz 55 punktów sterowania oświetleniem ulicznym, poprzez utrzymanie świecenia wszystkich punktów świetlnych     w zakresie obejmującym następujące czynności:

- wymianę  bezpieczników słupowych, wstawek topikowych, żarówek w oprawach, styczników, wyłączników zmierzchowych oraz dławików,

- wymianę niesprawnych i uszkodzonych elementów oprawy ulicznej,

- regulację zegarów i wyłączników zmierzchowych,

- regulację czułości fotokomórek,

- naprawę zerwanych linii oświetleniowych kablowych,

- badanie, wyszukiwanie, usuwanie zwarć w liniach oświetleniowych kablowych napowietrznych oraz w oprawach,

- przekazywanie bezpośrednio do PGE Dystrybucja S.A. Ostrołęka informacji

o ewentualnych uszkodzeniach lub awariach liczników poboru energii elektrycznej.

2) Usuwanie awarii (usterek) oświetlenia musi nastąpić najpóźniej:

- w przypadku awarii sieci oświetlenia (wystąpienia ubytku oświetlenia powyżej 50% na danej ulicy) - usuniecie awarii w maksymalnym czasie 12 godz. od telefonicznego lub mailowego powiadomienia,

- w przypadku awarii sieci oświetlenia (wystąpienia ubytku oświetlenia poniżej 50% na danej ulicy) - usuniecie awarii w maksymalnym czasie 24 godz. od telefonicznego lub mailowego powiadomienia,

-  w przypadku awarii sieci oświetlenia (pojedyncze punkty oświetlenia drogowego)- usuniecie awarii w maksymalnym czasie 48 godz. od telefonicznego lub mailowego powiadomienia,

- regulacja zegarów w maksymalnym czasie 24 godz. od telefonicznego lub mailowego powiadomienia,

- naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa środowiska będą niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w przypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3) Wykonawca ponosi koszt zakupu materiałów (żarówek, bezpieczników, fotokomórek, styczników, stateczników), robocizny, pracy sprzętu i innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usługi.

4) Konserwacja oświetlenia dotyczyła będzie punktów świetlnych typu wysokoprężne sodowe.

ŁACZNIE KONSERWACJI OŚWIETLENIA PODLEGAĆ BĘDZIE 670 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH ORAZ 55 PUNKTÓW STEROWANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYM.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych

przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie

zamówienia oraz dołączą dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie g niniejszego

zapytania na potwierdzenie spełnienia tych warunków,

b) Termin wykonania zamówienia: od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

c) Warunki płatności: Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać  się miesięcznie, przelewem w terminie 30 dni od daty złożenia faktury Zamawiającego.

d) Kryterium oceny: Cena brutto - 100% przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie wyłącznie kryterium ceny. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty o tej samej najniższej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych lub zostaną zaproszeni do negocjacji.

e) Przesłanki odrzucenia ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

-  jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

-  będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

f) Opis sposobu obliczania ceny:

Cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych

z realizacja zamówienia, w tym również jeżeli wystąpią, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

g) Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i oświadczenia:

~ wypełniony formularz oferty (stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zapytania),

~ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2),

~ spełnienie warunku -dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (zał. Nr 3). Wykonawca będzie posiadał na czas wykonania zamówienia: podnośnik z koszem izolowanym- 1 szt.

~ wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- wykonanych w tym okresie (zał.

Nr 4). Dla celów niniejszego zamówienia wykaz ten musi obejmować wykonanie co

najmniej 1 zadania związanego z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz załączeniem

dowodów (poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia)

określających czy usługa ta została wykonana w sposób należyty. Brak w zał. Nr 4 do

zapytania wykonanego zadania o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem

wymaganego doświadczenia.

~ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawniona(e) do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej zdekompletowaniu.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Oferta złożona w formie pisemnej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie wewnętrznej opakowanej zamknięta koperta zewnętrzna. Zarówno koperta zewnętrzna jak

i wewnętrzna powinna być oznaczona - Oferta na "Konserwację oświetlenia ulicznego

w Gminie Szelków w 2018 roku" nie otwierać przed 21.12.2017 r. godz. 10.15.

Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opisana nazwa i adresem Wykonawcy, aby umożliwić jej odesłanie w przypadku, gdy oferta zostanie złożona po terminie.

h) Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej (fax, e-mail) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktu jest: Krzysztof Kasprzycki  - nr tel. 29 7176721

IV. Forma złożenia propozycji cenowej Propozycje cenowa należy złożyć na Formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w terminie do dnia 21.12.2017 r. godz. 10.00 w formie pisemnej lub osobiście, na adres: Urząd Gminy w Szelkowie (Sekretariat), Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, nr fax. 297176001, e-mail:ug_szelkow@wp.pl

Termin otwarcia ofert: 21.12.017 r. godz.10.15

Wójt Gminy Szelków

/-/ Arnold Maciej Grossmann