Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 271.33.2017

Stary Szelków, dnia 29.12.2017

Na dostawę tablic interaktywnych z oprogramowaniem i rzutnikiem niezbędnych do realizacji projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna

- Tablica interaktywna z oprogramowaniem i rzutnikiem multimedialnym – 6 szt.

Zawartość zestawu:

- tablica interaktywna

- oprogramowanie i sterowniki

- rzutnik multimedialny

Opis tablicy interaktywnej:

- Tablica interaktywna ceramiczna - urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy.

- Obsługa tablicy: dotykowo za pomocą palca lub pisaków nie posiadających żadnych elementów elektronicznych.

- Płytki montażowe do ścian (i innych powierzchni nie magnetycznych) – minimum 8 sztuk

- Kabel USB do ładowania wskaźników – minimum 1 metr

- Zasilacz/ładowarka wraz z kablem przyłączeniowym o długości – minimum 4,5 metra

- Zapasowe groty do wskaźnika – minimum 5 sztuk

- Instrukcja instalacji

- Uniwersalna podstawa z wysięgnikiem umożliwiająca regulację uchwytów tablicy

- Wymiary minimalne: Przekątna zewnętrzna min.: 83”, wymiary zewnętrzne: szer. 172cm x wys. 124cm, proporcje obrazu: 4:3, przekątna powierzchni roboczej min. 78".

- maksymalna waga: 25kg

- Materiał wykonania tablicy: tworzywo: ceramika- powierzchnia robocza; stal- obudowa i plecy tablicy

- Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni, czas reakcji dotyku maksymalnie 8 ms,  czas odpowiedzi dotyku poniżej 20ms, min. 10 punktów dotyku,

- Połączenie z komputerem: bezprzewodowe z możliwością awaryjnego połączenia poprzez kabel USB

- W zestawie:

  - min. 3 pisaki do tablicy- miękkie; wskaźnik teleskopowy z miękką końcówką

  - Sterowniki oraz oprogramowanie do tablicy na płytach CD;

  - kabel USB rodzaj: żeńsko-męski, długość min.1,5m;

- Gwarancja: minimum 36 miesięcy

Opis oprogramowania i sterowników:

Oprogramowanie w języku polskim pozwalające na realizację funkcji takich jak:

- rysowanie (m.in. za pomocą narzędzi typu: pisak- z autokorektą rysowanego kształtu, zanikające napisy, rysowanie różnymi wzorami pisaka),

- wstawianie i zarządzanie obiektami (grafika, audio, video, Flash),

- wstawianie figur płaskich i przestrzennych (Grafika 2D i 3D),

- narzędzia matematyczne (linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, wbudowany kalkulator, gotowe wzory i funkcje matematyczne),

- narzędzia fizyczne (fizyka mechaniczna, optyczna, elektryczna),

- równania chemiczne,

- rozpoznawanie pisma odręcznego w języku polskim,

- nagrywanie i odtwarzanie ruchów wykonywanych na tablicy,

- inteligentne wyszukiwanie,

- integralność z innymi programami (rysowanie, zaznaczanie, wstawianie komentarzy),

- tworzenie tabeli,

- funkcje pozwalające wykorzystanie sprzętu do odczytywania obrazów pokazywanych np. przed kamerką komputera lub wizualizerem i pokazania ich na tablicy,

- biblioteka multimedialna podzielona tematycznie (Angielski, Biologia, Chemia, Historia, Fizyka, Geografia,Matematyka, Język rosyjski, Sztuka i projektowanie oraz Inne).

- aplikacja ma umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, zapis i odtwarzanie wykonanych plików, możliwość wydruku, eksport plików do formatu PDF,

- możliwość nagrywania głosu i zapisu nagrania jako plik audio.

- oprogramowanie powinno zawierać sterowniki niezbędne do korzystania z tablicy zgodne z systemem operacyjnym Windows Windows 7/Windows 8/Windows 10

- aplikacja wraz ze sterownikami powinna posiadać bezpłatne aktualizacje do pobrania ze strony producenta

- instrukcję obsługi w języku polskim.

Opis rzutnika multimedialnego

Projektor wykorzystujący technologię 3LCD, zapewniającą równie wysokie natężenie światła białego i barwnego.

Rzut: krótki, wielkość projekcji: 50”-108”, proporcje obrazu: 4:3, rozdzielczość natywna min: 1024 x 768, współczynnik projekcji 0,55:1, system projekcyjny: 3LCD, jasność min.: 2700 lumenów zarówno do światła białego jak i barwnego, zoom min.: 1,35x, ręczna regulacja ostrości, moc lampy: 200 W, czas pracy lampy: do 10000 godzin, kontrast: 16000:1, przyłącza min: 1x S-Video, złącze USB typu A i B, VGA, HDMI, 2x stereo mini jack, mikrofonu, 2x D-sub 15stykowe (RGB), 1x RJ-45, 1x RS-232; korekcja Keystone’a: pozioma i pionowa min. +/- 15o; waga max: 3,7 kg, poziom hałasu max. 35db w trybie maksymalnej jasności, głośnik wbudowany min. 16W; gwarancja: lampa: 3lata lub 1000h; gwarancja na projektor min. 5lat. W zestawie: pilot z bateriami, Kabel VGA; kabel zasilający; instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat CE, torba. Wymagane zabezpieczenia: blokada modułu bezprzewodowego zabezpieczenia hasłem.

- Uniwersalna podstawa jezdna z wysięgnikiem do projektora – 1 szt.

Podstawa w pełni uniwersalna – regulacja uchwytów pozwala na instalację większości modeli tablic będących na naszym rynku, w wymiarach 77-100”. Ramię do projektora z wysięgnikiem o maks. długości 120 cm – umożliwia montaż projektora z szerokokątnym obiektywem. Wysięgnik pozwala na zamontowanie projektora tuż nad tablicą, co minimalizuje efekt cienia. Najwyższy punkt (wierzchołek wysięgnika projektora) znajduje się na wysokości: 229 cm. Podstawa zintegrowana z wysięgnikiem. Całość wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo na jasnoszary kolor. Kółka z blokadą. Produkt polski. Kółka zaopatrzone w blokadę zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania.