PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w m. Liberadz na działce nr 107

od km 0+000 do km 0+715,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,715 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego o średnicy 40 cm z odwozem gruzu na plac składowy na odległość do 5 km | m2 | 7,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane wykonaniem odtworzernia rowów przydrożnych koparkami podsiębiernymi 262,00x0,78 m3/mb = 204,36 | m3 | 204,36 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów 2x0,90x262,00 = 471,60 | m2 | 471,60 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 15,00x1,60x1,20 = 28,80 m3 | m3 | 28,80 |
| 3.2 | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 15,00x1,20x0,30 = 5,40 | m3 | 5,40 |
| 3.3. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 5,00x6,00 = 30,00 mb | m | 30,00 |
| 3.4. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25 | Szt. | 10,00 |
| 3.5. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod drogą z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki w obrębie skrzyżowania | m | 15,00 |
| 3.6. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25 | Szt. | 2,00 |
| 3.7. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-0100 | Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym przekopów po przepustach wraz z zakupem i dowozem gruntu | m3 | 21,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej 715,00x5,00 = 3575,00 m2 | m2 | 3575,00 |
| 4.2. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 715,00x3,62 = 2588,30 | m2 | 2588,30 |
| 4.3. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 715,00x1,25x2 = 1787,50 | m2 | 1787,50 |
| 4.4. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 15cm na zjazdach na pola 5,00x16,00 = 80,00 | m2 | 80,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 715,00x3,62 = 2588,30 | m2 | 2588,30 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 715,00x3,50 = 2502,50 | m2 | 2502,50 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm | Szt. | 3,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A (A-7, A-b, A-6c) | Szt. | 3,00 |