Nr sprawy: OSP.341/2/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach

Siedziba: Pełczyska 15A, 99-220 Wartkowice

reprezentowana przez: Prezesa Zarządu OSP w Pełczyskach

Kontakt:

tel./fax.  043 678 51 05

e-mail: arek_p_73@o2.pl

Temat:

#### Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

#### na podwoziu z napędem 4x4

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Pełczyska, 17.09.2007 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: 			Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach

Siedziba: 			Pełczyska 15A, 99-220 Wartkowice

reprezentowana przez:		Prezesa Zarządu OSP w Pęłczyskach

kontakt:			tel./fax  043 678 51 05

e-mail: arek_p_73@o2.pl

### II. Tryb udzielenia zamówienia

- Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach; Pełczyska 15A, 99-220 Wartkowice, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „ SIWZ ”.

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy – Kodeksu cywilnego.

- Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Oferty, które zostaną sporządzone niezgodnie z niniejszą SIWZ, bądź nie będą zawierały wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów lub oświadczeń zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

#### Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Kod CPV: 34.14.42.10

1. Specyfikacja techniczna dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu

z napędem 4x4

Samochód ratowniczo - gaśniczy musi być zgodny z następującymi normami:

- „PN-EN 1846-1:2000 Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenie.”

- „PN-EN 1846-2:2001 Samochody pożarnicze. Część 2: Wymagania ogólne. Bezpieczeństwo i parametry.”

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne |
| 1.1 | Samochód nowy rok produkcji 2007. |
| 1.2 | Pojazd pożarniczy powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Finansów oraz Sprawiedliwości, z dnia 24.11.2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 262 z 2004 r., poz. 2615). |
| 1.3 | Nadwozie pod zabudowę powinno posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515 z późniejszymi zmianami). |
| 1.4 | Nadwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. Zabudowa pożarnicza oraz urządzenia dodatkowe na stałe związane z pojazdem powinny być również oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację (podanie przynajmniej następujących danych: pełnej nazwy producenta, typu, numeru seryjnego, roku produkcji). |
| 2 | Nadwozie – kabina na ramie |
| 2.1 | Cały pojazd powinien mieć DMC masę 3499 kg oraz układ napędu 4x4 - napęd stały na obie osie, koła bliźniacze na tylnej osi. |
| 2.2 | Układ wydechowy zapewniający kierowcy i obsłudze pełną ochronę przed poparzeniami i działaniem spalin. Jeśli w pobliżu układu wydechowego znajdują się urządzenia sterujące lub elementy wyposażenia pojazdu należy zamontować osłony ciepłochronne. |
| 2.3 | Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz maksymalnej prędkości. |
| 2.4 | Pojazd musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe (1 szt) |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tylu, umożliwiające odholowanie samochodu. Zamontowane urządzenia powinny charakteryzować się wytrzymałością umożliwiającą holowanie po drodze maksymalnie obciążonego pojazdu. |
| 2.6 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 95 KM, spełniający normę spalania spalin minimum EURO 4. |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w minimum 1 poduszkę powietrzną (dla kierowcy). |
| 2.8 | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. |
| 2.9 | Skrzynia biegów manualna, nie mniej niż 5-cio biegowa (4 do przodu, 1 do tyłu), zsynchronizowana. |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w kulowy hak holowniczy z gniazdem elektrycznym do przyczepy – znormalizowane gniazdo 12 V |
| 3 | Kabina kierowcy jednomodułowa |
| 3.1 | Kabina przystosowana do przewozu minimum 5 osób, włącznie z kierowcą, siedzenia skierowane przodem do kierunku jazdy, wyposażona minimum w 2 przeszklone drzwi, wyłożona tapicerką i podsufitką. |
| 3.2 | Siedzenia pokryte materiałem łatwym do utrzymania czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie. Siedzenia wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Wszystkie pasy dwupunktowe powinny być tego samego typu i firmy. Obsługa zapięć wszystkich pasów powinna być taka sama. |
| 3.3 | Kabina wyposażona w automatyczne oświetlenie po otwarciu drzwi oraz w przełącznik załączenia oświetlenia kabiny gdy drzwi są zamknięte. |
| 3.4 | Drzwi powinny umożliwić odprowadzenie wody z wnętrza kabiny. Krawędzie drzwi oznaczone elementami odblaskowymi lub światłem ostrzegawczym zapalającym się w momencie ich otwarcia. Drzwi kabiny powinny być zamykane jednym kluczykiem dla wszystkich zamków. |
| 3.5 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz o mocy 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów. W/w sprzęt powinien spełniać następujące warunki: 1 - zapewnić poprawne funkcjonowanie podczas normalnej pracy silnika i w czasie jazdy, 2 - odpowiednie „okablowanie” kabiny/podwozia (instalacja antenowa radiotelefonu i zasilająca sprzętu). |
| 3.6 | Kabina wyposażona w wieszaki na odzież oraz schowek na dokumenty. |
| 4 | Instalacja elektryczna |
| 4.1 | Wszystkie obwody elektryczne powinny być wyraźnie oznakowane i tak skonstruowane, aby nie było możliwe połączenie ze sobą obwodów o różnych napięciach i/lub odwrotnej polaryzacji. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym, przed korozja oraz działaniem smarów i nadmiernej temperatury w przypadku, gdy urządzenia są narażone na uszkodzenie. W przedziale z agregatem gaśniczym przewody i wiązki powinny być prowadzone w sposób zabezpieczający przed zalaniem woda. Urządzenia elektryczne powinny zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturze od – 250C do +800C i wilgotności względnej od 5 % do 96 %. |
| 4.2 | Nominalna moc wyjściowa alternatora powinna być wystarczająca do zasilania instalacji elektrycznej pojazdu włącznie z urządzeniami sygnalizacji ostrzegawczej. |
| 4.3 | Pojemność akumulatora (akumulatorów) musi być odpowiednia do obciążenia elektrycznego instalacji kompletnego pojazdu. |
| 4.4 | Przedział (skrytka) akumulatora (akumulatorów) powinien być wentylowany, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp podczas kontroli i konserwacji. |
| 4.5 | Wyposażenie elektryczne znajdujące się wewnątrz pojazdu, które może być narażone na działanie wody i kurzu powinno mieć stopień ochrony minimum IP 54. |
| 4.6 | Instalacja elektryczna zabudowy powinna być wyposażona w główny wyłącznik prądu, położony w zasięgu kierowcy. Wyłącznik powinien odłączać akumulator od wszystkich systemów elektrycznych, z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania. W tym przypadku instalacja powinna być wyposażona w urządzenie samoczynnie ograniczające prąd ładowania w/w obwodów w przypadku nadmiernego rozładowania akumulatorów. Wyłączenie głównego wyłącznika prądu podczas pracy silnika nie powinno spowodować powstawania zaburzeń impulsowych większych niż 6 V. |
| 4.7 | Wszystkie skrytki na zewnątrz kabiny powinny mieć oświetlenie wewnętrzne, załączane i wyłączane najlepiej przez otwarcie i zamkniecie drzwi skrytki. W kabinie kierowcy powinien być zainstalowany wyłącznik do odcięcia zasilania oświetlenia skrytek. |
| 5 | Zabudowa pożarnicza |
| 5.1 | Zabudowa samonośna z profili odpornych na korozję. W celu zapewnienia jak najniższego położenia środka ciężkości zbiornik wodny, skrytki powinny być tak usytuowane, aby najcięższe wyposażenie było umieszczone jak najniżej w pojeździe. |
| 5.2 | Konstrukcja samochodu i materiały powinny być tak dobrane, aby samochód był zabezpieczony przed działaniem korozji, przy czym zabudowa sprzętowa i zbiornik na wodę powinny być w całości wykonane z materiałów nierdzewnych. Konstrukcja powinna zabezpieczać przed gromadzeniem się wody, brudu i substancji korozyjnych, pomiędzy i wewnątrz elementów konstrukcyjnych. Dobór materiałów na części współpracujące powinien zapobiegać powstawaniu korozji galwanicznej. Stopnie, szczeble i podesty do chodzenia powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję bez pokrycia farbą oraz nie stwarzających niebezpieczeństwa poślizgu. Jeżeli zastosowano profile zamknięte z materiału podatnego na korozję, należy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy wewnętrzne. Zabezpieczenie powierzchni powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta środka zabezpieczającego. Wszystkie pokrycia zabezpieczające powinny być kompatybilne (nie reagujące ze sobą), gdy się stykają. |
| 5.3 | Wszystkie uchwyty, przyciski oraz elementy wymagające bezpośredniego uruchamiania ręcznego powinny być widoczne z miejsca obsługi (podłogi lub podestu).Uchwyty, klamki, raczki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi, szuflad i tac powinny uwzględniać ich obsługę w rękawicach. Wszystkie włączniki i gniazda elektryczne znajdujące się na zewnątrz pojazdu powinny być dostępne z poziomu ziemi. |
| 5.4 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masy dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne. Na tylnej ścianie zabudowy musi być zamontowana drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu. Wokół podestu roboczego – dachu pojazdu powinna znajdować się barierka ochronna. |
| 5.5 | Żaluzje w wykonaniu pyło - wodoszczelnym – po 2 żaluzje na stronę. Żaluzja w ścianie tylnej. Powinny się samoczynnie blokować przy maksymalnym otwarciu i po opuszczeniu - zwalniać przyciskiem. Muszą posiadać zamki z kluczykami pozwalającymi na zamknięcie żaluzji – do zabezpieczenia dostępu przez osoby niepowołane. Skrytki powinny być wentylowane, a konstrukcja ich powinna zapewniać odprowadzanie wody z ich wnętrza. |
| 5.6 | Szuflady, wysuwane podesty i tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Po wysunięciu powinny się również automatycznie blokować, tak, żeby w celu ich wsunięcia trzeba było je świadomie odblokować, np. przez naciśnięcie przycisku (za wyjątkiem szuflad uchylnych). Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu musza posiadać oznakowanie ostrzegawcze (paski folii odblaskowej na powierzchniach poprzecznych i wzdłużnych). |
| 5.7 | Samochód powinien być wyposażony w wysuwane szuflady – tace pod agregat prądotwórczy, agregat wysokociśnieniowy i pod pompę pływającą - w taki sposób, aby nie następowało przemieszczanie zamontowanego na nich sprzętu podczas jazdy, gwałtownego ruszania i hamowania, a jednocześnie sprzęt dawał się łatwo i szybko wyjąć. |
| 5.8 | W przedziale modułu gaśniczego powinno być zamontowane oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału. Oświetlenie powinno zapewniać widoczność i czytelność urządzeń kontrolnych (wskaźników) z odległości 1m w każdych warunkach widoczności. Jeżeli jest to konieczne należy zastosować dodatkowe oświetlenie tablicy urządzeń kontrolno - sterowniczych. |
| 6 | Oznakowanie i malowanie pojazdu |
| 6.1 | Samochód powinien być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe oraz posiadać światła zewnętrzne zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. (o poniżej podanych parametrach) |
| 6.2 | Płaską, niebieską lampę zespoloną (belkę świetlną) z podświetlanym napisem „STRAŻ”, z dwiema lampami obrotowymi, z nagłośnieniem (głośnik 100W), generator z trzema modulacjami i mikrofonem |
| 6.3 | Lampa błyskowa koloru niebieskiego na tył pojazdu |
| 6.4 | Dwie niebieskie lampy błyskowe, pulsacyjne, zderzakowe z przodu pojazdu. |
| 6.5 | Samochód malowany: - nadwozie w kolorze czerwonym RAL 3000, - nadkola oraz zderzaki w kolorze białym, - podwozie w kolorze czarnym. Aluminiowe drzwi żaluzjowe powinny pozostać w kolorze naturalnym. |
| 7 | Wyposażenie dodatkowe |
| 7.1 | Układ wodny z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wodnym |
| 7.1.1 | Układ wodny powinien umożliwiać w zależności od potrzeb: - prace agregatu przy zasilaniu ze zbiornika wody z samochodu, - napełnianie zbiornika wody z hydrantu (1 nasada wielkości 75), - podawanie strumienia wody z prądownicy wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie wodnym powinny być wykonane zgodnie z PN-91/M-51024 - Pokrywy nasad i PN-91/M-51038 - Nasady. |
| 7.1.2 | Agregat wysokociśnieniowy. Agregat wysokociśnieniowy powinien być wyposażony w silnik spalinowy czterosuwowy. Powinien być wyposażony w sito lub filtr zabezpieczający pompę przed uszkodzeniem w przypadku stosowania zanieczyszczonej wody. Agregat wysokociśnieniowy powinien posiadać parametry nominalne pompy: minimalna wydajność 65 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Zasięg rzutu zwartego strumienia wody nie mniejszy niż 20 m. Powinien posiadać urządzenia kontrolno-pomiarowe. Należy zapewnić instalację do odprowadzania spalin. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi sprzętu zainstalowanego w samochodzie. |
| 7.1.3 | Zbiornik wody. Zbiornik wody powinien być wykonany z materiału odpornego na korozje. Wylot zbiornika (do pompy) powinien być wyposażony w sito. Układ napełniania (wlot do zbiornika z hydrantu) powinien mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem (np. zawór zwrotny). W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe z miejsca obsługi modułu gaśniczego. Pojemność zbiornika wody powinna wynosić minimum 300 dm3. Dźwignie wszystkich zaworów, w tym również zaworów odwadniających powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. |
| 7.1.4 | Linia szybkiego natarcia Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody z prądownicy szybkiego natarcia bez względu na stopień rozwinięcia linii. Zwijadło powinno posiadać regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża (dopuszcza się inne rozwiązania napędu bębna). Wąż linii szybkiego natarcia powinien mieć długość, co najmniej 60 m. Wąż powinien być zakończony prądownicą przyłączoną obrotowo, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody . Wąż powinien nawijać się na bęben zwijadła bez załamań i zagnieceń. Wydajność wodna prądownicy wysokociśnieniowej – dostosowana do parametrów agregatu. |
| 7. 2 | Maszt oświetleniowy Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy minimum 2000 W (4 x 500W). Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo minimum 4,5 m. Głowica z reflektorami powinna: zapewniać kąt oświetlenia 3300 wokół samochodu i odchylać się od poziomu o kąt co najmniej 1350 w obie strony. Wysuw masztu pneumatyczny, obrót i pochył głowicy elektryczny, złożenie masztu w sposób automatyczny – samoczynny, bez ręcznego wspomagania. Maszt powinien być wyposażony w przewód oświetleniowy – spiralny, pulpit sterujący i skrzynkę przeciwporażeniową. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmiana ich kata pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi. W czasie jazdy samochodem po nierównościach nie powinno następować samoczynne wysuwanie się masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. |
| 7.3 | Wciągarka Wciągarka samochodowa zamontowana z przodu pojazdu o następujących parametrach: 1 - maksymalna siła uciągu na pierwszej warstwie liny na bębnie - minimum 3500 kg, 2 - długość liny z hakiem – minimum 27 m, 3 - hamulec automatyczny , zabudowany w bębnie. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Na wyjściu liny powinny być zainstalowane rolki prowadzące. |
| 7.4 | Orurowanie przednie – zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie reflektory - w kolorze białym. |
| 7.5 | Agregat prądotwórczy – jednofazowy o mocy nie mniejszej niż 2,2 kVA, silnik spalinowy czterosuwowy. |

Do parametrów nieokreślonych w powyższej specyfikacji należy stosować „Wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla OSP” – CNBOP - marzec 2006, zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu na samochód i występujące w nim wyposażenie 24-miesięcznej gwarancji oraz zapewni bezpłatny serwis w okresie jej obowiązywania, zgodnie z warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej.

- Do samochodu Wykonawca zobowiąże się dołączyć:

- wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu,

- kartę pojazdu,

- instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,

- książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,

- dokument umożliwiający użytkowanie samochodu w ochronie przeciwpożarowej.

- W okresie gwarancji naprawa samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Naprawy będą wykonywane w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie faxu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się naprawy gwarancyjne u Dostawcy, ale koszty dostarczenia pojazdu do miejsca naprawy obciążają Dostawcę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2007 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

A. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełnią warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2.

- Udzielą 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Zapewnią serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy samochodu.

- Posiadają co najmniej 3 pozytywne referencje za okres ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

- Wniosą wadium określone w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Wykaz wykonanych dostaw do jednostek ochrony przeciwpożarowej (co najmniej 3 zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane. Wykaz należy przygotować wg załącznika nr 3 do SIWZ.

- Świadectwo homologacji typu na oferowane samochody.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty określone w pkt 1-4 składa zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania dodatkowe:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy na realizację zadania do przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania:

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców, a nie pełnomocnika.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI cz. A pkt 1-5 oraz VI cz. B pkt 4 każdy podmiot przedstawia oddzielnie.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

B. Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

- Dowód wniesienia wadium.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI cz. A.

- Oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (wg załączników nr 4 i 5 do SIWZ).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia, w tym wnioski o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy w niniejszym postępowaniu składać w formie pisemnej pod adres: Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowice.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faksem nr: 043 678 51 05

- e-mail: arek_p_73@o2.pl

Informacje, oświadczenia i wnioski złożone za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, należy każdorazowo niezwłocznie potwierdzać przez Wykonawcę za pomocą pisma.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Arkadiusz Paprocki, tel. 0605 558 783.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz opublikowana na stronie internetowej: www.wartkowice.bipjst.pl

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

- Dokonane modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje na stronie internetowej: www.wartkowice.bipjst.pl.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofercie.

##### VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158).

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem w terminie do dnia 26 września 2007 r. do godz. 13:00 na rachunek bankowy OSP Pełczyska - Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 
33 9271 0005 0000 1906 2000 0010. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu postępowania.

- Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty przetargowej.

- Oferta niezabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wymaganej formie lub wielkości zostanie wykluczona z postępowania.

- Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą wystąpienia jednego z niżej wymienionych warunków:

- upływu terminu związania z ofertą,

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia,

- na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.

# IX. Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

# X. Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

- Oferta winna być przygotowana na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym.

- Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

- Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron nie zapisanych.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej nieprzezroczystej kopercie w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego w rozdziale XI niniejszej SIWZ.

- Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł: „Oferta przetargowa. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Pełczyskach. Nie otwierać przed dniem 26.09.2007 r. godz. 13:15”.

# XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wartkowice:

Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowice

pokój nr 8, w terminie do 26 września 2007 r do godziny 13:00.

- Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do godziny 13:00 w dniu 26 września 2007 r.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przez Wykonawców drogą pocztową.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2007 r. o godzinie 13:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowice.

- Otwarcie ofert jest jawne zgodnie z art. 86 ustawy.

- Informacje podane przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

# XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z uwzględnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

- cena			- 100 %

- Punktacja w kryterium ceny obliczana będzie wg wzoru:

oferta z najniższą ceną – 100 pkt

cena najtańszej oferty

następna badana oferta =     __________________   x  100  x  100%

cena ocenianej oferty

- W toku oceny oferty Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie w określonym terminie pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty np. wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- W przypadku nie uzyskania odpowiedzi od Wykonawcy lub jeżeli dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- Odpowiada wymaganiom określonym w ustawie.

- Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.

- Uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiadomi odrębnym pismem Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie 
i miejscu zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

- Zamawiający zawiera umowę (wzór załącznik nr 2 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielnie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądz,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr 36 9271 0005 0000 0127 2000 0010.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

###### Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru samochodu.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, który wynosi 24 miesiące, chyba że zaistnieje podstawa do naliczenia kar umownych.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179-189 ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środkach ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej (art. 179 ust. 1 i 2 ustawy). Środek ochrony prawnej określony w dziale VI rozdział 4 ustawy przysługuje również Zamawiającemu.

XVII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.)

XVIII. Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy

- Załącznik nr 3 – Wykaz realizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Zatwierdził: