Załącznik  Nr  1

Znak: PZ.271.1.11.2015.PZZIS

Wytyczne wykonania projektu budowlanego p.n. „Projekt Budowlany  Drogi  od ul. Przemysłowej do  osiedla Chrusty”

I. Zaprojektować przebieg drogi;

II. Założenia do projektu:

- klasa drogi: D;

- minimalna szerokość pasa drogowego – 10,0 m;

- obciążenie ruchem: KR-1;

- szerokość jezdni min. - 5,0 m;

- nawierzchnia drogi asfaltowej;

- chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;

- szerokość poboczy utwardzonych min. – 0,75 m;

- odwodnienie pasa drogowego rowem otwartym, w uzasadnionych przypadkach kanalizacją deszczową;

- zjazdy zgodnie z wytycznymi  w zaproszeniu do składania ofert;

- oświetlenie projektowanej drogi wraz z fragmentem drogi powiatowej nr 0299T;

- ścieżka rowerowa;

III. Zakres projektowanej drogi obejmuje również włączenie do drogi powiatowej nr 0299T

Zagnańsk  -   Chrusty;