# Załącznik nr 5

BID-7331/DR750/1-101/2007

Opis robót dodatkowych na drodze wojewódzkiej nr 750 na odcinku 
Zagnańsk – Chrusty.

- Przepust pod zjazdem na drogę przy torach kolejowych:	 
a) wykonanie przepustu długości 8,0 m z dwiema ściankami czołowymi;
b) utwardzenie zjazdu; nachylenie zjazdu nie może być większe niż 15 %.

- Posesja nr 5 wydłużenie zjazdu i umocowanie skarpy:			
a) rozebranie murku czołowego po górnej stronie przepustu;
b) ułożenie rury przepustu;
c) montaż murka czołowego;
d) wykonanie podbudowy i ułożenie płyt ażurowych na podbudowie;

- Posesja 5 B zjazd od jezdni do chodnika: 	
a) korytowanie i wykonanie podbudowy zjazdu do górnej linii chodnika;
b) korytowanie i wykonanie podbudowy chodnika;
c) ułożenie kostki na zjeździe i chodniku.

- Posesja nr 5 zjazd od chodnika do bramy wjazdowej na posesję:	
a) korytowanie i wykonanie podbudowy zjazdu na odległości 5,0 m od górnej linii chodnika;
b) ułożenie kostki na zjeździe (5,0 m od górnej linii chodnika).

- Działka nr 582/1 – dojazd ziemny – łagodzenie skarpy:		
a) wykonanie przekopu kontrolnego na obecność podziemnych urządzeń technicznych;
b) w przypadku normatywnego zagłębienia urządzeń wykonanie robót ziemnych; gdy urządzenia będą zbyt płytko odstępujemy od wykonania robót ziemnych.

- Posesja nr 8 zjazd od chodnika do bramy na posesję – skos przy jezdni:	
a) korytowanie, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki na odległości 5,0 m od linii chodnika;
b) korytowanie, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki na skosie przy zjeździe z drogi wojewódzkiej o wymiarach 1,0 m x 3,0 m.

- Ciek podchodnikowy (dz. nr ew. 575) za posesją nr 10:	
a) rozebranie chodnika;
b) wykonanie cieku z prefabrykowanych przepustów drogowych 0,4x0,3 m z nakrywami na podbudowie z betonu B-10 grubości 10 cm;
c) umocnienie skarpy rowu elementami betonowymi;
d) umocnienie dna rowu ściekiem z korytek przejazdowych od cieku do przepustu;

- Umocnienie rowu i skarp na wysokości posesji nr 10A i 12:	
a) umocnienie dna rowu korytkami przejazdowymi na całym odcinku;
b) umocnić skarpy płytami ażurowymi.

- Ciek pochodnikowy na wysokości posesji nr 10A:	
a) rozebranie chodnika;
b) wykonanie cieku z prefabrykowanych przepustów drogowych 0,4x0,3 m z nakrywami na podbudowie z betonu B-10 grubości 10 cm;

- Zjazd na posesje nr 14:	
a) korytowanie i wykonanie podbudowy zjazdu;
b) korytowanie i wykonanie podbudowy chodnika;
c) ułożenie kostki na zjeździe i chodniku;
d) regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej.

- Zjazd na posesję nr 15:	
a) korytowanie i wykonanie podbudowy zjazdu;
b) korytowanie i wykonanie podbudowy chodnika;
c) ułożenie kostki na zjeździe i chodniku;
d) regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej;
e) umocnienie skarp elementami ażurowymi.

- Posesja 16 A Umocnienie skarp:	
a) umocnienie skarp elementami ażurowymi po obu stronach bramy wjazdowej.

- Posesja 17 – przełożenie krawężnika:	
a) rozebranie krawężnika od lewej strony posesji (przystanek autobusowy) na długości 17,0 m;
b) ponowne ułożenie krawężnika z obniżeniem na wjazd z lewej strony posesji na szerokości 6,0 m.

- Posesja 18A i działka nr ew. 562 – zabezpieczenie wysięku wody i drenaż wody gruntowej:	
a) rozebranie i ułożenie chodnika w miejscu przejścia drenażu pod chodnikiem;
b) wykopy pod ułożenie rury drenarskiej;
c) ułożenie rury drenarskiej uprzednio owiniętej geowłókniną wysokość wylotu rury na wysokości 20 cm nad dnem rowu;
d) wykonanie podsypki filtracyjnej i zabezpieczenie jej geołókniną;
e) zasypanie i zagęszczenie nasypów;
f) umocnienie skarpy elementami ażurowymi.

- Posesja nr 20 – budowa zjazdu:	
a) korytowanie i wykonanie podbudowy do bramy wjazdowej;
b) wylanie murków po obu stronach zjazdu na wysokość nawierzchni w miejsce obrzeży;
c) nawierzchnia z kostki brukowej na zjeździe od jezdni na odległość 5,0 m od linii ogrodzenia w stronę bramy;
d) spadek zjazdu ma być jednostajny od jezdni do bramy wjazdowej.

- Ciek pochodnikowy naprzeciw posesji nr 25:	
a) rozebranie chodnika;
b) wykonanie cieku z prefabrykowanych przepustów drogowych 0,4x0,3 m z nakrywami na podbudowie z betonu B-10 grubości 10 cm;
c) umocnienie skarpy rowu elementami betonowymi;

- Zjazd na posesję nr 31 – wydłużenie zjazdu:	
a) korytowanie i wykonanie podbudowy na długości 2,0 m od istniejącego zjazdu;
b) ułożenie kostki brukowej;
c) profilowanie zjazdu kruszywem.

- Zjazd na posesję nr 32:	
a) korytowanie i wykonanie podbudowy. Szerokość zjazdu 5,0 m, długość 4,0 m, skosy przy jezdni 1,0xc 2,0 m.
b) ułożnie kostki brukowej;
c) profilowanie zjazdu kruszywem.

- Poręcze przy zjeździe na działkę nr 507/1:	
a) montaż poręczy na odcinkach:
    - pomiędzy balustradą na przepuście i narożnikiem posesji nr 33;
    - pomiędzy balustradą na przepuście i barierą sprężystą przy zjeździe;
    - od bariery sprężystej po lewej stronie zjazdu wzdłuż chodnika.

- Odprowadzenie wody z działki nr ew. 505 i posesji nr 34:	
a) wykonanie cieku w poprzek zjazdu na działkę nr 505 z korytek przejazdowych na podbudowie z betonu B-10;
b) przebudowa dojścia do furtki na posesję 34. Przepust pod dojściem do furtki zbudowany z dwóch odwróconych do siebie korytek przejazdowych oddzielonych kostką brukową.
c) profilowanie rowów ziemnych pomiędzy ciekiem od zjazdu do przepustu pod dojściem do furtki i od dojścia do furtki do cieku umocnionego przy posesji 36;

- Balustrada przy przepuście przy ul. Piaskowej (w str. pos.41 - 13,0m, w str. pos.43 - 5,0m:
a) montaż balustrady wzdłuż chodnika.

- Budowa chodnika od ul. Piaskowej do przejścia dla pieszych:	
a) roboty ziemne – wykonanie nasypu i zagęszczenie;
b) wykonanie podbudowy i ułożenie kostki;
c) umocnienie skarpy elementami ażurowymi.

- Zjazd na posesję 45 (A. Gołąb):	
a) demontaż istniejącego ogrodzenia (do wykorzystania);
b) przebudowa podmurówki i montaż przęseł;
c) budowa zjazdu od istniejącej kostki do bramy wjazdowej na posesję.

- Zabezpieczenie wlotu do przepustu przy posesjach 47 i 48 (km 0+694):	
a) wykonanie płyty zbrojonej z otworem rewizyjnym;
b) zakrycie otworu nakrywą betonową średnicy 80 cm.

- Skrzyżowanie ul. Wrzosowej i dr750 - podniesienie krawężnika i przebudowa chodnika:
a) rozebranie chodnika i krawężnika na długości 10,0 m
b) podniesienie i ustawienie nowego krawężnika i chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm;
c) uzupełnienie nawierzchni mieszankami mineralno bitumicznymi do odpowiedniej wysokości.

- Zjazd do posesji 12C (A. Puchała) - poszerzenie zjazdu:	
a) demontaż murku czołowego przepustu od strony zatoki autobusowej;
b) ułożenie rur przepustowych i montaż murka czołowego przepustu;
c) wykonanie podbudowy i ułożenie kostki na zjeździe;
d) wykonanie dojścia do furtki.

- Umocnienie skarp i dna rowu przy ściankach czołowych przepustów pod zjazdami.

- Zjazd do posesji nr 69 (Krawiec) przebudowa - podniesienie:	
a) rozebranie obrzeży i kostki na szerokości zjazdu;
b) podniesienie obrzeży do linii chodnika;
c) podniesienie podbudowy i ułożenie kostki na linii krawężnik przy jezdni – obrzeże.
d) uzupełnienie podbudowy drogi kruszywem do wysokości obrzeża i złagodzenie podjazdu.