4.1.4. Roślinność

Na terenie projektowanej inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego istnieją jedynie pojedyncze drzewa oraz wzdłuż cieku wodnego liczne pnie po ściętych drzewach. Są to pnie o średnicy od 15 do 60 cm, w większości zmurszałe. Szczegółowy opis zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej inwestycji zamieszczony został w opracowanej „Inwentaryzacji terenu objętego planowaną inwestycją pn. Budowa zbiornika wodnego na rzece Krasna w miejscowości Szałas gm. Zagnańsk” (rozdział 6, str. 9-10).

W trakcie budowy do czynników zagrażających zieleni należą mechaniczne uszkodzenia pni drzew i płytko usytuowanych korzeni drzew, przesuszenie korzeni oraz nadmierne zagęszczenie gruntu poprzez maszyny i pojazdy.                   W trakcie wykonywania robót sprzętem mechanicznym w pobliżu drzew, należy zastosować małe jednostki sprzętowe lub prace wykonywać ręcznie. Ze względu na ochronę istniejących drzew nie należy składować urobku                                w bezpośrednim sąsiedztwie pni drzew z uwagi na możliwość uszkodzenia                    w trakcie późniejszej zasypki. Uniemożliwia to również wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania gnicia. W trakcie wykonywania prac (wycinka samosiewów), ulec może likwidacji roślinność, stanowiąca miejsce bytowania przedstawicieli fauny terenu. Dlatego prace te musiałyby zostać rozłożone w czasie, co umożliwiłoby zwierzętom ewentualną stopniową migrację w inne rejony lub dostosowanie się do nowych warunków.