Załącznik nr 7

BID-7041/KLB/10/2009

Warunki do projektowania drogi i chodnika:

1) Parametry projektowanej drogi:

- minimalna szerokość jezdni 5,0 m w przypadku gdy chodnik przebiega za rowem przydrożnym;

- minimalna szerokość jezdni 5,5 m w przypadku chodnika przyjezdniowego;

- kategoria obciążenia ruchem: KR - 2;

- pobocza utwardzone;

- rowy odwadniające;

- przy projektowaniu wjazdów na posesje uwzględnić faktyczną szerokość istniejących bram wjazdowych oraz usytuowanie wejść na posesje (furtek);

- przy połączeniu zjazdu z jezdnią zaprojektować skosy 1,0x1,0 m;

- zjazdy na posesje zabudowane lub z pozwoleniem na budowę zaprojektować 
z betonowej kostki brukowej, zjazdy do pól zaprojektować o nawierzchni tłuczniowej;

- zaprojektować wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej do bram lub dojścia do furtek posesji na długości nie większej niż 5,0 m od krawędzi jezdni;

- zjazdy na posesje przechodzące przez rów – zaprojektować przepusty rurowe 
z wibrobetonu ograniczone betonowymi murkami czołowymi;

- nie stosować umocnienia skarp nasypów lub rowów ażurowymi elementami betonowymi;

2) Parametry projektowanego chodnika:

- szerokość chodnika przyjezdniowego lub za rowem przydrożnym -1,5 m;

- kolor kostki na chodniku i na zjazdach – czerwona;

- zastosować krawężniki o zaokrąglonej krawędzi;

- podbudowa chodnika z kruszywa grubości 10,0 cm;