# SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# SSTE Budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze w gminie Zagnańsk – Przebudowa i dobudowa oświetlenia ulicznego

# CPV 45316110-9, 45314300-4

1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot SST E

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST E) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych dla przebudowy i dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicach Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze w Zagnańsku w postaci:

- przebudowy oświetlenia przy ulicy Dęba Bartka w ilości 6 szt latarń

- dobudowy oświetlenia przy ulicy Bartkowe Wzgórze w ilości 5 szt latarń

1.2 Zakres stosowania SST E

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST E

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Dęba Bartka polegającym na przeniesieniu istniejących latarń 
na drugą stronę ulicy i ułożeniu nowego kabla oświetleniowego o długości 228 m oraz na dobudowie 5 szt latarń przy ulicy Bartkowe Wzgórze z ułożeniem kabla oświetleniowego o długości 157m i obejmują:

a) demontaż istniejących słupów oświetleniowych przy ulicy Dęba Bartka w ilości 6 szt

nr CPV 45316110-9

b) montaż latarń oświetleniowych z demontażu przy ulicy Dęba Bartka w ilości 6 szt

nr CPV 45316110-9

c) ułożenie kabla oświetleniowego YAKY4x35mm2 o długości 228 m przy ulicy Dęba Bartka

nr CPV 45314300-4

d) dobudowa 5 szt latarń przy ulicy Bartkowe Wzgórze				nr CPV 45316100-9

e) ułożenie kabla oświetleniowego YAKY4x35mm2 o długości 157 m przy ulicy Bartkowe

Wzgórze									nr CPV 45314300-4

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w SST E są zgodne z obowiązującymi polskimi normami

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATEIAŁY

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania materiałów do budowy linii kablowych niskiego napięcia i instalowania zewnętrznego sprzętu oświetleniowego.

2.2 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi do wykonania robót zawartych w specyfikacji są:

1. Kabel YAKY 4x35 mm2						mb. 420

2. Przewód YDY3x2,5mm2						mb. 110

3. Słup oświetleniowy SO 10,5/2,5						szt. 5

4. Oprawa sodowa OUSc 150 kl. ochronności II				szt. 5

5. Wysięgnik rurowy na słup SO 1,5m					szt. 5

6. Kołpak do mocowania wysięgnika na szczycie słupa			szt. 5

7. Rura osłonowa kabla AROT A75					mb. 6

8. Rura osłonowa kabla AROT DVK 75					mb. 50

9. Rura osłonowa dzielona AROT A 110 PS				mb. 12

10. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm				kg.  312

2.3 Warunki szczególne stosowania materiałów

Materiały do wykonania robót elektrycznych stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisami 
i rysunkami. Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń i składowisk 
na placu budowy.

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu technicznego 
z dowodami dostawy.

Transport poszczególnych elementów należy wykonywać środkami przeznaczonymi do tego celu.

3.  SPRZĘT

Używanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Do wykonania robót należy stosować:

- samochód dostawczy do 0,9t

- samochód skrzyniowy do 5t

- żuraw samochodowy do 4 t

- koparka na podwoziu samochodowym

- zagęszczarka wibracyjna

- przyczepa dłużycowa

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t

- ciągnik kołowy 55 - 63 kW

- podnośnik hydrauliczny na podwoziu samochodu

4.  TRANSPORT

Stosować zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych i budowlanych. Wszystkie wymienione materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wszelkie roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót. Należy stosować ogólne zasady kontroli jakości robót. Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez inspektora Nadzoru i Inżyniera budowy w czasie poszczególnych faz robót.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- zgodność z dokumentacją projektową

- jakość kabli i przewodów

- wykonanie ułożenia kabli

- wykonanie zabudowy słupów oświetleniowych i opraw

- wykonanie prób montażowych

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od ogólnych zasad i postanowień Specyfikacji Technicznej powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejszą Specyfikacją, 
a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.  OBMIAR  ROBÓT

Jednostki obmiarowe zgodne z KNR-ami dla poszczególnych rodzajów.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Inspektor Nadzoru oceni jakość wykonanych robót zgłoszonych do odbioru. Elementy robót, które ulegają zakryciu będą odebrane protokółem odbioru częściowego robót. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót niezbędnych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt 
w ustalonym terminie.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis do dziennika budowy, natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem „Protokołu częściowego odbioru ułożenia kabli przed zasypaniem”.

Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór końcowy obiektu powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po upływie okresu gwarancyjnego, na podstawie oceny wizualnej wykonywanej przez zamawiającego przy udziale wykonawcy. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie trzech lat.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonanie robót należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót w nawiązaniu do Dokumentacji Projektowej i kosztorysu ofertowego.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

- projekt budowlany przebudowy i dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Dęba Bartka i

Bartkowe Wzgórze w Zagnańsku.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2004r.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-5-523 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

(Dz.U. z 1995r. Nr 10,  poz.40: zm. Dz. U. z 1995r. Nr 136, poz.672).

Opracował

inż. Jan Grudniewski