Znak sprawy: B.271.12.2012.BDI

Z A M A W I A J Ą C Y:

Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa

26-050 Zagnańsk

woj. świętokrzyskie

tel. (41) 300 13 22, fax: (041) 300 13 73

www.zagnańsk.pl

REGON: 000551941, NIP: 959-167-12-96

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na roboty budowlane dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa wodociągu msc. Chrusty,  gm. Zagnańsk”

##### /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych-

kwota zamówienia nie przewyższa wartości 5.000.000 Euro/

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zatwierdzam:

Zagnańsk,maj 2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

na wykonanie zadania pn.:

„Budowa wodociągu msc. Chrusty ,Gm. Zagnańsk”

Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV) :

45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów.

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.

I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Zagnańsk ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, województwo świętokrzyskie,

tel. (41) 300 13 22, fax. (041) 300 13 73,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39-46 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wodociągu w msc. Chrusty”zgodnie z projektem budowlanym 
    uwzględniający następujący zakres:

- Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy zewnętrznej 180 mm w msc. Chrusty, gmina

Zagnańsk na odcinku od wpięcia  do czynnego wodociągu PVC 160 mm   do komory pomp,

o długości około 153 mb;

- Budowę komory pomp bez wyposażenia tj. uzbrojenia, elektryki, drogi dojazdowej i ogrodzenia.

- Budowę studni wodomierzowej,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze szkicami geodezyjnymi zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Kielcach,

2.Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

- wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 4 do siwz,

- projekt budowlany pn: „Projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi dla planowanego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Chrusty” opracowany przez biuro projektowe „EPRD”, ul. Szkolna 36A,  25-604 Kielce  – stanowiący Załącznik nr 7  do siwz,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca Załącznik nr 11 do siwz,

2a.Przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 8 do siwz  jest dokumentem pomocniczym do 
     sporządzenia kosztorysu i określenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zadania p.n jak 
     wyżej. Cena ryczałtowa określona w ofercie ma uwzględniać w kalkulacji kosztów wszystkie 
     elementy niezbędne do wykonania  całości  przedmiotu zamówienia.

2.b.Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, 
      specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami zawartymi w siwz oraz wzorem 
      umowy.

2.c.Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale 
     a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy 
     uwzględnić w kalkulacji kosztów.

Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robot i przedmiarze robót urządzenia i materiały mają  na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót 
w uzgodnieniu z mieszkańcami.

4. W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, 
     ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie  
    istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót, a które 
    wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji 
   zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz inne ewentualne 
   media.

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót.

6. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą 
 w tym zakresie.

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej 
w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku opisanym w Rozdziale III pkt. 5 SIWZ oraz w umowie w § 7 i § 8.

IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH   UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt   
   6 Prawa Zamówień Publicznych.

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

15 październik  2012 r.;

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.;

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie  art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za spełnienie warunku określonego w pkt. 1  lit. a) Zamawiający uzna:

- prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie działalności gospodarczej.

Za spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1  lit. b) Zamawiający uzna:

- wykonanie przez Wykonawcę z należytą starannością co najmniej jednego zamówienia o wielkości               
  i charakterze zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu polegającego na wykonaniu sieci  
  wodociągowej o wartości kontraktu min. 70 000,00 zł brutto z potwierdzeniem wykonanych prac; 
  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
  okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

- dysponowanie co najmniej jedną osobą, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, 
        posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych 
        i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonana zostanie wg kryterium spełnia/nie spełnia  na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych  w rozdziale IX  SIWZ.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie)  spełniał wymagania o których mowa w rozdziale VIII.pkt.1.ppkt a),b),c). W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, kiedy umowa o wykonanie zamówienia publicznego będzie zawierana z kilkoma Wykonawcami występującymi wspólnie,  do umowy tej zostaną wprowadzone postanowienia ustalające solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie  zobowiązań wynikających z umowy w pełnym zakresie.

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
       W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU:

1.Oferta poza formularzem ofertowym (oryginał) musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy 
z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego  załącznik
 nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 
w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego  w rozdziale IX.pkt 1.ppkt c, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wcześniej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (zawierający wykonanie co najmniej jednego zamówienia o wielkości i charakterze zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu polegającego na wykonaniu sieci wodociągowego o wartości kontraktu min. 70 000,00 zł brutto, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,

- wykaz podmiotów (firm) i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych 
do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5do SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium,

1.1.kosztorys ofertowy należy dostarczyć przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia 
       zamówienia.

2. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 
     konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
     postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w 
     formie  oryginału  lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo winno w szczególności 
     zawierać:

-   nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wskazywać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
         wymienionych co najmniej z nazwy,

-   zawierać informacje dotyczące ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,

-  dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wszystkich Wykonawców ubiegających się 
         wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione 
         do składania oświadczeń woli.

2.1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

2.2. Oświadczenia  i informacje składane przez lub wobec pełnomocnika są skuteczne wobec wszystkich 
        Wykonawców  ubiegających  się wspólnie o  uzyskanie zamówienia.

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
     dokumenty wymienione w rozdziale IX.pkt.1.ppkt. a) ,b) składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
     Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

4. Dokumenty o których mowa w rozdziale IX.pkt.1.ppkt. a) - g) należy przedstawić w formie oryginału 
    lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji 
    Wykonawcy.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
   przekazywane będą pisemnie lub faksem. Adres zamawiającego, numery telefonów i faksu zostały 
   podane w rozdziale I niniejszej specyfikacji.

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  lub  informacje przesyłane faksem, każda ze stron na żądanie 
   drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana za pomocą faksu 
   po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana 
   za wniesioną z datą tego dnia.

XI. TRYB  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI  SIWZ

1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
   zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 
   specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert (art. 38 
   ustawy). Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 
   przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia 
   zostaną także zamieszczone na stronie internetowej: www.zagnansk.biuletyn.net. Pytania wykonawcy 
   oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane  na piśmie.

2.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
   wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez zamawiającego postępowania 
   wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej 
   z zapytaniem zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.

3.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie  przed upływem terminu 
   do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 
   sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ   
   oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.zagnansk.biuletyn.net

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
    treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach, 
    zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano 
   SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej: e-mail:www.zagnansk.biuletyn.net

XII. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z 0ferentami  jest Janina Bazan,

Telefon (041) 300 13 22, Fax (041) 300-13-73

XIII. WADIUM

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium 
w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: „Budowa sieci wodociągowej miejscowości  Chrusty,gm.Zagnańsk”.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- braku możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.

- Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI:

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. O ile zostanie przedłużony termin związania ofertą o tyle zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma 
nie ulegających usunięciu bez pozostawiania śladów. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany druk oferty cenowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, pod rygorem nieważności,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX,

- pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę oraz oświadczenia,

- dokument ustanawiający pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie 
o udzielenie zamówienia,

- dowód wniesienia wadium.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę 
lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą
z właściwego rejestru.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane 
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną: ,,Budowa wodociągu w miejscowości. Chrusty,gm Zagnańsk.” oraz „Nie otwierać przed godziną 1030 
w dniu 4czerwca  2012 roku”.

- Ofertę należy opakować kopertą wewnętrzną z nazwą i adresem wykonawcy, 
tak by możliwe było zwrócenie oferty w razie opóźnienia w jej doręczeniu.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8, w Biurze Obsługi Klienta ( na parterze),

- Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne 
ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- Termin składania ofert upływa dnia 4 czerwca  2012 r. o godz. 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 8 (sala konferencyjna) w dniu  
2012 roku o godz. 1030.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale III  i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT i taką Zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych 
w niniejszej SIWZ. Cena nie może ulec zmianie.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca
po przecinku.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

- Zaleca się, aby Wykonawca  przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał  wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizacje przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

Cena oferty ma charakter ryczałtowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.

W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy, oznakowania robót, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów, przeprowadzania wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych, obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty zajęcia pasa drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających
z rękojmi.

Cenę należy określić na podstawie kalkulacji szczegółowej sporządzonej w oparciu o dokumentację projektową, udostępniony przedmiar robót i wizję lokalną terenu budowy i jego otoczenia oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.Przed sporządzeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej weryfikacji projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i terenu budowy z udostępnionym przedmiarem robót., celem ujawnienia ewentualnych nieścisłości lub rozbieżności mających wpływ na cenę złożonej oferty. Pominięcie przez wykonawcę w cenie oferty jakiegokolwiek elementu lub zakresu robót nie ujętego w którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów a niezbędnego do kompletnego, prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sprawie zwiększenia ceny (wynagrodzenia ryczałtowego).

XVIII. INFORMACJA O WALUTACH W JAKICH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ROZLICZENIA 
              FINANSOWE.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych   
            polskich.

XIX. KRYTERIA OCENY OFERT.

- 1.  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów.

- Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:

PC= ( CON/CDO ) x 100 pkt.

w którym:

Pc - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena oferty najtańszej

CDO – cena danej oferty (ocenianej)

100 – ciężar kryterium (100%)

- Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku badania i oceny ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
           DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego 
oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94  Prawo Zamówień Publicznych i uwzględnieniem art. 139 ustawy.

- Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.  W przypadku gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających  
      się  o udzielenie  zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę 
      regulującą współpracę wykonawców.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną 
      odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Wykonawca, przyjmując teren budowy, ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za następstwa 
     nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób trzecich powstałych w związku 
    z prowadzonymi robotami.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który wygra przetarg wniesienia zabezpieczenia 
     należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie którą należy 
     wnieść w terminie nie później niż w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach  
    określonych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym 
         że zobowiązanie  kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2  ustawy z dnia 
        9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 
        1158 ze zm.).

3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
      także w wekslach  z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
      kredytowej.

4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: 
      BS Samsonów 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005.

5. Jeżeli  zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je  na oprocentowanym 
      rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
      wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
     o koszt prowadzenia rachunku  oraz prowizji bankowej  za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
     wykonawcy.

### XXII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany 
do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom
a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę,

- Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

- Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.

- Do umów, w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
               Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI  ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
            elektronicznej.

XXVI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE.

Zamawiający dopuszcza powierzenie  realizacji zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania       
           przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXVII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEŻELI 
                ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Załączniki:

1.   załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy,

2.   załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3.  załącznik nr 3 –Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

4.  załącznik nr 4 - Wzór umowy,

5.  załącznik nr 5 – Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca,

6.  załącznik nr 6 – Zakres robót do wykonania w tym zamówieniu – etap I,

7.  załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa

8. załącznik nr 8 – Przedmiar robót(dokument pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego),

9.  załącznik nr 9 -  Wykaz zrealizowanych robót budowlanych odpowiadających  swoim rodzajem i wartością 
                                    robotom stanowiącym przedmiot,

10 załącznik nr 10 -  Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

11.  załącznik nr 11 – STWiORB,