Buzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223) strona nr

Załącznik Nr 1 do przedmiaru – plac zabaw

4.3 (Obszary zagospodarowanie)  PRZEDMIAR

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 RENOWACJA ZABYTKOWEJ KOLEJKI |  |
| 6.1 Kalkulacja własna: Wymiana niezbędnego oblachowania kolejki 7,0m2) oraz ostrożne piaskowanie całej kolejki | (ok. | 42,0 |  | m2 |
| 6.2 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe |  | 42,0 |  | m2 |
| 6.3 KNR 1901/1311/3 |  | 42,0 |  | m2 |
| Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne |  |  |  |
| szpachlowane 1-krotnie, miniowanie |  |  |  |  |  |  |

| 6.4 KNR 1901/1311/2 (2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Piaskowanie, malowanie farbą ochronną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowanie 1-krotne, malowanie 2-krotne, szpachlowane 1-krotnie, malowanie 2-krotne, farba chlorokauczukowa |  |  |  |
| uwaga : Analogia dla renowacji zabytkowej lokomotywy w kolorach kolorach z epoki |  |  |  |
| Malowanie w kolorach z epoki. R= 2,000 M= 1,000 5= 1,000 | 42,0 |  | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji; wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 PRACE INNE |  |
| 10.1 Kalkulacja własna: Zakup i montaz wagonu płaskiego do lokomotywy | 1 |  | kpl |