3.5.2.2. System  zaopatrzenia  w  wodę

Na terenie Gminy Zagnańsk występuje pięć wodociągów o łącznej długości 125,7 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 638 budynków mieszkalnych, co niemal w całości pokrywa zapotrzebowanie na wodę mieszkańców gminy. Wskaźnik zwodociągowania wynosi dla gminy 91,1 %. Dodatkowymi atutami sieci wodociągowej są jej nowoczesność i korzystanie wyłącznie ze źródeł głębinowych. Poza nielicznymi odcinkami sieć wodociągowa Zagnańska była budowana stosunkowo niedawno, przez co do odbiorców indywidualnych dostarczana jest woda wysokiej jakości.

W rejonie Zagnańska zlokalizowane są ujęcia wody stanowiące jedno z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Kielce. Ujęcia wody zlokalizowane są w pasie biegnącym od wsi Zachełmie do wsi Janaszów, wzdłuż rzeki Bobrzy. Długość pasa, z którego pobierana jest woda to około 5 km. W rejonie tym wybudowane zostało 13 studni głębinowych, jednak obecnie działa tylko 9 z nich. Łączna wydajność źródła to około 900-950 m3/h ( 21600 – 22800 m3/dobę ). Woda pobierana z tego ujęcia jest transportowana do stacji wodociągowej umiejscowionej w rejonie osiedla Wrzosy. Znajduje się tam stacja chlorowania wody, czerpnie, stacje zasilania i pompownia. Wydobyta woda jest następnie transportowana rurami magistrali wysokociśnieniowej o średnicy 600 mm do zbiorników terenowych zlokalizowanych w Kielcach.

Część wody wydobytej przez to ujęcie ( około 2000 m3/dobę – 9% wydobycia ) jest przekazywana na potrzeby wodociągu „Zagnańsk” zaopatrującego w wodę dużą część gminy. Wodociąg „Zagnańsk” jest połączony z wodociągiem zaopatrującym Kielce poprzez czerpnię wiejską znajdującą się na terenie stacji wodociągowej. Woda z tego wodociągu zaopatruje następujące miejscowości: Zagnańsk, Kaniów, Osiedle Wrzosy, Chrusty, Ścięgna, Bartków, Bartkowe Wzgórze, Goleniawy, Zachełmie, Belno, Borowa Góra, Jasiów, Janaszów, Lekomin, Gruszka, Barcza, Samsonów, Samsonów -Komorniki, Samsonów - Dudków, Samsonów - Piechotne, Samsonów - Ciągłe  i  Samsonów - Podlesie.

Wodociąg „Zagnańsk” jest administrowany przez „Wodociągi Kieleckie” sp. z o.o. w Kielcach.

Do sieci wodociągu „Zagnańsk” podłączony jest także wodociąg Nadleśnictwa Zagnańsk – najstarszy obiekt wodociągowy w gminie. Ta część wodociągu jest dodatkowo zasilana źródłem zlokalizowanym w pobliżu ulicy Kieleckiej w Zagnańsku ( ciek Bobrzaneczka ). Źródło to ma wydajność 108 m3/h i jest dodatkowo wyposażone w zbiornik podziemny o pojemności 90 m3. Ta część wodociągu jest administrowana przez Nadleśnictwo Zagnańsk.

W skład sieci wodociągu „Zagnańsk” wchodzą także przyłącza doprowadzające wodę do wsi Jaworze i Siodła z linii magistralnej Zagnańsk – Kielce. Dodatkowo wieś Barcza posiada podobne przyłącze używane okresowo.

Łączna długość opisywanego wodociągu to około 60 km linii przesyłowych. Wodociąg „Zagnańsk” nie posiada działających urządzeń umożliwiających gromadzenie dużych rezerw wodnych. Pomimo tego możliwe jest podłączanie kolejnych odbiorców i rozbudowa istniejącej sieci, gdyż źródła, z którego korzysta wodociąg „Zagnańsk” są bardzo wydajne.

Drugim pod względem wydajności źródłem zlokalizowanym na terenie gminy jest ujęcie wody w rejonie Kajetanowa, przy drodze krajowej nr 7. Zaopatruje ono wodociąg „Kajetanów” poprzez dwie studnie głębinowe o łącznej wydajności eksploatacyjnej 69 m3/h ( 1656 m3/dobę ). Dozwolony pobór wodny z tego źródła wynosi jednakże tylko 16,9 m3/h. Ujęcie to zaopatruje w wodę odbiorców w gminie Masłów ( głównie kopalnię w Wiśniówce ) oraz wsie  Kajetanów  i  Zabłocie  ( wydajność około 4,6 m3/h ).

Kolejnym wodociągiem zlokalizowanym na terenie gminy jest wodociąg „Kołomań” obsługujący wsie Kołomań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze i Rurarnia oraz część zabudowy gminy Miedziana Góra. Wodociąg jest zaopatrywany ze studni o wydajności 38 m3/h zlokalizowanej na terenie Kołomani. W Tumlinie znajduje się zbiornik podziemny o pojemności 300 m3. Źródło posiada możliwość doraźnego chlorowania wody. Długość tego wodociągu to ok. 25 km.

Ostatnim wodociągiem zlokalizowanym na terenie gminy jest wodociąg „Szałas” wybudowany w roku 1999. Dostarcza on wodę dla wsi Szałas i Długojów. Źródło zlokalizowane jest na terenie gminy Bliżyn w pobliżu wsi Szałas. Jego wydajność została określona na 13 m3/h. W skład wodociągu wchodzi zbiornik o pojemności 140 m3 zlokalizowany  w  miejscowości  Długojów.

Ze względu na występowanie na terenie gminy wielu ujęć wody, w tym ujęcia zaopatrującego miasto Kielce, przy planowaniu inwestycji należy wziąć pod uwagę obecność  na  terenie  gminy  wielu  stref  ochronnych  dla  ujęć  wodnych