SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

„Modernizacja Istniejącego Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w msc Chrusty, gm. Zagnańsk”

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania zadania :

Modernizacja Istniejącego Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w msc Chrusty, gm. Zagnańsk

1.2	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych  budynków i wykonanie wyprawy elewacyjnej wraz z wymiana dachu , określonych 
w przedmiarze robót, stanowiącym część dokumentów przetargowych.

Zakres robót :

a) wykonanie prac termoizolacyjnych: ocieplenie styropianem ścian budynku  (powierzchnia: 634 m2),

b) wymiana pokrycia dachu o powierzchni 432 m2:

- rozebranie pokrycia z płyt z eternitu,

- wymiana elementów konstrukcji dachu,

- pokrycie dachu blacho-dachówką (kolor: grafit)

- montaż  rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej (kolor: grafit)

- montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej (kolor: grafit)

c) wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników

d)prace budowlane wewnętrzne:

- rozebranie posadzki z płytek

- wstawienie nadproża stalowego wraz z wykuciem otworu do kuchni

- ustawienie ścianek działowych

- wykonanie tynków

- malowanie

- ułożenie okładzin podłogowych i ściennych z płytek z kamieni sztucznych

- montaż drzwi wewnętrznych

e) wykonanie robót towarzyszących

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane  w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST W.O "Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z przedmiarem robót, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1.Materiały

Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z przedmiarem robót.

2.2. Warunki dostawy, magazynowanie

- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych , nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami ,

- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego .

- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie ,

- Minimalna temperatura przechowywania  masy tynkarskiej i klejącej   + 4oC .

- Płyty polistyrenu i wełny podczas przechowywania chronić przed połamaniem 
i uszkodzeniem krawędzi .

- Drewno należy składować w miejscach nie narażających na wilgoć

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

Sprzęt budowlany  : rusztowania ,  wiertarki , pace ze stali nierdzewnej ,  pace plastikowe

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO.

"Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów można  użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy .

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO "Wymagania

ogólne".

5.2.Warunki szczegółowe :

- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej + 5oC . W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem ,

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień ,

- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem ,

- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna ,

- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ) , a kotwy zamontować ze spadkiem od ściany 
w celu prawidłowego odprowadzenia wody

- Podłoże pod instalację powinno być czyste , suche i płaskie z tolerancja +_ 6mm na promieniu 1,2 m. , wolne od wykwitów . Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów , a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z projektantem ,

- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża . Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną . Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym , nie wolno ich wypełniać masą klejącą .

- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa , należy ja sprawdzić przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m.

- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metoda ciągłą , aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku , dylatacje lub linie taśmy maskującej . Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach . Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego w tej samej serii .

5.3. Docieplenie ścian

Tynk należy  oczyścić  z łuszczącej się farby , powierzchnie odpylić ,  ewentualne ubytki tynku uzupełnić . Wykonać  próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu .

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na cokole listwy cokołowej aluminiowej . Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu . Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne 
w ilości 4-6 sztuk na 1 m2 na całej powierzchni , natomiast 8 sztuk / 1 m2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt . Długość łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm .

Po 3 dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej , 
a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji  wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu.

5.4. Wymiana pokrycia dachu

Istniejącą pokrycie należy usunąć. Ze stropu nieużytkowego pod istniejącym dachem należy usunąć żużel. Wykonać warstwę z granulatu z wełny mineralnej lub celulozy poprzez nadmuch o grubości 20cm. Do wykonania konstrukcji dachu należy użyć drewno sosnowe lub świerkowe. Wilgotność drewna nie może przekraczać 20% jeśli konstrukcja więźby będzie obudowana i odizolowana od czynników atmosferycznych. 
W przypadku odkrytych konstrukcji na otwartym powietrzu wilgotność ta nie może być wyższa jak 23%. Drewno używane na więźbę dachową powinno być także zaimpregnowane odpowiednimi środkami chemicznymi zapobiegającymi powstawanie grzybów, dostawania się robactwa czy dające ochronę przeciwogniową.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .WO.

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót , aprobat technicznych oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów .

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

8 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- przygotowania podłoża

- jakości dostarczonych materiałów – atesty

- grubości zastosowanych płyt ze styropianu

-      ilości łączników na 1 m2

- faktury i kolorystyki .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

9.2.	Płatności

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

-	roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- wykonanie i demontaż  rusztowań

- prace porządkowe

10. Przepisy związane  :

###### Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia

###### Karty techniczne produktów

Instrukcja instalacji wydana przez  producenta systemu .

Normy związane :

PN-B-20130:421 Płyty styropianowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B- 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.