Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2013

zakres i harmonogram poboru wraz z określeniem miejsc poboru próbek

| część I badania monitoringowe składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Zaklikowie |
| --- |
| Przedmiot badań |
| a | Skład i emisja gazu składowiskowego |
|  | Zakres badań: metan, dwutlenek węgla, tlen |
|  | Częstotliwość: 6 prób X 12 serii w roku (łącznie 72 próby w roku) |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, studnie odgazowujące : S1, S2, S3, S4, S5, S6 |
| b | skład wód odciekowych |
|  | Zakres badań: Odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 3 miesiące (łącznie 4 próby w roku) |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, studnia odciekowa |
| c | Poziom wód odciekowych |
|  | Zakres badań: objętość odcieku |
|  | Częstotliwość: 1 próba co miesiąc (łącznie 12 próby w roku) |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, studnia odciekowa |
| d | skład wód podziemnych |
|  | Zakres badań: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). |
|  | Częstotliwość: 3 próby co 3 miesiące (łącznie 12 próby w roku) |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, piezometr nr 1, piezometr nr 2, piezometr nr 3 |
| e | badanie struktury i skłądu masy składowiska |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |
|  | Pobór: listopad |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |
| f | pomiar osiadania powierzchni składowiska |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |
|  | Pobór: listopad |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |
| g | badanie stateczności zboczy składowiska |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |
|  | Pobór: listopad |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |
| h | Określenie powierzchni i objętości składowanych odpadów |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |
|  | Pobór: listopad |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |
| i | Opracowanie dokumentacji rocznej z monitoringu składowiska do końca stycznia 2014 r. |
| j | testy zgodności odpadów o kodach 19 08 02 – zawartość piaskowników |
|  | Zakres badań: Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu § 10 ust 1 pkt 3 (Dz. U. z 2005 r. Nr 186 poz.1553 ze zm.) |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |
|  | Pobór: marzec |
|  | Punkt poboru: oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie |
| k | testy zgodności odpadów o kodach 19 08 01 – skratki |
|  | Zakres badań: Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu § 10 ust 1 pkt 3 (Dz. U. z 2005 r. Nr 186 poz.1553 ze zm.) |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |
|  | Pobór: marzec |
|  | Punkt poboru: oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie |
| l | dodatkowe testy zgodności odpadów – kod odpadów zostanie określony w terminie późniejszym |
|  | Zakres badań: Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu § 10 ust 1 pkt 3 (Dz. U. z 2005 r. Nr 186 poz.1553 ze zm.) |
|  | Częstotliwość: 4 testy 1 raz w roku (4 próby w roku) |
|  | Pobór: marzec |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |
| część II badania monitoringowe oczyszczalni ścieków |
| część II A monitoring oczyszczalni ścieków w Lipie |
| Przedmiot badań |
| a | analiza ścieków surowych |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 3 miesiące (łącznie 4 próby w roku) |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Lipie : pompownia ścieków surowych |
| b | analiza ścieków oczyszczonych |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 3 miesiące (łącznie 4 próby w roku) |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Lipie : kurek spustowy z kolektora ścieków oczyszczonych |
| c | analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne |
|  | Zakres badań: odczyn pH, zawartość suchej masy, substancja organiczna, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, bakterie chorobotwórcze z rodzaju salmonella, jaja pasożytów jelitowych, zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr+6, Ca, Mg) |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |
|  | Pobór: maj |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Lipie |
| część II B monitoring oczyszczalni ścieków w Zaklikowie |
| Przedmiot badań |
| a | analiza ścieków surowych |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |
|  | Częstotliwość: 1 próba co miesić (łącznie 12 próby w roku) |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie : pompownia ścieków surowych |
| b | analiza ścieków oczyszczonych |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |
|  | Częstotliwość: 1 próba co miesiąc (łącznie 12 próby w roku) |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie : kurek spustowy z kolektora ścieków oczyszczonych |
| c | analiza ścieków oczyszczonych |
|  | Zakres badań: substancje ekstrahujące się eterem naftowym, węglowodory ropopochodne |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 6 miesięcy (łącznie 2 próby w roku) |
|  | Pobór: kwiecień, wrzesień (pobór chwilowy) |
|  | Punkt poboru: wylot kolektora ścieków oczyszczonych do rzeki „Sanna” |
| d | analiza wody powierzchniowej |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |
|  | Częstotliwość: 2 próby 1 raz w roku (łącznie 2 próba w roku) |
|  | Pobór: lipiec (pobór chwilowy) |
|  | Punkt poboru: powyżej i poniżej wylotu kolektora ścieków oczyszczonych do rzeki :Sanna” |
| e | analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne |
|  | Zakres badań: odczyn pH, zawartość suchej masy, substancja organiczna, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, bakterie chorobotwórcze z rodzaju salmonella, jaja pasożytów jelitowych, zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr+6, Ca, Mg) |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |
|  | Pobór: maj |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie |
| część III badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików |
| część III A badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików - ujęcie wody Radna Góra |
| Przedmiot badań |
| a | analiza wody w zakresie monitoringu kontrolnego |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, chlor wolny, glin, mangan, żelazo, Escherichia Coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli |
|  | Częstotliwość: 4 próba w roku |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |
|  | Punkt poboru: luty: Miejsce podawania wody do sieci rozdzielczej Radna Góra szer. 50047’5.37’’, dł. 2204’59.43’’ maj: Ujęcie wody Radna Góra szer. 50047’5.37’’, dł. 2204’59.43’’ sierpień: Ujęcie wody Radna Góra szer. 50047’5.37’’, dł. 2204’59.43’’ listopad: Miejsce czerpania wody przez odbiorców Klasztor Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa szer. 50047’7.9’’ , dł. 2204’59.6’’ |
| b | analiza wody w zakresie monitoringu przeglądowego |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22± 0 C po 72 h; barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, Azotyny, Azotany, Chlorki, Mangan, Siarczany, Sód, Utlenialność, Akryloamid, Antymon, Arsen, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Chrom, twardość ogólna, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikel, Ołów, Pestycydy, ∑pestycydów, Rtęć, Selen, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ WWA, ∑ THM. |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |
|  | Pobór: czerwiec |
|  | Punkt poboru: Miejsce podawania wody do sieci rozdzielczej Radna Góra szer. 50047’5.37’’, dł. 2204’59.43’’ |
| część III B badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików - ujęcie wody Karkówka |
| Przedmiot badań |
| a | analiza wody w zakresie monitoringu kontrolnego |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, chlor wolny, glin, mangan, żelazo, Escherichia Coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli |
|  | Częstotliwość: 4 próba w roku |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |
|  | Punkt poboru: luty: miejsce czerpania wody przez odbiorców Urząd Gminy Zaklików, Referat Gospodarki Komunalnej Zaklików ul. Targowa 2, szer. 50045’08.60” , dł. 22006’14.70” maj: Miejsce czerpania wody przez odbiorców Publiczne gimnazjum w Łysakowie szer. 50045’15.70 , dł. 22010’48.90 sierpień: Miejsce podawania wody do sieci rozdzielczej Karkówka szer. 50048’03.00, dł. 22008’02.00 listopad: Miejsce czerpania wody przez odbiorców Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipie, ul. Szkolna, szer. 50041’35.35 , dł. 2203’44.59 |
| b | analiza wody w zakresie monitoringu przeglądowego |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22± 0 C po 72 h; barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, Azotyny, Azotany, Chlorki, Mangan, Siarczany, Sód, Utlenialność, Akryloamid, Antymon, Arsen, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Chrom, twardość ogólna, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikel, Ołów, Pestycydy, ∑pestycydów, Rtęć, Selen, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ WWA, ∑ THM. |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |
|  | Pobór: czerwiec |
|  | Punkt poboru: Miejsce podawania wody do sieci rozdzielczej Karkówka szer. 50048’03.00, dł. 22008’02.00 |