Załącznik nr 2 do zapytania nr 24/2014

Wymagania techniczne dla łodzi

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI Zamawiającego | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łódź aluminiowa płaskodenna typ LPA 1,8 x 4,5 |  |  |
| 1.1 | Pojedyncze dno |  |  |
| 1.2 | Ilość miejsc | min. 6 osobowa |  |
| 1.3 | Masa | max. 210 kg |  |
| 1.4 | Moc montowanego silnika | max. 50 KM |  |
| 1.5 | Ławki w poprzek z komorami wypornościowymi | 2 szt. |  |
| 1.6 | Bakisty rufowe (na zbiornik paliwa i akumulator) | 2 szt. |  |
| 1.7 | Sterówka | Po prawej stronie |  |
| 1.8 | Knagi nierdzewne | 4 szt. |  |
| 1.9 | Dulki | 2 szt. |  |
| 1.10 | Dziób ścięty |  |  |
| 1.11 | Lakierowanie łodzi | Kolor czerwony z napisem OSP Zaklików |  |
| 2. | Silnik |  |  |
| 2.1 | Silnik zaburtowy wraz z kompletnym wyposażeniem i montażem | Moc min. 40 KM |  |
| 2.2 | Elementy wyposażenia silnika – zakres minimalny | Śruba, manetka, liczniki, kpl układ kierowniczy, cięgna sterujące, akumulator z obudową i zbiornikiem na paliwo poj. min 20l |  |
| 3. | Przyczepa podłodziowa |  |  |
| 3.1 | Przyczepa na podwoziu |  |  |
| 3.2 | Świadectwo homologacji |  |  |
| 3.3 | Liczba osi | 1 |  |
| 3.4 | Wciągarka |  |  |
| 3.5 | DMC | Min. 750 kg |  |
| 3.6 | Regulacja mocowania osi przyczepy |  |  |
| 3.7 | Koło podporowe |  |  |
| 3.8 | Koła z obręczami stalowymi | 2 szt. |  |
| 3.9 | Zaczep kulowy do samochodu osobowego |  |  |
| 3.10 | Środkowe podpory z nawierconymi otworami na regulację wysokości mocowania środkowego dna łodzi | 3 szt. |  |
| 3.11 | Podpory rolkowe | 4 szt. (po 2 z każdej strony) |  |
| 3.12 | Oświetlenie zewnętrzne | zgodnie z przepisami o ruchu drogowym |  |
| 3.13 | Listwa oświetleniowa | demontowana |  |
| 3.14 | Rama | ocynkowana |  |

Uwaga:

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”.