Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Daleka nr 19

57-200 Ząbkowice Śl

Regon  890723841 NIP 887-15-62-797                                                                                             Ząbkowice Śl. dn. 08.10.2015r.

………………………………………………

ZP.3431.15/ 12/15

w/ rozdzielnika

Dot: wyjaśnienia treści „SIWZ” ZP. 3431.15 /15

W odpowiedzi na  zapytania w sprawie  wyjaśnienia treści  zapisu  “Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  “ –  ZP.3431.15/15  na wykonanie:

„  BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU  DROGI POWIATOWEJ NR 3048D W

M.   CIEPŁOWODY “

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r “ Prawo  zamówień publicznych “ (Dz. U. z 2013r ,   poz.907  z póź. zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie  nr 1.

W pozycji 4 i 5 brak jest robót ziemnych ( wykonanie wykopów) , z opisu nie wynika jakiej grubości wykonać podsypkę  , obsypkę  i zasypkę rur PCV.

Odpowiedź 1

Cały przedmiar robót ziemnych został ujęty w poz. Nr 2 Przedmiaru ze względu na uśrednienie wykopu pod konstrukcję chodnika ( 0,20 m )co nie wynika z przekrojów poprzecznych, aby nie zawyżyć przedmiaru.

Cała technologia wykonania  kanalizacji , w tej liczbie również grubości podsypki i obsypki , rodzaje materiałów i sprzętu , zawarta jest w SST 03.02.01.A. – „Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających”

Pytanie  nr 2.

Jaką technologią ma być wykonywany przykanalik  pod drogą w km 0+290 z kratka ściekową.

Odpowiedź 2

Technologią opisaną w SST 03.02.01.A. – Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających.

Pytanie  nr 3.

Co należy zrobić z ziemią  uzyskana z wykopów z poz.2 i 12 przedmiaru oraz uzyskaną z wykonania przykanalików  i studzienek.

Odpowiedź 2

Ziemię uzyskaną z wykopów z poz.2 i 12 należy wykorzystać do obsypki na zewnątrz wykonanych chodników za obrzeżami jak pokazano na przekrojach poprzecznych oaz jak stanowi zapis w SST 01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.