## Formularz  nr 1

.........................................

/ Wykonawca-nazwa, adres, NIP/

## PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU –

## CIAGNIK

| Lp. | Parametry minimalne Wymagane przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2020r. |  |
| 2 | silnik 4 cylindrowy, pojemność silnika od 3500 cm3 – do 4200 cm3, |  |
| 3 | moc silnika od 110 KM – do 120KM wg normy min. euro 4 |  |
| 4 | skrzynia biegów: w pełni zsynchronizowana z min 24P/24R, prędkość max 40km/h wyposażona w reduktor biegów pełzających o minimalnej prędkości 0.2 km/ przy WOM 540 obr/min z nadbieg do transportu |  |
| 5 | rewers elektrohydrauliczny zmiany kierunku jazdy, sprzęgło mokre wielotarczowe, |  |
| 6 | załączanie przedniego napędu elektrohydraulicznie podczas jazdy |  |
| 7 | promień skrętu – od 4,0 do 5,5 m, |  |
| 8 | hamulce na wszystkie 4 koła |  |
| 9 | tylny WOM min 540 i 540E |  |
| 10 | udźwig tylnego podnośnika min 4000 kg |  |
| 11 | przedni TUZ |  |
| 12 | błotniki skrętne |  |
| 13 | minimum 3 pary wyjść hydrauliki zewnętrznej w tym 1 para wyprowadzona na przód ciągnika |  |
| 14 | wydatek pompy hydraulicznej dla TUZ i wyjść hydraulicznych min 62 l/min |  |
| 15 | homologacja na 2 osoby z fotelem pomocniczym z pasem bezpieczeństwa |  |
| 16 | kabina komfortowa, klimatyzowana z fotelem kierowcy amortyzowany pneumatycznie, radio |  |
| 17 | ogumienie przystosowane do pracy z ładowaczem czołowym nie mniejszym niż: opony przód 360/70 R 24, opony tył 480/70 R 34 |  |
| 18 | Ładowacz czołowy z możliwością szybkiego odpinania, 3 funkcyjny z amortyzacją ramienia i poziomowaniem, euro-ramka, udźwig minimum 1800kg zasięg minimum 3,7m z łyżką wielofunkcyjną hydr. otwieraną o szer. minimum 1,8m |  |
| 19 | ciągnik przystosowany do pracy z kosiarką wysięgnikową |  |

dnia .............................................                                               ..................................................

/imię, nazwisko (pieczęć) podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* - w kolumnie należy wpisać wielkość parametru lub określenie „tak”