Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą specyfikacją, z należytą starannością, wykona niniejsze zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu oświetlenia projektowanego chodnika  w ciągu ulicy Traugutta w mieście Złoty Stok i we wsi Błotnica przy drodze krajowej  nr 46 na terenach o nr ewid. gr.: 316, 317,318, 319, 959 i 313 o długości ok. 875 m. wraz zasilaniem kablem niskiego napięcia ułożonym w ziemi przebiegającym od słupa X-1/4 stacji transformatorowej R-743-42 przez tereny o nr ewid. gr.: 312/5, 312/4, 312/8, 312/9, 313/3, 316 do projektowanego chodnika.

W chodniku ustawione zostanie 35 słupów oświetleniowych ulicznych  stożkowych.

W zakresie robót do wykonania jest:

Prace przygotowawcze

- zgłoszenie zajęcia pasa ruchu, projekt organizacji ruchu

Prace podstawowe

- wykonanie rowów dla kabli w sposób ręczny, ułożenie warstwy wyrównawczej z piasku na dnie wykopu,

- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 140 mm na dł 24m,

- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, układanie bednarki w rowach kablowych i zasypanie rowów ręcznie  w gruncie kat. IV ,

- układanie kabli w słupach oświetleniowych bez mocowania oraz układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych,

- ręczne wykonanie rowu pod zestaw złączowo pomiarowy i szafkę oświetlenia ulicznego  w gruncie kat. IV oraz układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie do szafki oświetleniowej ,

- montaż zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK1+1TL i szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego na fundamencie,

- montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych (bednarka o przekroju do 200mm2),

- montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych ,

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg oraz montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie,

- montaż tabliczek bezpiecznikowych wnękowych, TBS-1, 35/1  35 szt. oraz przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika,

Prace sprawdzające i pomiarowe

- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania,

- badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar), badanie linii kablowej  N.N.-kabel 4-żyłowy,

- pomiary geodezyjne,