Janczyce dnia 15.05.2017 r.

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50
27-552 Baćkowice

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na „Dostawę płyt drogowych żelbetowych”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych żelbetowych pełnych

Przeznaczenie: do budowy drogi technologicznej na składowisku odpadów

Ilość:  280 szt.

Wyrób fabrycznie nowy, bez pęknięć i ubytków.

Wymiar płyty: 3000 mm x 1000 mm x 150 mm

Materiał z jakiego mają być wykonane płyty: beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa – podwójna zbrojenie

Sposób zbrojenia: podwójna siatka z prętów żebrowanych grubości minimum fi10

Typ stali użytej do zbrojenia: Klasa: A-III gatunek GS34

Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych: 30mm±5mm

Wyposażenie: płyty drogowe muszą być wyposażone w haki transportowe

Dostawa: na koszt Wykonawcy. Oferowana cena musi uwzględniać dostawę na koszt Wykonawcy do ZUOK w Janczycach, 27-552 Baćkowice.

Rozładunek: na koszt Zamawiającego.

UWAGA: Płyty powinny być załadowane na środek transportu w taki sposób aby była możliwość rozładunku na miejscu (przez Zamawiającego) przy pomocy ładowarki wyposażonej w widły. Płyty załadowane w sposób nieodpowiedni nie będą rozładowane i odebrane.

Dostawa: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 13.30

Gwarancja: 24 miesiące od daty dostarczenia

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni od podpisania umowy

- Sposób i termin złożenia oferty cenowej:

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mzgok@onet.pl do godz. 13:00 do dnia 22.05.2017 r. Wykonawca przedstawia ofertę cenową poprzez przesłanie na wskazany formularza ofertowego oraz dokumentów wymaganych w pkt.5. zapytania. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą:

Pan Marcin Łaskawiec 500 031 424, e-mail: mzgok@onet.pl

5.Wymagane dokumenty:

Składając ofertę wykonawca powinien wraz z nią złożyć:

  - Formularz ofertowy zał. nr 1

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert ( KRS lub CEIDG)

7. Kryteria oceny ofert

1.Kryterium oceny ofert jest 100% ceny.

Załączniki:

- Zał. nr 1 Formularz ofertowy

- Zał. nr 2 Wzór umowy