Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej”.

Lipusz, 22.04.2015 r.

Gmina Lipusz

ul. Wybickiego 27

83-424 Lipusz

Znak sprawy: RG.271.1.2015

Numer ogłoszenia: 54305-2015, data zamieszczenia: 17.04.2015 r. umieszczone na portalu UZP, zmieniony ogłoszeniem Numer ogłoszenia: 54415-2015, data zamieszczenia: 17.04.2015 r. umieszczone na portalu UZP, zmieniony ogłoszeniem Numer ogłoszenia: 56477-2015, data zamieszczenia: 22.04.2015 r. umieszczone na portalu UZP.

# MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# na roboty budowlane pn.:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej”.

Zatwierdzono w dniu:

22.04.2015 r.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

Modyfikacja treści SIWZ

Zmienia się pkt 4 SIWZ

w SIWZ jest

4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1934G w miejscowości Lipusz- Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej o długości 455 mb.

4.2. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika

- 6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika na zjazdach

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 8x30x100 cm, przy

krawędzi jezdni ustawić krawężnik betonowy 15x30x100 ułożonego na ławie

betonowej oporem z betonu C-12/15.

Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na

podsypce cementowo – piaskowej. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić

5 cm. Światło krawężnika od strony najazdowej powinno wynosić 3 cm. Spoiny

krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.

Uwaga: Na łukach poziomych należy zastosować krawężniki łukowe o zadanych promieniach.

Pozostałe tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzić należy

trawnikiem.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

1) Projekt budowlany- załącznik nr 1 do SWIZ;

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 2 do SWIZ.

w SIWZ powinno być

4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1934G w miejscowości Papiernia - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej o długości 455 mb.

4.2. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika

- 6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika na zjazdach

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 8x30x100 cm, przy

krawędzi jezdni ustawić krawężnik betonowy 15x30x100 ułożonego na ławie

betonowej oporem z betonu C-12/15.

Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na

podsypce cementowo – piaskowej. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić

5 cm. Światło krawężnika od strony najazdowej powinno wynosić 3 cm. Spoiny

krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.

Uwaga: Na łukach poziomych należy zastosować krawężniki łukowe o zadanych promieniach.

Pozostałe tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzić należy

trawnikiem.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

1) Projekt budowlany- załącznik nr 1 do SWIZ;

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 2 do SWIZ.