Załącznik do decyzji z dnia 12.11.2008r.

Nr RIG7335/4/2008

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie przez urząd Gminy Bakałarzewo ,będzie polegało na przebudowie i nadbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie na działce nr 315/8. Planowane  główne elementy przebudowy i nadbudowy szkoły: wymiana stropodachu na głównym budynku szkoły na dach wysoki  - nadbudowa; wymiana pokrycia dachowego na stropodachu sali gimnastycznej -  przebudowa; termomodernizacja przegród zewnętrznych ; przebudowa wejść do budynku. Planowane urządzenia zagospodarowania terenu: budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych , dostosowanie komunikacji pieszej na terenie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, opaska wokół budynku.

Działka, na której zlokalizowany jest budynek szkoły nie jest objęta ochroną konserwatora zabytków oraz nie podlega wpływom działalności wyrobisk górniczych na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektu nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu.

Przebudowa i nadbudowa budynku szkoły obejmować będzie następujące rodzaje robót:

Roboty budowlane zewnętrzne:

- Usunięcie istniejącego dachu o spadku około 5° i budowa nowego, dwuspadowego dachu drewnianego o nachyleniu połaci dachowych 30° pokrytego blachodachówką

- Przebudowa wejść do budynku (wejście główne, łącznik z salą gimnastyczną, zejście do kotłowni, wejście boczne) oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Docieplenie budynku wraz ze zmianą kolorystyki

- Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną oraz wymiana kominków wentylacyjnych

- Demontaż krat okiennych i wymiana stolarki okiennej w piwnicach

- Wymiana wszystkich rynien, kratek wentylacyjnych i zamurowanie części otworów okiennych

- Wymiana części chodnika oraz wykonanie opaski chodnikowej wokół całego budynku.

Roboty wewnętrzne:

- Adaptacja obecnego pomieszczenia biblioteki znajdującego się na parterze na potrzeby jadalni obsługującej dzieci z młodszych klas

- Wydzielenie z części zaplecza kuchennego na parterze jadalni dla dzieci z gimnazjum

- Dostosowanie zaplecza kuchennego do aktualnych potrzeb stołówki

- Wyburzenie części ścian działowych w piwnicy w celu uzyskania dodatkowych sal na potrzeby biblioteki i archiwum

- Wykonanie posadzek z płytek gresowych (korytarze, klatki schodowe, piwnice) oraz linoleum (sale lekcyjne, magazyny, pokoje)

- Remont ścian i sufitów (uzupełnienie ubytków tynku, malowanie)

- Wymiana drzwi w tym poszerzenie otworów drzwiowych

- Wymiana instalacji grzewczej

- Wyposażenie w instalację wodociągową do wewnętrznego gaszenia pożaru

- Wykonanie instalacji odgromowej

- Udrożnienie kanałów wentylacyjnych

- Remont instalacji elektrycznej (rozdzielnia RG oraz podrozdzielnie, instalacje oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń, instalacja przepięciowa).

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska. Ocieplenie ścian i wymiana dachu będzie miało wpływ na zmniejszenie o 40% ilości paliwa do ogrzania budynku. Spowoduje to w sposób znaczący obniżenie kosztów utrzymania jednostki i tym samym zmniejszy wprowadzanie szkodliwych gazów do powietrza. Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy i nadbudowy istniejącego obiektu, który zlokalizowany jest na obszarze nie objętym ochroną, poza strefą obszarów Natura 2000. Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania działki, na której inwestycja będzie realizowana. Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania na środowisko.