Załącznik nr 3

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik

według zasady zaprojektuj i wybuduj.

# Adres inwestycji:

- Chmielnik granica miasta – Ciecierze

- Suchowola – Kolonia 1; Suchowola  Kolonia 1 – Kolonia 2

- Łagiewniki

Wspólny słownik Zamówień Publicznych (Kod CPV):

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

Zamawiający:

Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7

26-020  Chmielnik,

Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78
NIP: 657-25-31-581

REGON: 291009745

www.chmielnik.com

- Część opisowa:

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

# 1.1.1. Definicje.

      - Zaprojektuj i wybuduj – rozumie się, że Wykonawca wyłoniony z postępowania wykonuje dokumentację projektowo – kosztorysową w oparciu o wskazówki Zamawiającego oraz zrealizuje obiekt budowlany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i  Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU).

      - Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę, spełniła warunki zamówienia lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

      - Ustawa, u.p.z.p. - należy przez to rozumieć ustawę 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2015 r., poz. 2164).

      - Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w  PFU i innych dokumentach załączonych do postępowania na podstawie których Wykonawca sporządził ofertę.

      - Oferta – należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty.

      - Umowa - należy rozumieć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności przepisów ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 1.1.2. Rodzaj zamówienia.

Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj w skład, którego wchodzą:

- prace projektowo – kosztorysowe,

- roboty budowlane.

1.1.3.Część projektowa zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać opracowania projektowo -  kosztorysowe:

Projekt 1 - Ciecierze

– rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciecierze przy drodze gminnej „CHMIELNIK GRANICA MIASTA – CIECIERZE ’’: budowa 3 słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem  3 opraw sodowych - Zał. Graficzny 5.1.

Projekt 2 – Suchowola Kolonia

- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej Suchowola – Kolonia 1 – dołożenie przewodu i zawieszenie 2 opraw na istniejących słupach nr 32/2 i 32/4 – Załącznik graficzny 5.2.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA – KOLONIA 1: dowieszenie 2 opraw sodowych na istniejących słupach nr 29 i 31 - Zał. Graficzny 5.3.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA  KOLONIA 1 – KOLONIA 2: dołożenie przewodu i zawieszenie  6 opraw sodowych na istniejących słupach nr 38, 39, 40, 41, 42, 43  - Zał. Graficzny 5.3. i 5.4.

Projekt 3 - Łagiewniki

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki przy drodze gminnej : dołożenie przewodu i  zawieszenie  3 opraw sodowych na istniejących słupach - Zał. Graficzny 5.5.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki: dołożenie przewodu i zawieszenie  1 oprawy sodowej na istniejącym słupie nr 15/1 oraz dowieszenie 1 oprawy na istniejącym słupie nr 15 - Zał. Graficzny 5.6.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki: 
 budowa  2 nowych słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem  2 opraw sodowych - Zał. Graficzny 5.7.

wraz ze zgłoszeniami wykonania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem pozwolenia na budowę;

1.1.4. Część budowlano – wykonawcza zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia po stronie Wykonawcy jest wykonanie:

Projekt 1 - Ciecierze

– rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciecierze przy drodze gminnej „CHMIELNIK GRANICA MIASTA – CIECIERZE ’’: budowa 3 słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem  3 opraw sodowych - Zał. Graficzny 5.1.

Projekt 2 – Suchowola Kolonia

- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej Suchowola – Kolonia 1 – dołożenie przewodu i zawieszenie 2 opraw na istniejących słupach nr 32/2 i 32/4 – Załącznik graficzny 5.2.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA – KOLONIA 1: dowieszenie 2 opraw sodowych na istniejących słupach nr 29 
i 31 - Zał. Graficzny 5.3.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA  KOLONIA 1 – KOLONIA 2: dołożenie przewodu i zawieszenie  6 opraw sodowych na istniejących słupach nr 38, 39, 40, 41, 42, 43  - Zał. Graficzny 5.3. i 5.4.

Projekt 3 - Łagiewniki

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki przy drodze gminnej: dołożenie przewodu i  zawieszenie  3 opraw sodowych na istniejących słupach - Zał. Graficzny 5.5.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki: dołożenie przewodu 
i zawieszenie  1 oprawy sodowej na istniejącym słupie nr 15/1 oraz dowieszenie 1 oprawy na istniejącym słupie nr 15 - Zał. Graficzny 5.6.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki: 
 budowa  2 nowych słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem  2 opraw sodowych - Zał. Graficzny 5.7.

Zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

1.1.5. Dysponowanie gruntem.

Tereny pod rozbudowę linii oświetlenia ulicznego należą do Zamawiającego i stanowią pasy drogowe dróg gminnych. Tereny objęte przedmiotem zamówienia nie są obecnie objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Roboty budowlane należy prowadzić w szerokościach linii rozgraniczających drogę, a w razie konieczności częściowo po działkach przyległych za zgodą właścicieli. Do Wykonawcy należy uzyskanie oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Oświetlenie uliczne musi spełniać wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

    - Zakresy do realizacji w terenie.

Projekt 1 - Ciecierze

– rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciecierze przy drodze gminnej „CHMIELNIK GRANICA MIASTA – CIECIERZE ’’: budowa 3 słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem  3 opraw sodowych - Zał. Graficzny 5.1.

Projekt 2 – Suchowola Kolonia

- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej Suchowola – Kolonia 1 – dołożenie przewodu i zawieszenie 2 opraw na istniejących słupach nr 32/2 i 32/4 – Załącznik graficzny 5.2.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA – KOLONIA 1: dowieszenie 2 opraw sodowych na istniejących słupach nr 29 i 31 - Zał. Graficzny 5.3.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA  KOLONIA 1 – KOLONIA 2: dołożenie przewodu i zawieszenie  6 opraw sodowych na istniejących słupach nr 38, 39, 40, 41, 42, 43  - Zał. Graficzny 5.3. i 5.4.

Projekt 3 - Łagiewniki

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki przy drodze gminnej : dołożenie przewodu i  zawieszenie  3 opraw sodowych na istniejących słupach - Zał. Graficzny 5.5.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki: dołożenie przewodu i zawieszenie  1 oprawy sodowej na istniejącym słupie nr 15/1 oraz dowieszenie 1 oprawy na istniejącym słupie nr 15 - Zał. Graficzny 5.6.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki: 
 budowa  2 nowych słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem  2 opraw sodowych - Zał. Graficzny 5.7.

Zakres robót obejmuje:

- wytyczenie trasy kabli przez geodetę,

- kopanie rowów,

- układanie kabli w  rurach osłonowych,

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych z wyposażeniem wraz z montażem wysięgników, opraw i źródeł światła,

- pomiary elektryczne, próby odbiorcze,

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- uporządkowanie terenu po wykonanej budowie.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1 Dokumentację projektowo – kosztorysową na każdy z projektów osobno (projekt budowlany lub projekt uproszczony z kosztorysem inwestorskim) należy opracować w zakresie niezbędnym do wykonania zgłoszenia dla robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub otrzymania pozwolenia na budowę.

Dokumentację należy opracować w wersji pisemnej i elektronicznej w programie MS Word, Norma oraz w formacie PDF i przekazać Zamawiającemu na płycie CD.

1.2.2. Wymagania dotyczące prac projektowo - kosztorysowych:

a/ Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno –wysokościowe w skali 1:500;

b/ Wykonawca wykona dokumentację projektową w 5 egz. (dla każdego z projektów) w tym przekaże Zamawiającemu po 3 egz. każdego z projektów;

c/ dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- szczegółowy opis techniczny, zawierający miedzy innymi: opis obiektu, lokalizacji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania obiektów i uzyskania stosownych pozwoleń,

- cześć rysunkową z projektem zagospodarowania, rysunkami konstrukcyjnymi,

- część formalno - prawną z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację;

d/ w skład dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będzie:

-  STWiOR – po 2 egz. (dla każdego zakresu),

-  kosztorysy inwestorskie – po 1 egz. dla każdego zakresu,

- przedmiar robót - po 1 egz. dla każdego zakresu,

e/ w/w opracowania zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej;

f/ dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej (ATH, PDF) i (Word) na płycie CD  (po 1 egz. dla każdego zakresu).

f/ karty tytułowe opracowań muszą zawierać: nazwę zamówienia; w zależności od zakresu robót budowlanych nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót; adres obiektu budowlanego; nazwę i adres zamawiającego; datę opracowania kosztorysów i przedmiarów robót; dane osób sporządzających;

f/ Wykonawca na swój koszt zleci podkłady geodezyjne, uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumentacje, potrzebne do wykonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia lub uzyskania pozwolenia na budowę;

g/ Do Wykonawcy należy uzyskanie oświadczeń o dysponowaniu gruntem na cele budowlane;

h/ Wykonawca dokona szczegółowej wizji w terenie i przestawi stosowne oświadczenie w opracowaniach projektowych;

i/ Wszystkie dokumentacje projektowo kosztorysowe muszą być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z PFU, normami i przepisami prawa, uzgodnione branżowo (jeśli wymaga tego prawo) oraz z Zamawiającym.

Projekty zostaną zakończone poprzez wykonanie zgłoszenia na realizację zadania nie wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę umożliwiającego rozpoczęcie prac.

Kompletny projekt budowlano – wykonawczy przed rozpoczęciem robót budowlanych i złożeniem do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Wykonawca wszystkie w/w dokumenty wykona i uzyska we własnym zakresie, a w celu reprezentowania Zamawiającego uzyska na ten cel stosowne upoważnienie.

    - Wymagania techniczne do realizacji

      - Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi uprawnienia w zakresie: Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub innymi równoważnymi uprawnieniami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania w specjalności elektrycznej i posiadającymi odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

      - Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz warunkami określonymi przez inwestora.

      - Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić ewentualną konieczność prowadzenia wycinki drzew i krzewów i uzyskać stosowne zgody na wycinkę.

      - Należy zaprojektować słupy oświetleniowe takie same lub jak najbardziej zbliżone do istniejących w każdej z miejscowości, gdzie będzie projektowana rozbudowa oświetlenia.

      - Do oświetlenia należy zaprojektować oprawy sodowe o mocy 150 W.

      - Dla wszystkich urządzeń należy przedstawić w języku polskim karty katalogowe zawierające wszelkie informacje o produkcie, a także certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami, dokumentami.

- Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

  - Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.

Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawa umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia obowiązujące na dzień przygotowywania programu funkcjonalno-użytkowego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409  z późn. zm)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2573 z późn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

- Wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego i realizacji przedmiotu zamówienia w terenie oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych .

UWAGA:

Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny. Prace projektowe i realizacje robót należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach oraz na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w PFU.

  - Gwarancje.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia:

a/ 24 miesiące na prace projektowo – kosztorysowe,

b/ 36 miesięcy na roboty budowlane związane z budową.

  - Płatności.

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (na każdy z projektów osobno) i dostarczonych do siedziby Zamawiającego wraz z protokółami odbioru.

  - Posiadane dokumenty.

Poglądowe mapy sytuacyjno – wysokościowe z zaznaczonym zakresem robót i projektowania:

- Chmielnik – Ciecierze,

- Suchowola Kolonia 1 i Kolonia 2,

- Łagiewniki.