P  R  O  J  E  K  T

Załącznik do uchwały Nr __________

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia _________________________

PROGRAM

USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST DLA

MIASTA I GMINY CHMIELNIK

na lata 2008-2013

CHMIELNIK 2008 r.

Projekt programu opracował

Zbigniew Zarzycki – inspektor ds. ochrony środowiska

Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Spis Treści:

1. WSTĘP	4

2. CELE „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU i WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY CHMIELNIK”	5

3. WIADOMOŚCI OGÓLNE O AZBEŚCIE	6

3.1 Występowanie w przyrodzie i właściwości azbestu	6

3.2 Właściwości i ogólne zastosowanie azbestu	8

3.3. Wpływ azbestu na organizm ludzki	11

3.4 Zanieczyszczenie środowiska azbestem	13

3.5 Zamienniki azbestu	15

4. REGULACJE USTAWOWE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I   USUWANIA WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	15

4.1 Akty prawne regulujące użytkowanie, usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest	15

4.1.1. Ustawy:	15

4.1.2.  Rozporządzenia:	18

4.1.3. Zarządzenia:	22

4.2 Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest	23

4.2.1 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest	23

4.2.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.	25

4.2.3 Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.	26

4.3 TRANSPORT ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	28

4.4 SKŁADOWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	29

5. INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE PROCES BEZPIECZNEGO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.	30

6. INFORMACJE  O  ILOSCI  WYROBÓW  I  ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST W        GMINIE CHMIELNIK	31

7. FINANSOWE  ASPEKTY  REALIZACJI  PROGRAMU	32

8. HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU	35

9. PODSUMOWANIE	35

Załącznik Nr 1                                                                                                             Informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich wykorzystywania	38

Załącznik Nr 2                                                                                                                 Informacja o wyrobach zawierających azbest 1), Których wykorzystywanie zostało zakończone	40

Załącznik  nr 3                                                                                                                       Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest  lub wyroby zawierające azbest.	42

Załącznik Nr 4                                                                                                                  Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia prac  związanych z azbestem na terenie powiatu kieleckiego	44

# 1. WSTĘP

Gmina Chmielnik realizując obowiązki ustawowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zleciła opracowanie i przyjęła do realizacji dwa zasadnicze dokumenty z zakresu ochrony środowiska, są nimi „Program ochrony środowiska dla Gminy Chmielnik” oraz „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Chmielnik”. Dokumenty te stanowiąc integralną całość, określają cele środowiskowe miedzy innymi z zakresu gospodarki odpadami, w tym także ujmują zagadnienie związane z azbestem. Jednym z celów „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Chmielnik” jest usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich deponowanie na składowiskach poprzez m.in. wdrożenie gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest. Również „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski” wskazuje na konieczność odrębnego potraktowania problemu azbestu.

Problem ten według przedstawionych dokumentów powinien być podjęty na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Koordynacja działań w tym zakresie na poszczególnych poziomach zarządzania ma pozwolić na dokonanie zintegrowanej oceny skali zagrożenia azbestem oraz przyczynić się do rozpoczęcia procesu likwidacji materiałów azbestowych z zachowaniem zasady minimalizacji odpadów oraz ich bezpiecznego składowania.

Działania programowe, jak i te dotyczące samego postępowania z azbestem należącym do grupy odpadów niebezpiecznych, wynikają z procedur ustawowych będących wynikiem dostosowania prawa dotychczas obowiązującego w Polsce do wymogów UE. Przepisy obowiązujące w kraju w sposób szczególny obligują samorządy wszystkich szczebli do uczestnictwa w tym procesie, dla zapewnienia ochrony życia i zdrowa ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego zgodnie z konstytucją i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Jak wynika z prowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych największe nagromadzenie azbestu występuje w starszych obiektach mieszkalnych oraz inwentarskich stanowiących własność mieszkańców gminy. Główne działania należy więc kierować do właścicieli tych obiektów, co jest zgodne z zapisami „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych Na Terytorium Polski”.

Zadania Gminy powinny koncentrować się w szczególności na koordynacji wszelkich działań w gminie związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, powinny również dotyczyć edukacji w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

# 2. CELE „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU i WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY CHMIELNIK”

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Chmielnik na lata 2008-2013” opracowano kierując się koniecznością likwidacji na terenie gminy negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko naturalne wyrobów zawierających azbest. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest wykonanie szeregu zamierzonych czynności, będących programem żądań i prac przyjętych do realizacji w określonym czasie, a w szczególności:

- instruktaż z zakresu postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, na których ciążą określone obowiązki z tytułu posiadania obiektów zawierających materiały azbestowe oraz z tytułu wytwarzania, w wyniku remontów, odpadów zawierających azbest,

- zadania posiadaczy wyrobów zawierających azbest z tytułu posiadania, wytwarzania, usuwania i transportu odpadów zawierających azbest,

- identyfikację  możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

- przedstawienie oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko naturalne

- podniesienie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń spowodowanych przez

wyroby zawierające azbest

- zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z wynikającymi  z nich

procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

- określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów

azbestowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę, że obecnie na terytorium Polski produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest jest zabronione na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r.  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

# 3. WIADOMOŚCI OGÓLNE O AZBEŚCIE

## 3.1 Występowanie w przyrodzie i właściwości azbestu

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą  związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit).Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), następnie azbest niebieski oraz brązowy (amosyt).

WZORY CHEMICZNE

–	chryzotyl 	Mg6[(OH)8Si4O10]

–	krokidolit 	Na2Fe3Fe2 [(OH)Si4O11 ]2

–	amozyt 	(Fe,Mg)7 [(OH)Si4O11 ]2

–	antofyllit 	(Mg,Fe)7 [(OH)Si4O11 ]2

–	tremolit 	Ca2Mg5 [(OH)Si4O11 ]2

–	aktynolit 	Ca2/Mg [(OH)Si4O11 ]2

Pod względem minerologicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów:

–	grupę serpentynów (chryzotyli)

–	grupę azbestów amfibolowych

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można również podzielić – w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa ważącego – na:

– 	miękkie (łamliwe, kruche)

–	twarde (niekruche, sztywne)

Wyroby miękkie o gęstości <1000 kg/m3. Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestowego. Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnienia urządzeń  z udziałem azbestu.

Wyroby miękkie to m.in.

–	sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

–	płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit,Polonit),stosowane w ciepłownictwie na łączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

–	płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,

–	płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),

–	płyty ognioochronne typu "PYRAL" produkcji czechosłowackiej lub "SOKALIT" produkcji NRD, zawierające ok.30 – 50 % azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych),

–	natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne

zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej.

Wyroby twarde o gęstości >1000 kg/m3 .Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem

zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement),niską procentową zawartością azbestu (ok.5 %płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych,12 –

13 %w płytach płaskich i falistych azbestowo-cementowych i ok.20%w rurach azbestowo-cementowych).W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres po zostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady. Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.

Wyroby twarde to m.in.:

–	płyty azbestowo – cementowe faliste

–	płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

–	płyty azbestowo-cementowe KARO

–	płyty warstwowe PW3/A i podobne

–	rury azbestowo-cementowe

–	łącza, listwy, gąsiory wykonane azbestocementu,

–	płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

## 3.2 Właściwości i ogólne zastosowanie azbestu

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak:

–	odporność na bardzo wysokie temperatury

–	termoizolacyjność

–	odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej

–	duża sprężystość i wytrzymałość mechaniczna.

Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych produktów.

Zastosowanie azbestu

Dzięki od dawna znanym właściwościom :wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na agresywne środowisko chemiczne oraz odporności na wysoką temperaturę, azbest zyskał szeroką popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce światowej. Tyczy się to w szczególności trzech minerałów: powszechnie stosowany chryzotyl, w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit i jeszcze rzadziej stosowany amozyt.

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach gospodarki:

Budownictwo: Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia:  eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć dachowych, płyty prasowane-płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO- dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok.22%), kryształki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane-PW3/A,PŻ/3W i PŻ 3/A/S)

Azbest mógł być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub

potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę (klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatek

schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych i ściennych strychów, piwnic , dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych).Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Wyroby  z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do obiektów, z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych.

Energetyka: Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza) a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub azbestowo-gipsowe).

Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w:

-	kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym)

–	chłodniach kominowych (pyły azbestowo-cementowe w raszalnikach i obudowie

wewnętrznej chłodni),

-	chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni)

–	rurach odprowadzających parę, raszalnikach itp.(w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego)

Transport: Azbest stosowano do izolacji termoizolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w

grzejnikach i tablicach rozdzielczych, elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod głowice, elementach kolektorów wydechowych oraz

elementach ciernych – sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym i stoczniowym, np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.

Przemysł chemiczny: Z azbestu wykonane są przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru.

Ponadto azbest występuje w hutach szkła.(np. w wałach ciągnących).

## 3.3. Wpływ azbestu na organizm ludzki

Chorobotwórcze działanie azbestu spowodowane jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.

Jeżeli w powietrzu ,którym oddychamy znajdują się włókna azbestu, to gromadzą się one i zalegają w płucach. Włókna małych rozmiarów, niewidoczne gołym okiem, wnikają głębiej do układu oddechowego (do płuc).

Pierwsze doniesienia o szkodliwym wpływie pyłu azbestu na układ oddechowy przypadają na lata 20-30 -te XX wieku i pochodzą z Anglii.

W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się:

-	ekspozycję zawodową – związaną pracą w warunkach narażenia na pył azbestu

-	ekspozycję para zawodową – dotyczy mieszkańców sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów,

-	ekspozycję środowiskową – związaną występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.

Narażenie na pył azbestu może być przyczyną następujących chorób:

–	pylicy azbestowej (azbestozy),

–	łagodnych zmian opłucnowych,

–	raka płuc,

–	międzybłoniak opłucnej.

Azbestoza pojawia się u osób pracujących w przetwórstwie azbestu, gdzie stężenie włókien we wdychanym powietrzu było bardzo wysokie i narażenie trwało dość długo /zwykle 10 lat/. Ciężkość azbestozy zależy zarówno od kumulowanej dawki włókien azbestu, jak i okresu jaki upłynął od pierwszego narażenia. Procesy zwłóknieniowe przebiegają stosunkowo wolno – rzadko objawy kliniczne pojawiają się w okresie krótszym od 10 lat. Włókna azbestowe mogą zalegać w tkance płucnej przez długi okres i proces zwłóknieniowy może się ujawniać po wielu latach od ustania narażenia.

Azbestozy nie stwierdza się w warunkach narażeń komunalnych. Stężenia włókien azbestu występujące na stanowiskach pracy są 500 – 1000 x wyższe od stężeń odnotowywanych w środowisku.

Powszechnie uznawana jest teza, że pylica azbestowa istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc.

Rozpoznawanie azbestozy, szczególnie jej wczesnych stadiów, stwarza znaczne trudności ze względu na brak swoistości objawów klinicznych choroby, zarówno subiektywnych jak i objawów przedmiotowych oraz mian radiologicznych.

Zmiany opłucnowe spowodowane pyłem azbestu mogą występować pod postacią blaszek, zgrubień i odczynów wysiękowych. Łagodne zmiany opłucnowe nie mają większego znaczenia klinicznego. Zgrubienia opłucnej zwykle towarzyszą procesom zwłóknienia sąsiadującej tkanki płucnej.

Rak płuca jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym m.in. przez azbest.

Międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy. Udowodniono związek przyczynowy z ekspozycją na pył azbestu zarówno zawodową jak i środowiskową.

Główną przyczyną aktywności kancerogennej azbestu jest wydłużony kształt jego cząstek, a więc kształt typu włókno. Krytyczne wymiary włókien respirabilnych azbestu to włókna o długości L >5 µm, średnicy d<3 µm i stosunku długości do średnicy włókien L/d 3:1.

Kształt włóknisty azbestu można uznać za czynnik rakotwórczy pod warunkiem, że włókno jest na tyle trwałe, iż może istnieć w środowisku biologicznym przez długi okres. Na przykład chryzotyl ulega częściowemu rozpuszczeniu w płynach fizjologicznych.

W odróżnieniu od chryzotylu, krokidolit prawie nie ulega zmianom w środowiskach biologicznych. Względnie dużą częstotliwość występowania międzybłoniaków u

pracowników narażonych na krokidolit można by więc tłumaczyć większą trwałością tych włókien w organizmie.

Większość wdychanego pyłu usuwana jest z układu oddechowego samoistnie za pośrednictwem śluzu, a następnie odkrztuszana lub połykana. Dlatego też bardzo ważne jest, aby układ oddechowy był sprawny. Usuwanie pyłu azbestu utrudnione jest przy zapaleniach oskrzeli, szczególnie przy przewlekłych stanach zapalnych. Należy pamiętać, że jedną z głównych przyczyn przewlekłych stanów zapalnych jest palenie papierosów.

Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród osób narażonych na pył azbestu znacznie się zwiększa przy jednoczesnym paleniu papierosów. Wśród osób palących, w porównaniu

z niepalącymi, ryzyko raka płuc zwiększone jest o ok.11-krotnie. Wśród narażonych zawodowo na pył azbestu w porównaniu z nie narażonymi i nie palącymi ryzyko raka płuc jest większe 5-krotnie.Osoby narażone na pył azbestu i jednocześnie palące zwiększyć mogą to ryzyko 50 – krotnie.

Ważna jest świadomość, że choroby wywołane azbestem rozwijają się po 20 – 30 latach wdychania włókien.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać iż jest on groźny dla zdrowia ludzi tylko wtedy gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający

uwalnianie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

## 3.4 Zanieczyszczenie środowiska azbestem

Źródła zanieczyszczenia środowiska azbestem:

Źródła naturalne:

-	zanieczyszczenia skorupy ziemskiej,

-	zanieczyszczenia złóż:

węgla kamiennego,

talku,

rud miedzi,

kamienia budowlanego,

-	zwietrzenie skał mineralnych,

Przetwórstwo azbestu:

-	eksploatacja złóż,

-	produkcja wyrobów azbestu,

-	odpady produkcyjne.

Eksploatacja wyrobów zawierających azbest:

-	tarcz ciernych,

-	tarcz hamulcowych,

-	obróbka mechaniczna,

-	prace remontowe i izolacyjne,

Jedynym sposobem oczyszczania powietrza są opady atmosferyczne.

Dyrektywa 87/217/EWG w sprawie zapobiegania i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska azbestem - wprowadza obowiązek zapobiegania emisji azbestu do powietrza, wody i gleby, poprzez jej  zmniejszenie u źródła. W przypadku odpadów składowanych zaleca takie ich zabezpieczenie aby nie doszło do uwalniania azbestu ze składowiska .

W Polsce zaprzestano od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitowego. Od dnia 19 czerwca 1999 r. obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Od 14 maja 2002 r. obowiązuje 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Największe zanieczyszczenie pyłem azbestu może nastąpić podczas źle prowadzonych prac remontowych w obiektach zawierających azbest. Dlatego tak bardzo ważne jest przestrzeganie wszelkich procedur określonych w przepisach i zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /D .U.Nr 217 po .1833/najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów zawierających azbest w środowisku pracy wynosi:

- pyły zawierające azbest oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i  inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu

–	pył całkowity 1 mg/m3

–	włókna respirabilne 0,2 włókien w cm3

- pyły zawierające krokidolit

–	pył całkowity 0,5 mg/m3

–	włókna respirabilne 0,2 włókien w cm3

## 3.5 Zamienniki azbestu

Sztuczne włókna mineralne wprowadzane są na coraz szerszą skalę jako zamienniki azbestu. Wyroby oferowane są w postaci luźnej, jak również w postaci mat, płyt, taśm, sznurów, szczeliw, tektury i papieru. Wyroby charakteryzują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi (termicznymi, elektrycznymi i akustycznymi)oraz odpornością chemiczną.

Dostępne zamienniki azbestu to:

- erionit,

- wollastonit,

- attapulgit,

- sepiolit.

# 4. REGULACJE USTAWOWE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I   USUWANIA WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

## 4.1 Akty prawne regulujące użytkowanie, usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest

### 4.1.1. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2003 r. Nr  207,            poz. 2016 z późn. zm.).

W  przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2.Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)
Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest,  produkcji  wyrobów zawierających  azbest  oraz  obrotu  azbestem                     i  wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r.  nastąpił zakaz obrotu tymi płytami.  Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

3.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych          (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).

Ustawa reguluje problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych,            w tym  niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

Zgodnie z Art.  l  ust.  l  ustawa określa zasady postępowania z odpadami,            w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców         i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i   organizacyjne   dotyczące   składowisk odpadów.  Ustawa  wprowadza obowiązek opracowania planów   gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób  ich  opiniowania  i  sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania.

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)

Zgodnie z Art. l ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania  z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa   reguluje   m.in.   opracowanie   programów   ochrony   środowiska,   prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,  ochronę  powietrza  przed  zanieczyszczeniem  i sposób   postępowania  z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc,  w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).Ustawa reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

8. Ustawa   z   dnia   28   października   2002   r.   o   przewozie   drogowym   towarów niebezpiecznych   (Dz.   U.  Nr   199,   poz.   1671 z pnóźn. zm).

Ustawa  reguluje zasady  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego  przewozu  drogowego  towarów  niebezpiecznych (ADR).  Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych.  Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

9.Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  z   2005 r. Nr 10 , poz. 72).

### 4.1.2.  Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych           w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01 - Odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04 - Odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81- Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09 - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

- 15 01 11 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11 - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12 - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01 - Materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania                                           i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.                        w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości                 i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie 
dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.                         w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny     (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.           w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr l, poz. 12).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów  (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych     (Dz. U. Nr 236, poz.

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002r.                  w  sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   24   marca   2003r.                       w   sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.                 w  sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

14. Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki,   Pracy   i   Polityki   Społecznej                        z   dnia   23 października    2003 r.   w    sprawie   wymagań   w   zakresie wykorzystywania  i przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystywania                              i   oczyszczania   instalacji   lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,  poz. 1876).

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania         i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia   do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania 
na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553).

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

19. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002  r.                    w  sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).

20. Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   24   marca   2003   r.                       w   sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów    (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

21. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003   r.                  w  sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

22. Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki,   Pracy   i   Polityki   Społecznej                         z   dnia   23 października    2003 r.   w    sprawie   wymagań   w   zakresie wykorzystywania i przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystywania                              i   oczyszczania   instalacji   lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania     i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553).

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów   (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

### 4.1.3. Zarządzenia:

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.                  w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 23

## 4.2 Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest

Niżej wymienione obowiązki i sposób postępowania określają:

1.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania ta ich wyrobów /Dz.U.Nr 216 poz.1824/

2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz.U.Nr 71 poz.649/

### 4.2.1 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie spisu z natury

Inwentaryzację należało sporządzić do dnia 28 maja 2004 r. Sposób przedstawienia wyników inwentaryzacji dotyczących:

-	wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystywania,

-	wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie ostało zakończone określają załącznik nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

Informację o wyniku inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

–	jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

–	drugi egzemplarz przechowuje prze okres jednego roku, do czasu sporządzania następnej informacji.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie.

- sporządzenie "oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest"

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia -w 2

egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ”. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

-	po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

-	po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów)uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

- oznakowanie pomieszczeń,gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (zał.nr 3 niniejszego opracowania),

- opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

- zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i konieczne jest jej oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.

### 4.2.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

- identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium

Do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach jest obowiązany wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub

zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- uzyskanie od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat,wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

### 4.2.3 Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonawcy prac polegających na demontażu elementów azbestowych jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych [zgodnie w/w ustawą o odpadach ],przed przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do:

- uzyskania, od organu ochrony środowiska – wojewoda/starosta decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie /jeżeli ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie należy przedłożyć informację o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami,

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników ,osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania,

- pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne,

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest. Plan prac zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach,

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenie zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach.

Informacje, które powinien zawierać szczegółowy plan prac usuwania wyrobów azbestowych oraz zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego i inspektorowi pracy określa w/w rozporządzenie /Dz.U.Nr 71 poz.649/.

Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających azbest wykonawca jest obowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac m.in  poprzez :

- odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska, ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon,

- umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrożenie azbestem" bądź "Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem",

- przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska oraz

minimalizować pylenie.

Aby to osiągnąć:

- Wyroby azbestowe przed ich usunięciem powinny być nawilżone wodą i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- Wyroby (płyty, kształtki, rury)należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji mechanicznej,

- Do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- W przypadku występowania stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy należy prowadzić kontrolny monitoring powietrza,

- Codziennie zabezpieczać demontowane wyroby i odpady zawierające azbest i magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,

- usunięte wyroby azbestowe (>1000 kg/m3 tj. płyty i części płyt azbestowo-cementowych)należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

- przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (<1000 kg/m3 )należy zestalić przy użyciu cementu,

- opakowania odpadami powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane w sposób trwały. Wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest stanowi załącznik nr 3 do opracowania.

Po zakończeniu prac polegających na demontażu elementów azbestowych należy oczyścić teren robót i jego otoczenie. Prace porządkowe należy wykonywać starannie stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska /przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro/.Po wykonaniu prac wykonawca jest obowiązany do przedstawienia zleceniodawcy /właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości/ pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3  lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

## 4.3 TRANSPORT ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy :

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego  z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a ”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

## 4.4 SKŁADOWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 170601 i 170605 mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Zarządzający składowiskiem przejmuje odpady potwierdzając ten fakt na karcie przekazania odpadu.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań. Warstwa deponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości 5cm. Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów.

Na terenie województwa świętokrzyskiego jest jedno  składowisko przyjmujące odpady azbestowe. Znajduje się w miejscowości Dobrów w gminie Tuczępy w powiecie buskim.

Jest ono zarządzane przez firmę CHEMPOL Sp. z o.o.. Firma ta poza zarządzaniem składowiskiem zajmuje się również demontażem płyt azbestowo-cementowych, zabezpieczaniem załadunku i przygotowaniem odpadów zawierających azbest do transportu, transportem odpadów niebezpiecznych, utylizacją odpadów o kodzie  170605 i 170601.

Zgodnie art.9 ust.2 ustawy o odpadach, odpady które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu powstawania, powinny być przekazane do unieszkodliwiania do najbliżej położonych miejsc.

# 5. INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE PROCES BEZPIECZNEGO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Do służb sprawujących nadzór nad procesami opisanymi powyżej zaliczamy:

- Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska

- Państwową Inspekcję Pracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów kodeksu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

- Inspekcję Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego

- Państwową Inspekcję Sanitarną we wszystkich sytuacjach, gdy do czynienia mamy z obiektami użyteczności publicznej

- Administrację Samorządową na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Należy podkreślić, iż nadzór nad osobami fizycznymi usuwającymi wyroby azbestowe należy do właściwych terenowo administracji samorządowych szczebla gminnego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w trakcie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest należy kierować wnioski o interwencję do powyższych służb.

# 6. INFORMACJE  O  ILOSCI  WYROBÓW  I  ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST W  GMINIE CHMIELNIK

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik przez właścicieli nieruchomości oraz (inwentaryzacji spisu z natury) przeprowadzonej w 2007 roku przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy  określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie Gminy Chmielnik.  Dane te obrazuje niżej przedstawiona tabela

Zbiorcze zestawienie informacji o wyrobach zawierających azbest w Gminie Chmielnik

Stan na 30 V.2008r

| Lp | Nazwa miejscowości | Ilość obiektów z wbudowanym azbestem | Powierzchnia pokryta eternitem w m2 | Waga zinwentaryzowanych wyrobów w Mg | Stopień pilności (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
| 1 | ŚLADKÓW DUŻY | 153 | 36353 | 399,91 | 110,57 | 155,78 | 133,56 |
| 2 | SUCHOWOLA | 260 | 29448 | 323,93 | - | 241,81 | 82.12 |
| 3 | CHMIELNIK - miasto | 319 | 28409 | 312,50 | - | 12,65 | 299,85 |
| 4 | SĘDZIEJOWICE | 191 | 22324 | 245,56 | 16,46 | 17,76 | 211,34 |
| 5 | SZYSZCZYCE | 154 | 16043 | 176.47 | - | 92,62 | 83,85 |
| 6 | ŁAGIEWNIKI | 173 | 19494 | 214,43 | - | 201,05 | 13,38 |
| 7 | ZRECZE DUŻE | 104 | 12884 | 141.72 | 1,10 | 113,18 | 27,44 |
| 8 | BORZYKOWA | 168 | 17532 | 192,85 | 11,02 | 36,32 | 145.51 |
| 9 | SULISZÓW | 113 | 12235 | 134.58 |  | 118,34 | 16,24 |
| 10 | GRABOWIEC | 142 | 17155 | 188,71 |  | 143,21 | 45,50 |
| 11 | ŚLADKÓW MAŁY | 156 | 16274 | 179,01 |  | 71,77 | 107,24 |
| 12 | CELINY | 146 | 15546 | 171.01 | 13,23 | 29,25 | 128,53 |
| 13 | PIOTRKOWICE | 150 | 14061 | 154,67 |  | 0,72 | 153,95 |
| 14 | PRZEDEDWORZE | 147 | 13809 | 151,90 |  |  | 151,90 |
| 15 | ŁUGI | 113 | 13390 | 147,29 |  | 120,93 | 26,36 |
| 16 | KOTLICE | 91 | 10114 | 111.25 |  | 84,42 | 26,83 |
| 17 | ZRECZE MAŁE | 109 | 12183 | 134,01 | 1.14 | 0,30 | 132,57 |
| 18 | CHOMENTÓWEK | 78 | 9823 | 108,05 | 4,95 | 16,48 | 86,62 |
| 19 | JASIEŃ | 87 | 9391 | 103,30 | 3,45 | 3,67 | 96,18 |
| 20 | ZRECZE CHAŁUPCZAŃSKIE | 69 | 8583 | 94,41 |  | 4,99 | 89,42 |
| 21 | LUBANIA | 84 | 8270 | 90,97 |  | 88,77 | 2,20 |
| 22 | MINOSTOWICE | 57 | 7750 | 85,25 |  |  | 85,25 |
| 23 | HOLENDRY | 93 | 7683 | 84,51 |  |  | 84,51 |
| 24 | SUSKRAJOWICE | 72 | 7021 | 77,23 |  | 65,66 | 11,57 |
| 25 | LIPY | 64 | 6061 | 66,67 |  | 66,67 |  |
| 26 | CIECIERZE | 56 | 4467 | 49,14 |  | 17,48 | 31,66 |
|  | Razem | 3349 | 376303 | 4139,33 | 161,92 | 1703,83 | 2273,58 |

Szczegółowy wykaz właścicieli, lub użytkowników obiektów budowlanych,  w których występują elementy zawierające azbest jest zawarty w formie ankiet inwentaryzacyjnych sporządzonych przez osoby zatrudnione przez Urząd Miasta i Gminy. Z ankiet tych  do końca III kwartału 2008 roku  utworzona zostanie elektroniczna baza danych. Z analizy przedłożonych informacji wynika, że na terenie Miasta i Gminy Chmielnik  dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych, tj. ok. 85 %, pozostała ilość azbestu występuje w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich typu „KARO”.

Inwentaryzacja ta jest podstawą opracowania programu  usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Chmielnik.

# 7. FINANSOWE  ASPEKTY  REALIZACJI  PROGRAMU

Na terenie gminy Chmielnik zinwentaryzowano ok. 376303 m2 płyt azbestowych w formie pokryć dachowych.

Biorąc pod uwagę tę ilość oraz ustawowe ramy czasowe realizacji „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski” do dnia 31 grudnia 2032 r. corocznie przez najbliższe 26 lat winno być unieszkodliwiane średnio 14473 m2. Przyjmując, że średnio powierzchnia dachu na jednym budynku wynosi około 100m2, rocznie winno się demontować i przekazywać do utylizacji pokrycie azbestowe ze 145 budynków. Roczny koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na kwotę około  188000 zł

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto koszty brutto wykonania usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych – 12 zł (dla płyt falistych – eternitu). Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych. Informacje te porównywano do kosztów w innych gminach realizujących podobne programy. W kolejnych latach koszt ten winien być urealniany w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe. Należy zaznaczyć, że z analizy ofert wynika duża rozbieżność cenowa za kompleksową usługę związaną z demontażem, transportem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych. Biorąc jednak pod uwagę dbałość o środki publiczne przy ustalaniu kosztów wzięto pod uwagę oferty najniższe.

Z przedstawionej kalkulacji jasno wynika, że realizacja założeń „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski” nie jest możliwa bez wydatnej pomocy finansowej Państwa w tym zakresie.

Niniejszy program zakłada, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym ze środków publicznych – budżetu Gminy, Powiatu i Województwa. Wsparcie dotyczyć ma sfinansowania części kosztów: demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Gmina wystąpi do Powiatowego i i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.  Wysokość udziału finansowego Gminy będzie zależna od możliwości finansowych w danym roku budżetowym oraz ilości składanych wniosków i corocznie określana przez organ uchwałodawczy Gminy w formie uchwały budżetowej. Szczegółowe warunki i procedury pomocy finansowej dla osób i innych podmiotów podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w Regulaminie udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chmielnik, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku.

Z rozeznania merytorycznego Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu, a także na podstawie doświadczeń z realizacji podobnych programów na terenie sąsiednich gmin, wynika, że w ciągu roku zgłaszać się będzie z wnioskiem do dofinansowanie utylizacji eternitu ok. 20-25 osób fizycznych. Zakłada się, że średnia powierzchnia dachu to ok. 100 m2 ,a koszt usunięcia i utylizacji 1 m2 azbestu wynosi około 13 zł ( Zagnańsk – 11 zł brutto, 26 wniosków, Miedziana Góra 11 zł netto, Piekoszów – 13 zł brutto, Sitkówka Nowiny 8zł netto, 30 wniosków).  . Przy takich założeniach  rocznie koszty utylizacji eternitu dla osób fizycznych wyniosą:

2500 m2  x 13 zł = 32.500 zł.

Środki w takiej wysokości winny być zabezpieczane (przynajmniej w najbliższych latach) w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że kwoty rzeczywiste likwidacji tego typu odpadów będą sukcesywnie maleć (coraz większa ilość firm i związana z tym konkurencyjność oraz wzrastająca ilość składowisk odpadów azbestowych).  Należy także założyć wzrost świadomości ekologicznej wśród posiadaczy obiektów budowlanych z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest i wykonywanie swych ustawowych obowiązków na własny koszt.

W chwili obecnej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  demontażu wyrobów azbestowych lub zawierających azbest. Wsparcie dotyczy obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz obiektów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, z których usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych zostało umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez wspomniany Fundusz.  Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania  na realizację programów usuwania wyrobów zawierających azbest przez jednostki samorządu terytorialnego.

Reasumując zasadnym jest, by w celu realizacji tegoż programu w najbliższych latach ujmować i realizować zadanie polegające na udzielaniu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kosztów usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy.

# 8. HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU

| Lp | Nazwa zadania | okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i przyjęcie przez Radę Miejską w Chmielniku Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chmielnik | do końca 2008 r |
| 2. | Realizowanie prac w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kosztów usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy. | 2008-2013 |
| 3. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 2008-2013 |
| 4. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest. | 2008-2032 |
| 5. | Monitoring i ocena realizacji „Programu ...” | 2008-2032 |

# 9. PODSUMOWANIE

Od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30 letni „Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Dokument powstał 
w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r.  oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Potrzeba opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Chmielnik” została podyktowana koniecznością wsparcia działań polegających na likwidacji, znajdujących się na terenie gminy, znacznych ilości wyrobów zawierających azbest. Rozszerzenie tegoż zagadnienia, szczególnie w zakresie skali 
i szkodliwości zjawiska oraz sposobów i możliwości likwidacji odpadów zawierających azbest, wynika również z tego, iż w opracowanym w 2005 r. „Programie ochrony środowiska dla Gminy Chmielnik” oraz „Planie gospodarki odpadami dla Gminy Chmielnik” temat został potraktowany zbyt ogólnie, bowiem brak było wtedy rozporządzeń wykonawczych do obowiązujących ustaw.

Należy mieć na uwadze fakt, że, pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu, będzie on elementem struktury wielu obiektów jeszcze przez wielolecia. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne, będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zasadniczym celem uchwalenia „Programu…” jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia mieszkańców gminy oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie opisano zagrożenia ze strony azbestu, odpowiadające przepisom prawa szczegółowe instrukcje postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, cele programu oraz ogólne zasady wsparcia, jakie Gmina zamierza udzielać uprawnionym podmiotom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest obiektów budowlanych, tym bardziej, że wykorzystywanie azbestu i wyrobów go zawierających ma być zakończone do 31 grudnia 2032 roku. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu, a także w istotny sposób zwiększy ilość unieszkodliwianych zgodnie z prawem odpadów azbestowych.

### Załącznik Nr 1                                                                                    Informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich wykorzystywania

(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  /Dz.U.03.192.1876/ ).

1. Miejsce, adres ...........................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres ................................................................................

........................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .................................................................

.......................................................................................................................................

3. Tytuł własności ..........................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ............................................................................................

......................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) .......................................................................................................

6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu :  ................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu  .........................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ...........................

8. Inne istotne informacje o wyrobach 4)…………….……………………………………..

.....................................................................................................................................

……………………………..                                                                                                                
                                                                                                        (podpis)

Data .........................................

bjaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym 
od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego  azbest.

### Załącznik Nr 2                                                                                          Informacja o wyrobach zawierających azbest 1), Których wykorzystywanie zostało zakończone

(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).

1. Miejsce, adres ...........................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca *):

a) osoba prawna - nazwa, adres,................................................................................

........................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................................................................. ........................................................................................................................................

3. Tytuł własności ..........................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ............................................................................................

......................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony) 3) .......................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ................................................................................

a) sposób ....................................................................................................................

b) przez kogo ..............................................................................................................

c) termin ......................................................................................................................

8. Inne istotne informacje 4) ...........................................................................................

........................................................................................................................................

…………………………………………

(podpis)

Data .........................................

________

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

### Załącznik  nr 3                                                                                         Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest  lub wyroby zawierające azbest.

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a)oznakowanie zgodne podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm wysokości (H)i 2,5 cm szerokości,

b)oznakowanie powinno się składać z dwóch części:

w części  górnej (h1 =40%H)zawieraj¹cej literę „a ” w białym kolorze na czarnym tle, w części dolnej (h2 =60%H),zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolor e na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

c)jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski.

### Załącznik Nr 4                                                                                            Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia prac 
związanych z azbestem na terenie powiatu kieleckiego

- P.U.H. "SanTa-EKO" s.c.
Tadeusz Zych, Izabela Rutowska
ul. Portowa 24 
27–600 Sandomierz
tel. (015) 823-69-41 lub 832-63-31 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta
PROMET Sp. z o.o.
ul. Silniczna 13
25-515 Kielce
fax (041) 344–69–56, tel. (041) 344-22–06
magazynowanie: na terenie bazy w Górkach Szczukowskich (partia transportowa)

- BIKO–SERWIS Spółka jawna
Jan Bień, Ryszard Koziołek
Aleja Partyzantów 6/8 
26 - 060 Chęciny
tel. (041) 315–30–20 lub (041) 315–30–21, fax (041) 315-14–65
magazynowanie: na terenie bazy w Chęcinach (partia transportowa)

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "Caro"
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12
22–400 Zamość 
tel./fax (084) 627–30–13, tel. kom. 608435133 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych "TERMOEXPORT"
ul. Żurawia 24/7
00–515 Warszawa
tel./fax (022) 621–40–64, tel. (022) 821–34–67 lub 621–21–97
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe "Grama"
Os. Gen. St. Maczka 17/5,
37–100 Łańcut. 
tel. 85-21-551, 85–90–040 lub kom. 606966915 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe 
EXPORT–IMPORT "PEWJOL"
ul. Kopernika 8/5
26–300 Opoczno
tel. (041) 55–36–91
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe "SKALPOL II"
ul. Malików 150
25–639 Kielce
tel. 694-035-600
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- "Arnika" Sp. z o.o
ul. St. Mielnickiego 15
43–382 Bielsko–Biała
tel./fax (033) 81–82–934, tel. (033) 81–82–935 
magazynowanie: bez magazynowania

- ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 133
budynek 11 B
01-919 Warszawa
magazynowanie: bez magazynowania

- "BUDOCEX" Przedsiębiorstwa Budowlane
ul. Młoda 28
25-619 Kielce
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Firma Remontowo–Budowlana "RAGAR"
Radosław Rokosz
os. 1000 Lecia 35/16
31-610 Kraków
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
magazynowanie: bez magazynowania

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6
05-816 Michałowice
Biuro i adres do korespondencji:
Chlebnia 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Sintac–Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 Wesoła
magazynowanie: bez magazynowania

- "CHEMPOL" Sp. z o.o.
Dobrów 8
28–142 Tuczępy
tel. (015) 86–42–446
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262 A 
25-116 Kielce
tel. (041) 348–06–60
magazynowanie: bez magazynowania

- PPU MECHATRONIK
26–065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
tel./fax (041) 335-84-04 
magazynowanie: bez magazynowania

- Zakład Remontowo–Budowlany "AMBROŻY" Sp. J.
Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży
ul. Meissnera 1/3 lok.222
03–982 Warszawa
tel./fax (022) 831-07-64 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- P.H.U. "JUKO" 
Szczukocki Jerzy
ul. Zamurowa 8 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (044) 732–69-63; 732–69-64; 732–69-65
fax (044) 649–94-23; 649–94-24
magazynowanie: bez magazynowania

- ARBUD Zbigniew Rucki
Aleja Jana Pawła II 38/D13 
47–220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax (077) 47–23-735; 47–23-736; 40–61-370; 40–61-371; 40–61–372
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- PPHU "ABBA–EKOMED" Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 11/13
87-100 Toruń
tel. (056) 6513667, 651 4425
 magazynowanie: bez magazynowania

- „AUTO–ZŁOM"
Bogusław Paź
Przewłoka 46
27-670 Łoniów
tel. 604 796 208
magazynowanie: bez magazynowania

- P.P.H.U. "EKO–MIX"
ul. Grabiszyńska 163 
50–950 Wrocław
tel./fax. (071) 332-45-00 tel. (071) 332-41-61 
magazynowanie: bez magazynowania

- "KAN–POL" P.P.H.U 
Iwona Łosiewicz
ul. Storczykowa 30
20–143 Lublin
tel. 506 181 850 lub (081) 534-31-15 
magazynowanie: bez magazynowania

- R&M plettac Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19
63-500 Ostrzeszów
tel. (062) 587-01-00; fax (062) 586-17-00
magazynowanie: bez magazynowania

- Transport-Metalurgia Sp. z o.o.
ul. Reymonta 62 
97–500 Radomsko,
tel. (044) 685-41-35; fax. (044) 685-42-90
magazynowanie: bez magazynowania

- VIKAEKO
Rafał Strawa
ul. Kolejowa 1
28-200 Staszów
magazynowanie: bez magazynowania

- "ALBEKO" Emilia Sieger Sp. J.
87–510 Kotowy
tel. (054) 280–02-87;
tel./fax (054) 280–02-88;
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- POLONICA Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 191
25-655 Kielce
tel. (041) 345-56-40
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych "WOD-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
tel. (081) 825-25-05; fax. (081) 825-24-76
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Maciej Plewa Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "UKAM"
ul. Jagiellońska 95
34-450 Krościenko n/D
tel. 608679487
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Zbigniew Lipa, Włodzimierz Mitoraj, Cezary Płeszka
„OPTIMA” s.c.
ul. Jana Samsonowicza 18G
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Adres do korespondencji:
ul. Jaśminowa 33, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (041) 266-43-25
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- PROJEKT–BUD Firma Handlowo Usługowa Edyta Psut
ul. Podwale 17
02–252 Warszawa
tel. kom. 502308504
magazynowanie: bez magazynowania

- Zygmunt Pacanowski
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
ul. Mrozowa 9A
31-752 Kraków
tel. (012) 684-21-57, 684-21-57
 magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- P.P.U. "TEMIPOL" Sp. z o.o
ul. Konduktorska 42
40–155 Katowice
tel. (032) 258-90-04 do 09
fax. (032) 258-77-53
magazynowanie: bez magazynowania

- Spe–Bau Sp. z.o.o
ul. Mielcka 21/1
53-401 Wrocław
tel/fax. (71) 362-44-79
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- ENERGE Sp. z o.o.
Os. Na Stoku 11/30 
31-702 Kraków 
tel/fax (012) 281-35-83, kom. 602100221, 602300001 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Usługi Budowlane
Jan Turek
ul. Słowackiego 55
28–200 Staszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo–Usługowe "Sokolnicki"
Przemysław Sokolnicki
ul. Sucha 27
42–200 Częstochowa
tel. (034) 361-89-64
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Zakład Budownictwa Ogólnego
Wiesław Jaklewicz
Lisów ul. Kielecka 32
26–026 Morawica
tel. kom. 603972763 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Eko-Flora sp. z o.o.
Wielkie Rychnowo 92
87-410 Kowalewo Pomorskie
fax (056) 684-02-60, tel. (056) 684-23-60
magazynowanie: bez magazynowania

- P.H.U. "EURO–GAZ"
Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki – Spółka Jawna
Zgórsko 31A
26-052 Sitkówka–Nowiny
tel. (041) 346-51-87, tel. kom. 601 86-52-69

- BIO-MED sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce
tel. (041) 330-12-17
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- "GAJAWI" P.P.H.U.
Gabriel Rogut
ul. Kopernika 56/60
90-553 Łódź
fax/tel. (042) 688-43-70
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Zach Utyl"
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- "ELPOBUD" sp. z o.o.
Zawada 26
28-230 Połaniec
fax/tel. (015) 865-66-44
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- "SELL-BUD INWEST s.c.
Tomasz Mucha, Sylwester Kozłowski, Łukasz Łukaszewicz
ul. Zagnańska 71
25-953 Kielce
fax/tel. (041) 341-50-60, tel. (041) 331-25-13
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Wiktor Wach
ul. Mrucza 16
26-020 Chmielnik

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wisa"
Wiesław Sadza
Bobrza 4a
26-085 Miedziana Góra
dot. gminy Piekoszów