G R A F O S

Projektowanie i nadzór budowlany

26-130 SUCHEDNIÓW, ul. Langiewicza 16 Regon 290469031, NIP 663-129-66-68

PRACOWNIA   PROJEKTOWA

UMOWA NR

BUDYNEK BIBLIOTECZNO - ADMINISTRACYJNY 
w CHMIELNIKU

OBIEKT

Chmielnik, Plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A

- działki nr ewid. - 1123 i 1124/1

ADRES

PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY   BUDYNKU BIBLIOTECZNO – ADMINISTRACYJNEGO - część architektoniczna projektu NAZWA

OPRACOWANIA

Gmina Chmielnik

Chmielnik, Plac Kościelny 5

ZLECENIODAWCA

| AUTORZY | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | NR UPR. | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. JANUSZ WIC | 09.2008 | 157/ 77 |  |
|  | tech. bud. MAREK KWAŚNIEWSKI |  | Kl – 65/92 Kl – 66/92 |  |
|  | mgr inŜ. arch. ŁUKASZ WIC |  |  |  |
| SPRAWDZIŁ | mgr inŜ. arch. ROMAN MIROWSKI |  | 215/KL/72 |  |

Niniejszy projekt zawiera ………. stron kolejno ponumerowanych w prawym górnym naroŜniku

2

Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A

I.	CZĘŚĆ OPISOWA - opis techniczny

- Dane ogólne

- Podstawa opracowania

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

- Sytuacja i stan istniejący zagospodarowania terenu

- Koncepcja zagospodarowania terenu działki

- Koncepcja architektoniczna budynku

- Koncepcja funkcjonalna budynku

- Dane programowe projektowanego budynku

- Dane konstrukcyjno - materiałowe - roboty stanu surowego

- Roboty wykończeniowe

- Roboty elewacyjne

- Instalacje wewnętrzne

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe

- Wnioski realizacyjne

- Informacja B.I.O.Z

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA - rysunki

Rys. nr 1   - Projekt zagospodarowania terenu - 1:500

Rys. nr 2   - Projekt zagospodarowania terenu - 1:250

Rys. nr 3   - Rzut piwnic i ścian fundamentowych - 1:50

Rys. nr 4   - Rzut parteru - 1:50

Rys. nr 5   - Rzut piętra - 1:50

Rys. nr 6   - Rzut poddasza i więźby dachowej - 1:50

Rys. nr 7   - Rzut więźby dachowej i połaci dachowych - 1:50

Rys. nr 8   - Rzut połaci dachowych - 1:100

Rys. nr 9   - Przekrój pionowy „1-1”   - 1:50

Rys. nr 10 - Przekrój pionowy podłużny „2-2” - 1:50

Rys. nr 11   - Przekrój pionowy podłużny „3-3” - 1:50

Rys. nr 12   - Przekrój pionowy poprzeczny „4-4” - 1:50

Rys. nr 13   - Przekrój pionowy poprzeczny „5-5” ; „8-8” - 1:50

Rys. nr 14   - Przekrój pionowy poprzeczny „6-6” i „7-7” - 1:50

Rys. nr 15   - Wykaz stolarki okiennej - 1:50

Rys. nr 16   - Wykaz stolarki drzwiowej - 1:50

Rys. nr 17   - Elewacja południowa - 1:100

Rys. nr 18   - Elewacja wschodnia - 1:100

Rys. nr 19   - Elewacja północna - 1:100

Rys. nr 20   - Rzut piwnic - rozmieszczenie sufitów podwieszonych - 1:100

Rys. nr 21 - Rzut parteru - rozmieszczenie sufitów podwieszonych - 1:100

3

Rys. nr 22 - Rzut piętra - rozmieszczenie sufitów podwieszonych - 1:100

Rys. nr 23 - Rzut poddasza - rozmieszczenie sufitów podwieszonych - 1:100

Rys. nr 24 - Rzut piwnic - aranżacja pomieszczeń - 1:100

Rys. nr 25 - Rzut parteru - aranżacja pomieszczeń - 1:100

Rys. nr 26 - Rzut piętra - aranżacja pomieszczeń - 1:100

Rys. nr 27 - Rzut poddasza - aranżacja pomieszczeń - 1:100

Rys. nr 28 - Schematy aluminiowych szklonych ścianek działowych - 1:50

4

O P I S    T E C H N I C Z N Y 1. DANE OGÓLNE

-	Zleceniodawca i Inwestor	- GMINA CHMIELNIK

Chmielnik, Plac Kościelny 5

-	Autor opracowania	- „ GRAFOS” Projektowanie i nadzór

budowlany - PRACOWNIA PROJEKTOWA - 26-130 Suchedniów, 
ul. Langiewicza 16

-	Obiekt	- Budynek biblioteczno - administracyjny

w Chmielniku

-	Adres obiektu	- Chmielnik, Plac Kościuszki

i ul.Szydłowska 1A oraz ul. Wspólna 
nr ewidencyjny działek - 1123 i 1124/1

-	Nazwa opracowania	- Projekt architektoniczno-budowlany

budynku biblioteczno - administracyjnego - część architektoniczna

- OGÓLNE DANE O BUDYNKU:

- powierzchnia zabudowy budynku	-    908 m2

- powierzchnia użytkowa ogółem	-   2193 m2

w tym:

- docelowa powierzchnia użytkowa biblioteki    	  -     256 m2

- powierzchnia użytkowa Urzędu Miasta	-   1937 m2

- kubatura budynku	- 11.340 m3

- wysokość budynku - piętrowy, z częściowym podpiwniczeniem, z

częściowym poddaszem użytkowym, średnia

- wysokość budynku do okapu od ul. Szydłowskiej - 8,92 m, od ul. Wspólnej - 7,26 m

- maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu do kalenicy budynku - 12,88 m

- przewidywana ilość osób pracujących jednocześnie

w budynku	-   do 70 osób

5

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zawarta w wyniku wygrania przetargu umowa ze Zleceniodawcą na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego budynku biblioteczno -administracyjnego w Chmielniku w oparciu o przedstawioną koncepcję programowo - przestrzenną budynku

- Koncepcja programowo-przestrzenna budynku biblioteczno -administracyjnego w Chmielniku akceptowana przez Zleceniodawcę

- Wprowadzone przez Zleceniodawcę w trakcie opracowywania niniejszego projektu budowlanego zmiany programowe i funkcjonalne w stosunku do poprzednio opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej budynku, 
a także zasugerowane przez Inwestora wprowadzenie do projektu możliwości etapowego realizowania budynku

- Wprowadzone przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zalecenia odnośnie zmiany architektonicznego wyglądu budynku oraz zagospodarowania otoczenia tego budynku w stosunku do poprzednio opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej budynku

- Decyzja nr 1/2007 z dnia 15.01.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak: BOŚ. 7331-46/2006 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące przepisy

3.	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest architektoniczna część projektu architektoniczno - budowlanego planowanego przez Gminę Chmielnik budynku biblioteczno - administracyjnego sytuowanego na dwóch działkach nr ewid. -1123 i 1124/1 w Chmielniku między ulicą Wspólną a Placem Kościuszki i ul. Szydłowską. Projekt opracowano w oparciu o wcześniej wykonaną koncepcję programowo-przestrzenną budynku biblioteczno - administracyjnego akceptowaną przez Zleceniodawcę. W trakcie opracowywania projektu Inwestor wprowadził zmiany programowe i funkcjonalne w stosunku do poprzednio opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej budynku, a także zasugerował wprowadzenie do projektu możliwości etapowego realizowania budynku.

Projekt architektoniczno - budowlany budynku biblioteczno - administracyjnego, którego częścią jest niniejsza część architektoniczna opracowany został kompleksowo, a więc we wszystkich branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych a także technologicznej.

Niniejszy kompleksowy projekt architektoniczno - budowlany wraz z opracowanym projektem zagospodarowania terenu, a także wraz z projektem architektoniczno - budowlanym projektowanych na działce obiektów małej

6

architektury stanowi projekt budowlany budynku biblioteczno - administracyjnego, który po zatwierdzeniu oraz wydaniu przez Starostwo Powiatowe w Kielcach decyzji o pozwoleniu na budowę stanowić będzie podstawę realizacji w/w projektowanego obiektu.

4. SYTUACJA I STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objęte niniejszym opracowaniem działki nr ewidencyjny - 1123 i 1124/1 położone są w Chmielniku między północną pierzeją Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej a południową pierzeją ulicy Wspólnej. Obecny adres tych działek to: ul. Szydłowska 1A i Plac Kościuszki 7. W przyszłości obie te działki stanowić będą jedną posesję z głównym wejściem do budynku z Placu Kościuszki. Działki znajdują się w ścisłym staromiejskim centrum miasta Chmielnika. W chwili obecnej działki w sumie mają nieregularny kształt. Od Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej łączna szerokość działek wynosi

ca 23,61 m. Od strony ulicy Wspólnej łączna szerokość działek jest znacznie większa i wynosi ca 37,0m. RównieŜ długość działek jest zróżnicowana: od ca 52,0 m przy zachodniej granicy do ca 23,0 m przy wschodniej granicy. Tak zachodnia jak i wschodnia granica działek mają kształt linii łamanej.

Działki są w południowej części od Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej zabudowane istniejącymi zniszczonymi parterowymi budynkami (obecnie są praktycznie ruinami) będącymi w przeszłości budynkami mieszkalnymi. Również wzdłuż wschodniej granicy działek istnieje zniszczony parterowy budynek gospodarczy. Wszystkie istniejące na działkach budynki przewidziane są docelowo do rozbiórki.

Zasadnicze znaczenie na projektowane zagospodarowanie terenu działek ma istniejący i planowany stan zainwestowania sąsiednich działek. Działki sąsiadów przy zachodniej granicy terenu przeznaczonego pod budynek biblioteczno -administracyjny są zabudowane aż do samej granicy:

- przy Placu Kościuszki - piętrowym budynkiem mieszkalnym, z dachem dwuspadowym, w ścianie wschodniej tego budynku wtórnie bez pozwolenia wybito na piętrze okno w ścianie przygranicznej - winno ono być zgodnie z obowiązującymi przepisami zamurowane, a ewentualne doświetlenie pomieszczenia można wykonać np. w dachu budynku

- od strony ul. Wspólnej - piętrowym budynkiem mieszkalnym z jednospadowym dachem,

•	w środku działki - parterowym małym budynkiem gospodarczym.

7

Od wschodu działki gminne graniczą z dwoma działkami prywatnymi:

- bezpośrednio przy granicy w pobliżu ul. Wspólnej na działce sąsiada istnieje parterowy budynek gospodarczy,

- bezpośrednio przy granicy w pierzei ul. Szydłowskiej P. Lewicki -właściciel sąsiedniej działki w ostatnim roku wybudował piętrowy i podpiwniczony budynek usługowo-mieszkalny z użytkowym poddaszem, z  dachem dwuspadowym z lukarnami; na zachodnim murze ogniowym tego budynku wykonano nadwieszoną o ca 7 - 8 cm nad działkę gminną płytkę betonową, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i dla umożliwienia realizacji budynku biblioteczno-administracyjnego musi ulec przebudowie.

Działki są uzbrojone tzn. w ulicach, do których działki przylegają istnieje pełne dostępne w Chmielniku komunalne uzbrojenie, a w chwili obecnej na terenie Chmielnika zrealizowana została sieć gazownicza (w ulicy Wspólnej).

Działki nie są zagospodarowane a istniejące tu obiekty są w bardzo złym stanie technicznym i dla realizacji przedmiotowego budynku biblioteczno-administarcyjnego muszą ulec wyburzeniu. Na przedmiotowym terenie nie istnieją ozdobne drzewa i krzewy podlegające ochronie, istniejące trawniki są niezorganizowanymi „samosiejkami”. (NIEAKTUALNE )

Przewidziane do zagospodarowania działki gminne nr ewid. - 1123 i 1124/1 graniczą z następującymi działkami:

- od wschodu - z działkami nr ewid. - 1124/2 i 1129,

- od zachodu - z działkami nr ewid. - 1121/1, 1121/3, 1121/4 i 1120,

- od południa - z Placem Kościuszki i ul. Szydłowską,

- od północy - z ul. Wspólną.

Dokładne dane na temat istniejącego stanu zagospodarowania działek podano 
w odrębnym opracowaniu pt: Projekt zagospodarowania terenu”.

5. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

O koncepcji zagospodarowania działek przeznaczonych pod budowę siedziby Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik oraz Biblioteki Miejskiej w Chmielniku zadecydowały następujące uwarunkowania:

- bardzo bogaty program użytkowy (o dużej powierzchni użytkowej) planowanego budynku powodujący dość dużą powierzchnię zabudowy budynku,

- ograniczona wysokość planowanego budynku uzależniona od wysokości istniejących i obecnie budowanych budynków sąsiadów (budynki jednopiętrowe z poddaszami użytkowymi) - również okoliczna zabudowa strefy śródmiejskiej jest podobnej wysokości - powyższe również powoduje dość dużą powierzchnię zabudowy budynku,

- 8

- potrzeba stworzenia reprezentacyjnego wejścia do budynku od strony Placu Kościuszki oraz potrzeba stworzenia drugiego wejścia do budynku od strony ul. Wspólnej o charakterze równieŜ reprezentacyjnym ale w bardziej intymnym otoczeniu podwórka wyizolowanego od ulicy miejskiej,

- potrzeba stworzenia oficjalnego niezależnego wejścia do Biblioteki Gminnej od ulicy Wspólnej z możliwością okresowych połączeń pomieszczeń Biblioteki z częścią budynku zajmowanego przez Urząd Miasta i Gminy bądź ich wydzielenia, potrzeba stworzenia w podziemiach budynku 2 garaży na samochody osobowe Urzędu Miasta i Gminy dostępnych od ul. Wspólnej, a także potrzeba stworzenia w podziemiach budynku dodatkowych wejść umożliwiających ewakuację z Urzędu Miasta i Gminy,

- zbyt mała powierzchnia działek przewidzianych pod budynek oraz przylegające bezpośrednio do granicy istniejące i obecnie budowane budynki sąsiadów.

W sytuacji w/w uwarunkowań przyjęto następujące zasady kształtowania koncepcji architektonicznej budynku:

- generalnie przyjęto, że budynek będzie jednopiętrowy (jak okoliczne istniejące budynki śródmieścia Chmielnika), prawie całkowicie podpiwniczony ( pozwoli to na maksymalne uzyskanie powierzchni użytkowej), z częściowym poddaszem od Placu Kościuszki (co pozwoli na dodatkowe uzyskanie powierzchni użytkowej i podkreślenie reprezentacyjnego charakteru budynku),

- cały budynek składać się będzie jakby z czterech części: plombowej reprezentacyjnej części od Placu Kościuszki, piętrowej części od ul. Wspólnej, częściowo piętrowej a częściowo parterowej oficyny przylegającej do zachodniej granicy i łączącej obydwie w/w części budynku, parterowej przybudówki sali zebrań od ul. Wspólnej,

- od ulicy Wspólnej piętrowa część budynku została zaprojektowana 
w jednej linii w linii zabudowy południowej pierzei tej ulicy - zgodnie 
z zaleceniami konserwatorskimi,

- wygląd i wystrój budynku nawiązuje w sposób syntetyczny do wyglądu dziewiętnastowiecznych kamieniczek śródmieścia Chmielnika (gzymsy, pilastry, nadproża i opaski okienne, podziały stolarki, itp.) przy czym posłużono się również współcześnie stosowanymi elementami kompozycji elewacji budynku (duży balkon akcentujący główne wejście do budynku, słupy przy wejściu głównym, współczesna stolarka, doświetlenia górne nad parterową częścią oficyny, itp.),

- zastosowano dachów o spadkach dopasowanych do spadków dachów na okolicznych budynkach tj. 25  do 30 pokrytych blachą płaską powlekaną 
w kolorze grafitowym.

9

W/w uwarunkowania narzuciły koncepcję przestrzenną planowanego budynku i w konsekwencji koncepcję zagospodarowania terenu działki. Proponowane zagospodarowanie działki jest konsekwencją dość dużej powierzchni zabudowy budynku oraz koniecznością wykonania zjazdów samochodów na poziom posadzki piwnic projektowaną pochylnią. Te dwa uwarunkowania spowodowały, że na terenie działki pozostało niewiele miejsca na śladową ilość stanowisk parkingowych tylko dla potrzeb pracowników oraz na podjazd pod drugie wejście do budynku (podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach bezpośrednio na poziom parteru, itp.). To bardzo małe podwórko planuje się oddzielić od 
ul. Wspólnej ogrodzeniem z bramą i furtką. Ponadto planuje się na w/w podwórku przy ścianie istniejącego budynku sąsiada osłonę pojemników na śmieci oraz niewielką ilość trawników z karłowatymi krzewami iglastymi i liściastymi.

Również przy głównym reprezentacyjnym wejściu do budynku od Placu Kościuszki proponuję się niewielką przebudowę istniejących jezdni i chodników. Proponuje się w ramach oddzielnego zlecenia obejmującego przebudowę Placu Kościuszki zwężenie obecnej jezdni ulicy Szydłowskiej i poszerzenie północnego chodnika tej ulicy - ze stworzeniem niewielkich zatok postojowych dla samochodów podjeżdżających pod projektowany budynek Urzędu Miasta i Gminy.

Na zagospodarowywanym terenie sugeruje się utwardzanie powierzchni głównie betonową kostką brukową oraz na zjazdach i podejściach z granitowej kostki brukowej. Niewątpliwym problemem w realizacji zaproponowanego zagospodarowania terenu jest odprowadzenie wód opadowych ( w Chmielniku 
w strefie śródmiejskiej nie istnieje kanalizacja burzowa). W tej sytuacji projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych w kierunku ul. Wspólnej systemem zaprojektowanych betonowych cieków wodnych.

6. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

O przyjętej koncepcji architektonicznej projektowanego budynku siedziby Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik oraz Biblioteki Miejskiej w Chmielniku zadecydowały następujące uwarunkowania:

- lokalizacja budynku na działkach o niewielkiej powierzchni terenu działek, przy czym od Placu Kościuszki projektowany budynek jest budynkiem plombowym między istniejącym budynkiem sąsiada od strony zachodniej a obecnie realizowanym budynkiem mieszkalno-usługowym od strony wschodniej,

- w głębi działek istnieje możliwość budowania budynku biblioteczno-administracyjnego jedynie przy zachodniej granicy działki - budynek przylegałby wtedy do trzech istniejących budynków sąsiadów również przylegających do tej granicy,

10

istnieje konieczność dopasowania wysokości projektowanego budynku biblioteczno-administracyjnego do wysokości istniejących i realizowanych budynków sąsiadów a także okolicznej zabudowy, a ta jest jednopiętrowa,

- główne reprezentacyjne wejście do projektowanego budynku winno znajdować się od strony Placu Kościuszki, natomiast inne wejścia oraz podjazdy gospodarcze winny się znajdować od ulicy Wspólnej -zagospodarowywane działki gminne mają znacznie większą szerokość niż od Placu Kościuszki.

W sytuacji w/w uwarunkowań przyjęto następujące zasady kształtowania koncepcji architektonicznej budynku:

•   generalnie przyjęto, że budynek będzie jednopiętrowy (jak okoliczne istniejące budynki śródmieścia Chmielnika), prawie całkowicie podpiwniczony ( pozwoli to na maksymalne uzyskanie powierzchni użytkowej), z częściowym poddaszem od Placu Kościuszki (co pozwoli na dodatkowe uzyskanie powierzchni użytkowej i podkreślenie reprezentacyjnego charakteru budynku),

- cały budynek składać się będzie jakby z czterech części: plombowej reprezentacyjnej części od Placu Kościuszki, piętrowej części od ul. Wspólnej, częściowo piętrowej a częściowo parterowej oficyny przylegającej do zachodniej granicy i łączącej obydwie w/w części budynku, parterowej przybudówki sali zebrań od ul. Wspólnej,

- od ulicy Wspólnej piętrowa część budynku została zaprojektowana zgodnie z zaleceniami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w linii zabudowy tej ulicy jako jeden jednolity budynek z elewacją w jednej linii - zamiast uprzednio projektowanych uskoków, co miało sugerować szereg wąskich odrębnych kamieniczek,

- zgodnie z warunkami określonymi w wydanej decyzji nr 1/2007 z dnia 15.01.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wygląd 
i wystrój budynku nawiązuje do wyglądu dziewiętnastowiecznych kamieniczek śródmieścia Chmielnika (gzymsy, pilastry, nadproża i opaski okienne, podziały stolarki, itp.) przy czym posłużono się również współcześnie stosowanymi elementami kompozycji elewacji budynku (duży balkon akcentujący główne wejście do budynku, słupy przy wejściu głównym, współczesna stolarka, doświetlenia górne nad parterową częścią oficyny, itp.),

- zastosowano dachy wysokie o spadkach dopasowanych do spadków dachów na okolicznych budynkach tj. 25  do 30 pokrytych blachą płaską powlekaną w kolorze grafitowym,

- sugeruje się zastosowanie kolorystyki elewacji wyraźnie eksponujący budynek wśród istniejącej zabudowy oraz podkreślający reprezentacyjny charakter budynku.

11

7. KONCEPCJA FUNKCJONALNA BUDYNKU

Przy opracowaniu koncepcji funkcjonalnej budynku niezbędnym było spełnienie kilku uwarunkowań wynikających ze specyfiki i czasu pracy szeregu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz Biblioteki Miejskiej. Uwarunkowania te miały równieŜ zasadniczy wpływ na lokalizowanie poszczególnych pomieszczeń i zespołów pomieszczeń oraz możliwość połączeń komunikacyjnych między nimi. W budynku przewiduje zgodnie z zaleceniami Inwestora następujące instytucje i jednostki organizacyjne posiadające różniące się od siebie odrębnością działania, zróżnicowanym czasem pracy, zróżnicowaną ilością petentów o zróżnicowanych wymagania oraz statusie społecznym:

•   Urząd Miasta i Gminy ze swoim odrębnym biurem obsługi interesanta oraz

ustalonymi terminami przyjmowania interesantów przez Zarząd Miasta i

Gminy - Urząd ma ustalone stałe godziny pracy,

- Urząd Stanu Cywilnego mogący wykonywać swą pracę w innych godzinach 
i dniach niŜ reszta Urzędu Miasta i Gminy (śluby, nadawanie imion, administracyjne czynności pogrzebowe, itp.) - ta jednostka organizacyjna winna znajdować się w takim zespole funkcjonalnym, aby mogła pracować przy zamkniętym Urzędzie Miasta i Gminy i w warunkach pewnej intymności 
i reprezentacyjności pomieszczeń,

- Biblioteka Miejska pracująca samodzielnie i w zupełnie innych godzinach niŜ Urząd Miasta i Gminy - instytucja ta prowadzi równieŜ imprezy okolicznościowe dla mieszkańców w różnych dniach ( spotkania autorskie, dyskusje i panele tematyczne popularyzatorskie, itp.) .

Uwzględniając powyższe przyjęto następujący układ funkcjonalny budynku oraz zasady jego funkcjonowania:

- przyjęto zasadę, aby poszczególne w/w zespoły i jednostki organizacyjne mogły w szczególnym czasie (w godzinach i dniach, kiedy Urząd Miasta i Gminy nie pracuje) samodzielnie pracować i przyjmować interesantów w wydzielonej strefie budynku - dotyczy to szczególnie Urzędu Stanu Cywilnego i Biblioteki Miejskiej,

- na parterze budynku przewidziano centralne biuro obsługi interesantów oraz punkt przyjmowania tych interesantów przez władze Miasta i Gminy -zmniejszy to potrzebę chodzenia interesantów po całym budynku i szukania konkretnych pomieszczeń,

- na parterze budynku zlokalizowano pomieszczenia, gdzie interesanci muszą zgłaszać się osobiście: Urząd Stanu Cywilnego, udzielanie ślubów w reprezentacyjnej uniwersalnej Sali Zebrań, organizacja okazjonalnych wystaw i wywieszanie ogłoszeń w hallu-galerii wystawowej,

- Biblioteka Miejska posiadać będzie odrębne wejście od ul. Wspólnej, przy czym może w określonym czasie korzystać z reprezentacyjnego hallu Urzędu Miasta i Gminy do organizacji swoich w/w imprez dla mieszkańców,

12

- w piwnicy budynku zlokalizowano wszystkie pomieszczenia techniczne i magazyny Urzędu Miasta i Gminy, archiwa, mały punkt gastronomiczny dla pracowników i interesantów oraz pomieszczenia, które po przystosowaniu byłyby zapleczem dla Sztabu Kryzysowego,

- na piętrze budynku zlokalizowano pomieszczenia Zarządu Miasta i Gminy oraz pomieszczenia biurowe i socjalne poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy,

- na poddaszu zlokalizowano dalsze pomieszczenia biurowe i socjalne poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy,

•	poprzez zaprojektowanie dźwigu osobowego oraz podnośnika wózków
inwalidzkich obiekt byłby w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych,
a przy zastosowaniu oznaczeń i odpowiedniej systematyki kolorystycznej
byłby przyjazny równieŜ dla osób z ograniczeniami wzrokowymi,

- przy uroczystościach typu ślubów, uroczyste przyjmowania przez Zarząd mieszkańców- jubilatów, uroczyste nadawanie imion, itp. przewidziano korzystanie z podjazdu i parkingu zatokowego przed budynkiem od strony Placu Kościuszki

- w szczególnych okolicznościach możliwe jest organizowanie na Placu Kościuszki zgromadzeń mieszkańców , a zaprojektowany balkon nad reprezentacyjnym wejściem do budynku służyłby jak swoista trybuna .

8. DANE PROGRAMOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Dokładny wykaz pomieszczeń przewidzianych w projektowanym budynku 
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy,
 z podziałem na poszczególne instytucje oraz ich powierzchnie , a także rodzaj proponowanych posadzek podano na załączonych rysunkach rzutów budynku.

- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku	-     908 m2

- Powierzchnia użytkowa łączna budynku	- 2193,0 m2

w tym:   - powierzchnia użytkowa parteru			-   730,9 m2

-	powierzchnia użytkowa piętra	-   590,2 m2

- powierzchnia użytkowa poddasza	-   256,4 m2

- powierzchnia użytkowa piwnic	-   6 15,5 m2

- Całkowita kubatura budynku wynosić będzie	- ca 11.340 m2

- Docelowa powierzchnia użytkowa

Biblioteki Miejskiej						-    256 m2

- Powierzchnia użytkowa Urzędu Miasta i Gminy      -   1937 m2

- Przewidywana ilość osób pracujących jednocześnie

w budynku	-   do 70 osób

-	Wysokość budynku - piętrowy, z częściowym podpiwniczeniem, 
z częściowym poddaszem użytkowym, średnia

- wysokość budynku do okapu od ul. Szydłowskiej - 8,92 m,

- od ul. Wspólnej - 7,26 m

13

- maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu do kalenicy budynku - 12,88 m

BILANS TERENU

Orientacyjna całkowita powierzchnia terenu działek gminnych nr ewid. - 1123 
i 1124/1 do zagospodarowania ściśle dla potrzeb projektowanego budynku

biblioteczno - administracyjnego wynosi ca 1421 m , w tym

- powierzchnia zabudowy budynku	-      908 m2

- powierzchnia zabudowy obiektów małej architektury (zadaszenie pojemników na śmieci, mury oporowe

i terenowe, ogrodzenie, studzienki doświetlające

pomieszczenia piwnic)	-        52 m2

- powierzchnia dróg i parkingów	-     270 m2

- powierzchnia projektowanych chodników i

powierzchni utwardzonych	-      109 m2

- powierzchnia terenów zielonych	-      93 m2

- procentowy udział powierzchni zabudowy budynków

w powierzchni działek	- 66,5 %

-    procentowy udział powierzchni biologicznie czynnych

w powierzchni działek	-   8,8 %

9. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE - roboty stanu surowego

UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Projektowany budynek biblioteczno - administracyjny z wcześniej podanych powodów posiada dość skomplikowany w rzucie kształt oraz zróżnicowane wysokości, a także zróżnicowaną ilość kondygnacji w poszczególnych częściach. W związku z powyższym budynek podzielono na trzy oddylatowane od siebie części: główną część od Placu Kościuszki o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych + poddasze użytkowe + prawie całkowite podpiwniczenie, część środkową łączącą główną część budynku przy Placu Kościuszki z częścią północną wzdłuż ul. Wspólnej - wysokość tej części budynku to w części parterowa a w części piętrowa + prawie całkowite podpiwniczenie, część północna wzdłuż 
ul. Wspólnej - Jest to jednopiętrowa część budynku bez poddasza użytkowego + prawie całkowite podpiwniczenie. Ze względu na fakt, że przy zachodniej granicy działki istnieją niepodpiwniczone budynki sąsiadów płytko fundamentowane

fragment projektowanego budynku biblioteczno - administracyjnego wzdłuż tej granicy zaprojektowano jako niepodpiwniczony.

14

Skomplikowany kształt budynku zadecydował o mieszanym układzie konstrukcyjnym: podłużno - poprzecznym opartym na ścianach konstrukcyjnych. W części budynku i na równych kondygnacjach zaprojektowano we fragmentach układ szkieletowy oparty na słupach żelbetowych. Przy projektowaniu budynku stosowano bardzo różne rozpiętości konstrukcyjne. Wszystkie kondygnacje naziemne zaprojektowano o wysokości użytkowej min. 300 cm, a piwnice 
o wysokości użytkowej 250 cm (w garażu) oraz min. 300 cm w pomieszczeniach pozostałych.

# NIEAKTUALNE /ROBOTY WYKONANE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Przed przystąpieniem do budowy budynku objętego niniejszym projektem na działkach należy rozebrać istniejące parterowe budynki 
i ruiny. Robót rozbiórkowych należy dokonać sposobem ręcznym ze szczególnym przestrzeganiem obowiązujących przepisów b.h.p. i po zabezpieczeniu otoczenia od uciążliwości prac rozbiórkowych (pyły, hałas). Zakazuje się przy w/w pracach rozbiórkowych stosowania maszyn powodujących drgania terenu - z uwagi na istnienie w pobliżu starych murowanych budynków sąsiadów.

DANE MATERIAŁOWE

# NIEAKTUALNE /ROBOTY WYKONANE

Ławy i stopy fundamentowe. Pod wszystkie ściany projektuje się ławy fundamentowe - Żelbetowe wysokości 40 cm i szerokości dostosowanej do obciążeń ścian. Ławy wykonać z betonu B15 zbrojone podłużnie prętami wg zaleceń podanych w konstrukcyjnej części niniejszego projektu architektoniczno -budowlanego. Pod słupami projektuję się stopy Żelbetowe zbrojone zgodnie z graficzną częścią projektu konstrukcyjnego. Północno - wschodnia część budynku od ul. Wspólnej posadowiona będzie na podwalinach Żelbetowych wspartych na projektowanych studniach betonowych o różnych średnicach i różnych głębokościach - zaleceń i rysunków podanych w konstrukcyjnej części niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego.

Pod fundamenty stosować podkład z „chudego” betonu o grubości min. 10 cm, na którym należy ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym. Dokładne dane dotyczące projektowanych ław 
i stóp fundamentowych podano w części konstrukcyjnej niniejszego projektu.

# NIEAKTUALNE /ROBOTY WYKONANE

Ściany fundamentowe i ściany piwnic. Generalnie przyjęto, że wszystkie ściany piwnic i ściany fundamentowe wykonane będą z bloczków betonowych na zaprawie cementowej klasy M10. We wskazanych na rysunku rzutu ścian fundamentowych i piwnic miejscach stosować należy wzmocnienia ścian rdzeniami żelbetowymi wykonywanymi wg zaleceń podanych w konstrukcyjnej części niniejszego projektu. Wszystkie ściany fundamentowe zewnętrzne od ław fundamentowych do poziomu - 0,39 m wykonać jako warstwowe tj. mur z bloczków betonowych 25 cm (a po całym obwodzie budynku - ściana żelbetowa

15

grubości 25 cm) + styropian 11 cm + zewnętrzny mur z bloczków betonowych 12

m . Konstrukcyjne ściany wewnętrzne fundamentowe i ściany piwnic

zaprojektowano również z bloczków betonowych na zaprawie cementowej klasy M10. Ściany działowe piwnic o grubości 12 cm i 7 cm przewiduje się z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowej klasy M10. Warstwę zewnętrzną ścian warstwowych zespolić z warstwą nośną stalowymi kotwami o średnicy 6 mm ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej. Minimalna ilość kotwi - 4 sztuki/1m . Wzdłuż swobodnych krawędzi warstwy zewnętrznej  (wokół otworów, przy narożnikach budynku, itp.) należy zamontować kotwy dodatkowe w ilości nie mniejszej niż 3 szt. na 1 mb krawędzi ściany.

Ściany nadziemia, słupy. Wszystkie ściany nadziemia jednowarstwowe 
i warstwowe (z wyjątkiem ścianek działowych grubości 12 cm i 6,5 cm) wykonać 
z cegły ceramicznej pełnej dobrej jakości klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Wszystkie ściany zewnętrzne nadziemia wykonać jako warstwowe grubości 48 cm (od zewnątrz warstwa osłonowa z cegły 12 cm + styropian 11 cm + od wewnątrz warstwa nośna 25 cm). Warstwę nośną i osłonową zespolić kotwami ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o średnicy 6 mm w ilości identycznej jak podano wysiej w opisie ścian fundamentowych. Ścianki działowe

grubości 12 cm wykonać z cegły dziurawki lub kratówki, a ścianki działowe grubości 6,5 cm - cegły dziurawki - wszystkie na zaprawie cementowo-wapiennej M3. Również wszystkie projektowane słupy żelbetowe wykonać ściśle wg w/w części konstrukcyjnej projektu. Zwraca się uwagę na konieczność szczególnie starannego wykonania tych elementów konstrukcji budynku.

Podciągi, żebra, stropy, wieńce i nadproża. Wszystkie projektowane w budynku podciągi i żebra konstrukcyjne przewiduje się wykonać jako żelbetowe wylewane „na mokro” - wg konstrukcyjnej części niniejszego projektu architektoniczno -budowlanego. Nieliczne podciągi na parterze zostały zaprojektowane jako stalowe z profili dwuteowych. RównieŜ wszystkie projektowane w budynku stropy i wieńce stropowe wykonać ściśle wg  wyżej wymienionego projektu konstrukcyjnego. Nad wszystkimi pomieszczeniami (z wyjątkiem pomieszczeń na poddaszu) projektuje się stropy z płyt FILIGRAN „ PSKJ” grubości 24 cm. Fragmenty stropów przy szybie windowym przewiduje się wykonać jako żelbetowe płyty wylewane „na mokro”. Nad pomieszczeniami poddasza zaprojektowano stropy gęstożebrowe typu TERIVA grubości 24 cm. Część nadproży wykonać zgodnie z oznaczeniami części konstrukcyjnej projektu jako żelbetowe wylewane. Pozostałe nadproża - z prefabrykowanych belek  żelbetowych typu L19. Dokładne dane odnośnie w/w elementów konstrukcyjnych - patrz konstrukcyjna część projektu.

16

Schody wewnętrzne. Schody wewnętrzne projektuje się jako trójbiegowe żelbetowe wylewane „na mokro” , płytowe wg części konstrukcyjnej niniejszego projektu.

Kominy. Wszystkie kominy z przewodami wentylacji grawitacyjnej wykonać z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Sugeruje się wykonanie kominów ponad połaciami dachowymi z pełnej klinkierowej cegły ceramicznej licówki klasy 25 MPa. Kominy przykryć „czapkami” betonowymi grub. 5-7 cm z wyrobionymi spadkami i kampinosami, a następnie płaską blachą powlekaną w kolorze grafitowym.. Wyloty kominów zabezpieczyć przed ptactwem.

Dachy i pokrycie dachowe, obróbki blacharskie. Dachy nad wszystkimi częściami budynku projektuje się jako drewniany . Wszystkie elementy drewniane dachów wraz z poszyciem należy impregnować przeciwogniowo, przed grzybami i szkodnikami trzykrotnie kąpiąc je w dostępnych atestowanych środkach impregnujących do użytku wewnętrznego, np. w FOBOS-ie. Ustroje dachowe nad poszczególnymi częściami budynku pokazano na rysunkach rzutu więźby dachowej oraz przekrojów pionowych budynku.

Pokrycie dachowe - stalowa blacha powlekana płaska z przegięciami typu CLASIC na łatach i kontrłatach oraz folii paroprzepuszczalnej. Projektuje się pokrycie dachowe w kolorze grafitowym matowym. Stosownie do wybranego koloru pokrycia dachowego stosować w takim samym kolorze obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe systemu CLASIC z blachy powlekanej matowej. Wszystkie niezbędne dane odnośnie parametrów (przekrojów) poszczególnych elementów drewnianych więźby dachowej, rozmieszczenie tych elementów, warstwy dachowe i stropodachowe nad pomieszczeniami podano na zamieszczonych rysunkach rzutów i przekrojów pionowych budynku . Zwraca się uwagę na konieczność starannego i estetycznego wykonania wszelkich prac ciesielskich i dekarskich na budynku ze szczególną kontrolą uszczelnień styków powierzchni obróbkami blacharskimi.

Izolacje termiczne. Generalnie w całym budynku projektuje się zastosowanie jako izolacje termiczne styropian oraz wełnę mineralną typu ROCKWOOL-ROCKMIN. Miejsca usytuowania i rodzaj materiału izolacji termicznej oraz grubość warstwy tej izolacji podano szczegółowo na załączonych rysunkach rzutów i przekrojów pionowych budynku. Zwraca się uwagę na konieczność szczególnie dokładnego wykonania izolacji termicznej i przestrzeganie zasady, 
aby po ułożeniu izolacji nie powstawały „mostki” termiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe. Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonywać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym. Izolacje pionowe ścian piwnic zagłębionych w gruncie izolować przeciwwilgociowo

17

izolacją typu ciężkiego tj. naklejając z zewnątrz na ścianę dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym. Wszystkie pozostałe izolacje pionowe wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w konstrukcyjnej części niniejszego projektu. Miejsca usytuowania w budynku izolacji przeciwwilgociowych pionowych 
i poziomych szczegółowo oznaczono na załączonych rysunkach rzutów 
i przekrojów pionowych budynku.

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne i sufity podwieszone. We wszystkich pomieszczeniach budynku na ścianach i sufitach wykonać tynki cementowo-wapienne kategorii IV. Na skosach dachowych poddasza wykonać tynki z podwójnych płyt gipsowo - kartonowych. Sufity te wykonać z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości 2x12,5 mm na typowych stelażach z ocynkowanej blachy stalowej. Dla uniknięcia zakłóceń akustycznych na płytach tych od góry ułożyć warstwę wełny mineralnej miękkiej o grubości ca 8-10 cm. 
Na ścianach wszystkich sanitariatów i ich przedsionków izolacyjnych, pomieszczeń porządkowych, pomieszczeń socjalnych, aneksów kuchennych oraz zaplecza kuchennego bufetu wykonać do wysokości min. 200 cm nad posadzką okładzinę z płytek glazurowanych.

Nad niektórymi pomieszczeniami wszystkich kondygnacji budynku na wysokości 260 cm od posadzki tych pomieszczeń projektuje się sufit podwieszony maskujący przebieg instalacji - z niepalnych atestowanych elementów gipsowych systemu RIGIPS. Rozmieszczenie tych sufitów podają stosowne rysunki zamieszczone 
w niniejszym projekcie. Dopuszcza się stosowanie sufitów podwieszanych innych producentów, jednak o parametrach nie gorszych i posiadających odpowiednie atesty.

Stolarka okienna. W całym budynku stosować drewnianą stolarkę okienną jednoramową, z okuciami obwiedniowymi, szkloną podwójnie termoizolacyjnymi pakietami ze szkła przezroczystego. Dokładny wykaz stosowanych okien, ich wymiary i ilość oraz wymogi odnośnie izolacyjności termicznej i kolorystyki podano szczegółowo na załączonym „Wykazie stolarki okiennej”.

Stolarka drzwiowa. Generalnie przyjęto, że zastosowana będzie w budynku typowa stolarka drzwiowa - wg załączonego „Wykazu stolarki drzwiowej”. Kolor stolarki - naturalny kolor dębiny leśnej (jasnej). W w/w wykazie stolarki podano wszystkie wymiary i ilości drzwi oraz schematy wyglądu drzwi oraz kolorystykę.

18

Ślusarka aluminiowa. W budynku projektuje się dość dużo ślusarki aluminiowej zastępującej często ścianki działowe - w celu dostatecznego doświetlenia niektórych pomieszczeń. Są to atestowane aluminiowe dymoszczelne przegrody systemu „TM75 EI” o wymaganej przepisami ochrony przeciwpożarowej odporności ogniowej EI30 i EI60. W przegrodach tych są również drzwi o tych

parametrach. Wszystkie te elementy są szklone stosownymi pakietami szklanymi.

Dopuszcza się zastosowanie przegród aluminiowych innych producentów, jednakże o parametrach nie gorszych niŜ wymienione powyżej i posiadających odpowiednie atesty.

Winda. W projekcie przewidziano windę hydrauliczną umożliwiającą transport osoby niepełnosprawnej na wózku wraz z osobą towarzyszącą na poszczególne kondygnacje. Zastosowano windę posiadającą samonośny, aluminiowy i przeszklony szyb o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 157x157cm. Drzwi szybu pojedyncze, wychylne i równieŜ przeszklone o min. wymiarach w świetle 90x200cm (sugerowane wymiary to 95x200cm). Kabina windy o min. wymiarach wewnętrznych 100x130cm powinna być wyposażona w poręcze na wysokości 90cm , a także posiadać tablicę przyzywową na wysokości od 80cm do 120cm 
w odległości nie mniejszej niŜ 50cm od naroża kabiny. Pozostałe parametry projektowanej windy to:

- udźwig : 200-400kg

- wysokość podnoszenia : max. 12m

- ilość przystanków : 4

- podszybie : 10cm

-	zasilane : 230V (50Hz, 1-fazowe)

-	maszynownia : w piwnicy, w odległości do 6m od szybu

-	dodatkowe wyposażenie : oznakowanie dla osób niewidzących wraz z

informacją głosową

Platforma dla niepełnospranych. W przedsionku głównego wejścia do budynku (pomieszczenie nr 1), w celu pokonania różnicy poziomów wynoszącej 65cm, projektuje się nie wymagającą podszybia, dwuprzystankową platformę dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja dźwigu wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na warunki atmosferyczne, posiada platformę nośną z tłoczonej antypoślizgowej płyty aluminiowej, o wymiarach 90x1 10cm. Projektowany dźwig jest wersją przelotową na wprost, z drzwiczkami i odpowiednimi poręczami, o maksymalnym udźwigu wynoszącym 300kg i zasilaniu prądem 230V (50Hz, 1-fazowe)

Posadzki. Rodzaje posadzek we wszystkich pomieszczeniach budynku podano na poszczególnych rzutach budynku. Wszystkie warstwy podłogowe we poszczególnych pomieszczeniach podano szczegółowo na załączonych rysunkach przekrojów pionowych budynku. Pozostawia się jednak dobór kolorystyki posadzek Inwestorowi.

19

Balustrady. Wszystkie balustrady schodów wewnętrznych proponuje się 
z elementów dostępnych w handlu i wytwarzanych przez różnych wytwórców. Warunkiem ich zastosowania jest posiadanie atestu.

Proponuje się balustrady wykonane ze stali nierdzewnej spełniającej warunki stawiane balustradom na drogach ewakuacyjnych. Wysokość balustrad - min. 110 cm od posadzki. Ze względu na szybko zmieniające się wzory tych balustrad 
a także materiały, z których są wykonywane wybór typu balustrad pozostawia się Inwestorowi w momencie prowadzenia prac wykończeniowych.

Roboty malarskie. Do malowania pomieszczeń stosować ekologiczne farby emulsyjne lub emulsyjno-akrylowe. Kolory , w jakich będą malowane ściany 
i sufity oraz rodzaj faktury po malowaniu winien określić podczas prac malarskich Inwestor - zgodnie ze swoimi wymaganiami.

## NIE DOTYCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aranżacja wnętrz. Ze względu na rodzaj obiektu oraz potrzebę określenia przybliżonych kosztów wyposażenia budynku opracowano schematyczną aranżacje niektórych pomieszczeń wyposażając przykładowo te pomieszczenia w meble i sprzęt. Przykładowy dobór mebli i sprzętu dokonano w oparciu o funkcjonujące aktualnie systemowe zestawy meblowe i wyposażenia. Ostateczny wybór w/w elementów aranżacji dokona Inwestor w momencie wyposażania budynki. Dokonywany wtedy wybór poza proponowanymi rodzajami poszczególnych mebli i sprzętu, ich wymiarów nie musi być dokonywany 
w oparciu o systemy zaproponowane w niniejszym projekcie. W niniejszym projekcie nie ujmowano kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, poligraficzny i telefoniczny.

11. ROBOTY ELEWACYJNE

Tynki zewnętrzne. Na ścianach budynku projektuje się wykonanie tynku cementowo - wapiennego kategorii III, a następnie nałożenie na niego

strukturalnego tynku akrylowego kruszywem o średnicy do 2 mm - w kolorach, które na Ŝyczenie Inwestora zostaną dobrane metodą prób „na ścianie” podczas wykonywania tynków z udziałem Inwestora i służb konserwatorskich 
( z uwagi na usytuowanie budynku w historycznej części miasta). Generalnie przewiduje się stosowanie trzech kolorów: ciemniejszych ścian, jasnych elementów wystroju elewacji (gzymsy, nadproża i opaski okienne, pilastry)
 oraz kolor pośredni na cokołach budynku. Nie przewiduje się żadnych okładzin kamiennych elewacji, gdyż nie leży to w charakterze istniejącej zabudowy historycznej śródmieścia Chmielnika.

20

Schody zewnętrzne, terenowe murki oporowe, pochylnia dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Wszystkie schody zewnętrzne projektuje się jako betonowe, wylewane „na mokro” z płytą grubości ca 12 cm zbrojoną siatką stalową z prętów o średnicy 8 mm i o oczkach 12/12 do 15/15 cm. Na tych betonowych schodach proponuje się przeciwpoślizgowe stopnice granitowe z płomieniowanych płyt grubości 5 cm. Również posadzkę na pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz na opoczniku schodów wejścia głównego do budynku proponuje się wykonać z płomieniowanych płyt granitowych o grubości min. 3 cm. Projektowane murki terenowe na podwórku projektuje się wykonać jako betonowe tynkowane następnie wodo- i mrozoodpornym tynkiem żywicznym. Zagłębione w gruncie części murków terenowych izolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie płynnym środkiem izolującym np. DYSERBIT-em. Fundamenty murków wykonywać na głębokości min. 100 cm na uprzednio ułożonej warstwie tzw. „chudego” betonu i wykonanej na tej warstwie izolacji przeciwwilgociowej poziomej.

Na murach oporowych zjazdu do garażu wykonać wykończenie identyczne jak na murkach terenowych. Tak murki terenowe jak i oporowe nakryć nakrywami kamiennymi .

Projektowaną pochylnię dla osób niepełnosprawnych na wózkach wykonać jako pochylnię terenową o spadku podłużnym maksymalnie 6% i o przeciwpoślizgowej nawierzchni wyżej opisanej.

Podbitki daszków. Wykonać z profilowanych struganych deseczek drewnianych sosnowych grubości 13-14 mm, szerokości 9-10 cm, barwionych w kolorze „złotego” dębu i dwukrotnie malowanych mrozoodpornym lakierem bezbarwnym do drewna dostępnym w handlu.

Opaski. Przy licu zewnętrznym ścian zewnętrznych budynku wykonać ze spadkiem od ścian opaski z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowo -

piaskowej stabilizowanej cementem. Szerokość opaski - 50-70 cm. kolor opaski -czerwony.

Balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się obustronnie balustradę z rur stalowych o wysokości 110 cm z podwójnymi pochwytami tj. na wysokości 110 cm i 75 cm. Wybór modelu balustrad dostępnych w handlu, materiału i ich kolorystyki pozostawia się Inwestorowi.

12.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE

W budynku projektuje się następujące instalacje wewnętrzne:

21

- instalację zimnej wody - zaopatrzenie budynku w wodę z wodociągu miejskiego przebiegającego w ul. Wspólnej,

- instalację wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych,

- instalację ciepłej wody podgrzewanej w projektowanej w budynku kotłowni,

•	instalację kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków sanitarnych do
istniejącej w ul. Wspólnej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- instalację wentylacji mechanicznej w niektórych pomieszczeniach,

- instalację centralnego ogrzewania zasilanej w ciepło z projektowanej w budynku kotłowni,

- instalację gazową zasilającej w gaz miejski projektowaną w budynku kotłownie,

- instalację elektryczną siłową,

- instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych,

- instalacje sygnalizacyjne różnego rodzaju określone w projekcie instalacji sygnalizacyjnych,

- instalacje komputerowe,

- instalacje zerowania i przeciwprzepięciowe.

Dokładne dane na temat poszczególnych rodzajów projektowanych instalacji podają stosowne branżowe części instalacyjne niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego budynku.

13.	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

Pod względem koniecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych projekt budowlany opracowany został ściśle wg zaleceń podanych w specjalnym opracowaniu wykonanym przez uprawnionego Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych st. kpt. w stn. spocz. inż. Zbigniewa Dyka. 
Do niniejszego opisu załączono kserokopię tego opracowania.     
Zaopatrzenie w wodę dla celów gaśniczych - z istniejących hydrantów pożarowych zainstalowanych na istniejącym wodociągu miejskim. Do budynku zapewniony jest dojazd samochodów straży pożarnej od Placu Kościuszki oraz od ul. Wspólnej.

14. WNIOSKI REALIZACYJNE

- Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany (wszystkie jego części branżowe) rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu

- Realizację należy rozpocząć po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego projektu i uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego w Kielcach decyzji o pozwoleniu na budowę

22

- Projektowane prace budowlane realizować pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi

- Wszystkie prace budowlane wykonywać ściśle wg niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego, a ewentualne wątpliwości uzgadniać 
z autorami tego projektu

- Roboty budowlane realizować ściśle przestrzegając obowiązujące przepisy b.h.p. w budownictwie

- W trakcie wykonywania prac budowlanych wskazane jest prowadzenie 
w ramach odrębnego zlecenia nadzoru autorskiego przez autorów niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego

- W trakcie realizacji kościoła wykonawca ma obowiązek gromadzenia atestów stosowanych na budowie podstawowych materiałów budowlanych - atesty te po zakończeniu budowy należy przekazać dla celów archiwalnych Inwestorowi lub użytkownikowi obiektu

Opracował: mgr inż. arch. JANUSZ WIC upr. bud. nr 157/77