### ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

###### Część opisowo - obliczeniowa

- Opis techniczny

- Kserokopia uprawnień projektanta 	– zał. nr 1

- Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta	– zał. nr 2

- Kserokopia uprawnień sprawdzającego 	– zał. nr 3

- Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego	– zał. nr 4

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji 	– zał. nr 5

- Informacja BIOZ 	– zał. nr 6

- Uzgodnieni z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach 	– zał. nr 7

Część rysunkowa

- Orientacja 	– rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu. 	– rys. nr 2

- Kolorystyka nawierzchni. 	– rys. nr 3

- Szczegóły konstrukcyjne 	– rys. nr 4

### Opis techniczny

### Przebudowa ul. Sienkiewicza w Chmielniku

- Podstawa opracowania

### Projekt budowlano – wykonawczy zmieniający przebudowy ul. Sienkiewicza w Chmielniku opracowano w oparciu o umowę nr 7/BOŚ/08 z dnia 19.05.2008r, zawartą pomiędzy FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, a Gminą Chmielnik.

- Projekt opracowano w oparciu o:

- Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 wraz z niwelacją wysokościową terenu

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /.

- "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

- "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalną  Dyrekcję Dróg Publicznych. Warszawa 1992r .

- "Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol  dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

- Uzgodnienia projektu w fazie roboczej z Urzędem Miasta i Gminy Chmielnik.

- Stan istniejący i warunki gruntowo wodne

Ulica Sienkiewicza położona jest w centralnej części miejscowości Chmielnik. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię asfaltową o średniej grubości 5cm w całości przeznaczoną do rozbiórki. Nawierzchnia jest okrawężnikowana krawężnikiem betonowym 15x30x100cm. Chodniki wykonane są z kostki betonowej koloru czerwonego. Stan nawierzchni jest zły, występują liczne spękania i koleiny oraz łaty po wykonanych remontach cząstkowych. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku od rynku do synagogi, skrzyżowania z ul. Wspólną wykonana jest na podbudowie – dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego 16x20cm, pozostała część nawierzchni ułożona jest na podbudowie z tłucznia. Pod istniejącą podbudową występują piaski gliniaste spoiste, woda gruntowa występuje poniżej 2,0m.

W ulicy występuje następujące istniejące uzbrojenie:

  - Kanalizacja sanitarna

  - wodociąg

  - słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

  - kabel teletechniczny

  - linia napowietrzna telefoniczna

  - gazociąg

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z budową wjazdów w ramach projektu zmieniającego na wniosek Gminy Chmielnik na posesję o numerach ewidencyjnych działek:

- 1192/1

- 1183/3

- 1074/4

oraz likwidacji wjazdów w ramach projektu zmieniającego na wniosek Gminy Chmielnik na posesję o numerach ewidencyjnych działek:

- 1183/22

- 1188

Nowe i likwidowane wjazdy zaznaczono na rysunku nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu” oraz na rysunku nr 3 „Kolorystyka nawierzchni”

- Technologia robót

Szczegółową technologię robót przedstawia przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszego opracowania.

- Wjazdy na posesje

Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje przedstawia się następująco:

  - nawierzchnia kostka betonowa grubości 8 cm

  - podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

  - piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

Zakończenie wjazdu od strony posesji obrzeżem betonowym 6x20cm.

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4 „Przekroje konstrukcyjne”.

- Zajętość terenu

Cała inwestycja prowadzona jest w istniejącym pasie drogowym ul. Sienkiewicza i nie zachodzi konieczność wywłaszczania i podziału innych działek.

- Uwagi końcowe

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Projektował:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

# Przebudowa ul. Sienkiewicza w Chmielniku

- Inwestor:

# GMINA CHMIELNIK

- Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

# Krzysztof Grosicki, FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, ul. Łódzka 247D

- Część opisowa:

  - Projektowana ulica:

- zjazdy na posesje szerokości zmiennej

  - Na terenie i w pobliżu projektowanej drogi gminnej występują następujące obiekty budowlane:

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

- kabel teletechniczny

- linia napowietrzna telefoniczna

- gazociąg

  - Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- Gazociąg

- Linia napowietrzna NN

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych

- uszkodzenie gazociągu podczas prowadzenia robót ziemnych

- uszkodzenie słupów linii napowietrznej NN podczas prowadzenia robót ziemnych

- w czasie wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

  - Przed rozpoczęciem każdej pracy, a szczególnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy

  - Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacją techniczną. Urobek układać z jednej strony wykopu w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do robót budowlanych (np. elementy przepustów) oraz w razie wypadku dojazd zespołów ratunkowych

- w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii gazociągu należy przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Gazowniczy

- w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej NN należy przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Energetyczny

- niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane znakami drogowymi w sposób uzgodniony z zarządcą drogi

  - Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektant

Krzysztof Grosicki

Nr UPR. 24/80