PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ( G E O K O M P L E X ( 25-445 Kielce ul. Kiepury 16 tel. / 041/ 362-67-57, 332-52-90

PROJEKT  BUDOWLANY

INWESTYCJA:  PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  UL. WSPÓLNEJ  I  UL. SIENKIEWICZA

W CHMIELNIKU,   GM. CHMIELNIK

|  | INWESTOR: GMINA CHMIELNIK 26 - 020 Chmielnik, Plac Kościelny 5 |
| --- | --- |

|  |  | Imię i Nazwisko | nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Kazimierz BOGDAN BOGDAN | 63/32/76 63/32/76 218/ |  |
|  | SPRAWDZIŁ | mgr inż. Andrzej SIMLA | 218/KI/74 |  |

KIELCE   lipiec  2009 rok

-    2    -

Spis treści:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu

4. Opis projektu zagospodarowania terenu

5. Elementy sieci wodociągowej

5.1 Przewody

5.2 Armatura, uzbrojenie

5.3 Węzły wodociągowe

6. Skrzyżowania sieci wodociągowej z przeszkodami

7. Wytyczne realizacji

7.1  Charakterystyka geotechniczna terenu

7.2  Wytyczenie trasy sieci wodociągowej

7.3  Wykopy

7.4  Odwodnienie wykopów

  - Montaż przewodów

  - Montaż zasuw i hydrantów p. pożarowych

  - Próba szczelności wodociągu, dezynfekcja

  - Zasypka wykopów

8. Oznakowanie wodociągu

9. Odbiory robót

10. Inwentaryzacja powykonawcza

11. Uwagi końcowe

II.  ZAŁĄCZNIKI

III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 0  -  Orientacja w skali 1 : 10000

Rys. nr 1  -  Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500

Rys. nr 2  -  Profil podłużny wodociągu w skali 1:50/500

Rys. nr 3  -  Schematy węzłów wodociągowych

Rys. nr 4  -  Schematy bloków oporowych i podporowych

IV.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY  ZDROWIA  PRZY  WYKONAWSTWIE

SIECI  WODOCIĄGOWEJ

-   3   -

I. OPIS  TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy części sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza i ulicy Wspólnej w Chmielniku .

Przebudowa tej sieci dotyczy odcinków ulic:

w ul. Sienkiewicza  -  od ul. Szydłowskiej do skrzyżowania z ul. Wspólną

w ul. Wspólnej  -  od ul. Lubańskiej do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza

Jest częścią inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Sienkiewicza i ul. Wspólnej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, krawężników, nawierzchni chodników do linii istniejącej zabudowy.

Projekt dotyczy odcinków wodociągów z rur ciśn. PE 80 :

( 160 mm, L = 226,0 m

( 90 mm,   L =   16,0 m

razem  L = 242,0 m

2. Podstawa opracowania

  - Decyzja Nr 44/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BOŚ.7331-29/09 z dnia 29.05.2009 r.

  - Warunki techniczne do projektu wymiany fragmentów sieci wodociągowej i kanaliza -

cyjnej w ul. Sienkiewicza i ul. Wspólnej w Chmielniku wydane przez Zakład

Usług Komunalnych w Chmielniku L.dz. 918/2009 z dn. 14.05.2009 r.

  - Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1: 500

  - Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ul. Wspólnej i Sienkiewicza w branży

drogowej wykonany przez FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce

opracowanie z października 2008 r.

  - Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia przebudowy wodociągu

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielnik - ul. Wspólna i Sienkiewicza

wykonana przez Zakład Usług Geologiczno -Technicznych Stefan Kurbański opracowanie z czerwca 2009 r.

2.6  Uzgodnienia projektu w fazie roboczej z Urzędem Miasta i Gminy Chmielnik

2.7  Polskie Normy, katalogi rur, armatury i urządzeń

3.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu

Ulica Sienkiewicza i Wspólna położone są w centralnej części Chmielnika.

W chwili obecnej ulice posiadają nawierzchnię asfaltową o średniej grubości 5 cm w całości

przeznaczoną do rozbiórki.

Nawierzchnia jest okrawężnikowana krawężnikiem betonowym.  Stan nawierzchni jest zły, występują liczne spękania i koleiny oraz łaty po wykonanych remontach cząstkowych.

Nawierzchnie asfaltowe wykonane są na podbudowie - dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego16x20 cm.

W ulicach występuje następujące uzbrojenie:

-  kanalizacja sanitarna ( 200 mm z rur kan. PVC z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków

( 160 mm z rur kan. PVC

-   4   -

-  wodociąg ( 150 mm z rur żeliwnych z przyłączami do budynków z rur stalowych

ocynkowanych o średnicach przypuszczalnie 1" do 2".

-  słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

-  kabel telekomunikacyjny

-  kable elektryczne

-  gazociąg ( 160 mm z rur PE

Szczegółową lokalizację istn. uzbrojenia pokazuje mapa sytuacyjno-wysokościowa  1:500.

4. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje likwidację istniejących odcinków sieci wodociągowej w wymienionych ulicach i w ich miejscu budowę nowych.

Projekt dotyczy odcinków wodociągów:

a/  z rur ciśn. PE 80 ( 160 mm, L = 226,0 m w tym :

w ulicy Wspólnej  -  węzły W1 - W2 - W3,   L = 129,5 m

w ulicy Sienkiewicza  - węzły W1 - W4, W1 - W5,  L = 96,5 m

b/  z rur ciśn. PE 80 ( 90 mm,  L = 16,0 m w tym :

w ul. Sienkiewicza  -  od węzła W4 -  do hydrantu p. poż. HP3,  L = 10,0 m

w ulicy Wspólnej od węzła W2 w kierunku UMiG w budowie /do granicy jezdni/ L = 6,0 m

Oddzielne opracowanie projektowe dotyczyć będzie wymiany na nowe wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe.

5.  Elementy wodociągu

5.1  Rury

Odcinki wodociągów zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych do wody pitnej           PE 80,  ( 160 x 14,6 mm i ( 90 x 8,2 mm,  klasy ciśnienia PN 12,5  MPa  /SDR 11/

Kształtki PE 80, klasy ciśnienia PN 12,5 MPa. Rury i kształtki łączone techniką zgrzewania doczołowego.

5.2  Armatura, uzbrojenie

Do odcinania przepływu wody na odcinkach  przyjęto zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe                z miękkim uszczelnieniem klina: DN150, DN 100, DN 80, PN16, z obudową teleskopową trzpieni z PP lub PE. Zasuwy rozmieszczono w węzłach wodociągowych.

Do ochrony przeciwpożarowej, przyjęto cztery hydranty podziemne  DN 80 mm, PN 10  w/g.        PN-89/M-74092. Piąty hydrant na terenie Synagogi oznaczony jako HP3, przyjęto jako nadziemny / patrz warunki techniczne pkt. I.5 /.

Hydranty zaprojektowano na odgałęzieniach z zasuwami  żeliwnymi jak wyżej.

Klucze do zasuw z obudową teleskopową, skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów - żeliwne.

Skrzynki należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez założenie prefabrykowanych

elementów betonowych tzw. „opasek” lub „kwadratów”.

Oznakować je tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

5.3  Węzły wodociągowe

W projekcie występuje pięć węzłów wodociągowych oznaczonych jako W1, W2, W3, W4 i W5.

-   5   -

W węzłach oprócz zasuw zastosowano kształtki rurowe z PE: trójniki, kolana15°, tuleje kołnie -            rzowe, kołnierze stalowe do połączenia rur PE z  armaturą, złącza rurowo-kołnierzowe i rurowe

z żeliwa sferoidalnego do połączeń z rurami żeliwnymi, tuleję kielichowo- kołnierzową PVC             z zestawem kołnierzowym do rur ciśnieniowych PVC.

Szczegółową specyfikację podano na rys. nr 3

Pod zasuwy i hydranty p. poż. zaprojektowano bloki  podporowe. Bloki te o wymiarach jak na rys. nr 4  wykonać na miejscu z betonu lanego B15.

6.  Skrzyżowanie wodociągu z przeszkodami

Odcinki wodociągu krzyżują się z kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi NN             i przyłączami wodociągowymi do budynków.  W pobliżu węzła W1 wodociąg krzyżuje się z istn.

kanałem sanitarnym ( 200 mm z rur kam.

Sposób wykonania tych skrzyżowań - w wykopach otwartych.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać przez podwieszenie         w korytkach drewnianych. W miejscu skrzyżowań założyć na kablach rury AROT 110 dwudzielne.

Roboty ziemne i montażowe w miejscach skrzyżowań prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem służb dysponujących poszczególnymi sieciami, oraz z uwzględnieniem uwag i wymagań zawartych w protokóle ZUD.

7.  Wytyczne realizacji

7.1  Charakterystyka geotechniczna terenu

Charakterystykę geotechniczną podłoża gruntowego opisuje "Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia przebudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielnik- ul. Wspólna i Sienkiewicza" wykonana przez Zakład Usług Geologiczno -Technicznych Stefan Kurbański  -  opracowanie z czerwca 2009 r.                                                    Z kart dokumentacyjnych otworów  wynika że podłoże gruntowe w rejonie projektowanych

odcinków sieci wodociągowej, buduje od góry warstwa nasypu niekontrolowanego grubości       0,80 m. Grunty tej warstwy z uwagi na znaczne domieszki frakcji kamienistej i gruzu zaliczono do IV kat. urabialności.

Głębiej do głębokości 1,20 - 1,30 m zalegają  piaski średnie w stanie zagęszczonym zaliczane        do II kat. urabialności. Poniżej zalegają piaski i żwiry trzeciorzędowe w stanie zagęszczonym.

Dla tych gruntów ustala została III i IV kat. urabialności.

Woda gruntowa w obrębie badanego podłoża nie występuje.

We wnioskach stwierdzono że podłoże gruntowe badanego terenu charakteryzuje się korzystnymi parametrami pozwalającymi na bezpośrednie posadowienie projektowanych odcinków sieci wodociągowej.

7.2  Wytyczenie trasy sieci wodociągowej

Przed wytyczeniem osi odcinków wodociągu należy zlokalizować w terenie istniejące kable  telekomunikacyjny i kable energetyczne przez wykonanie ręcznych przekopów.

Wytyczenie trasy wodociągu jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy zlecić uprawnionemu geodecie.

Wodociąg w ul. Sienkiewicza zaprojektowano w odległości 1,50 m od osi projektowanej ulicy.

-   6   -

W osi projektowanej ulicy będzie posadowiony nowy kanał sanitarny ( 200 mm.

Wodociąg w ul. Wspólnej zaprojektowano po trasie istniejącego wodociągu ( 150 mm z rur żel.

z niewielkimi odchyleniami. Domiary do wodociągu podano na rys. nr 1 / na wys. bud. nr 2-8

odległość wynosi 5,5 m, na wys. bud. 12 wynosi 7,0 m, na wysokości Synagogi wynosi 4,0 m.

7.3  Wykopy

Wykopy przewiduje się jako ciągłe, wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych. Odspojenie gruntu w wykopie przewiduje się w 80 % sprzętem mechanicznym i w 20 % sposobem  ręcznym.

Wydobyty urobek należy składować na odkład.

Nawierzchnię asfaltową i podbudowę z  brukowca z kamienia łamanego16x20 cm na leży usunąć poza teren budowy.

Wykopy  powinny być zabezpieczone barierkami, a w nocy oświetlone światłami ostrzegaw - czymi.

Wykopy winny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7.4  Odwodnienie wykopu

Z charakterystyki geotechnicznej wynika że w podłożu gruntowym  woda gruntowa nie występuje.

7.5 Montaż przewodów

Roboty montażowe zaleca się wykonywać  w temperaturze nie niższej niż +1 0C.

Przewody przed ich bezpośrednim układaniem należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach.

Do budowy wodociągu należy stosować jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy                 i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające świadectwo jakości.

Wodociąg układać na stałej głębokości tak aby przykrycie przewodu wynosiło co najmniej         1,40 m. Przewody układać bezpośrednio na istn. podłożu.

Zmiany kierunków trasy wodociągu  wykonać za pomocą kolan 15°.

Przewody po ułożeniu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

Warstwę ochronną przewodów tzw. obsypkę / zasypkę wstępną /  należy wykonać z czystego piasku średniego lub grubego do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodów.

W trakcie wykonywania obsypki spody przewodów  podbić z obu stron piaskiem zagęszczając

ręcznie / warstwami nie grubszymi niż 15 cm /  lub lekkim sprzętem / grubość warstwy nie większa niż 30 cm /. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego.

Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95( zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, w pozostałych przypadkach nie mniejszy niż 85(.

7.6  Montaż zasuw i hydrantów p. pożarowych

Zasuwy montować  przy węzłach zgodnie z rys. nr 3 - Schematy węzłów.

Hydranty p. poż.  montować na odgałęzieniach z zasuwami  zgodnie z rys. nr 3.

Śruby na połączeniach kołnierzowych zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

Pod zasuwami i hydrantami p. poż. wykonać bloki podporowe z betonu B15 zgodnie z rys. nr 4.

Skrzynki do zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez  założenie prefabrykowanych elementów betonowych tzw. „opasek” lub „kwadratów”.

-   7   -

Do odwodnienia hydrantów wykonać podsypkę z tłucznia obj. 0,5 m3.

7.7  Próba szczelności wodociągu, dezynfekcja

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej nie niższej niż +10 C.

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie - 1,0 MPa / 10 KG/cm2 /.

W czasie próby wszystkie złącza powinny być odkryte dla umożliwienia sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN-B-10725: 1997 "Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania".

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy badany odcinek poddać płukaniu czystą wodą  wodociągową.

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań będą wskazywały na potrzebę dezynfekcji przewodu,

proces ten należy wykonać przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roz-

tworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin / zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na

500 dm3 wody /. Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok.

10 mg Cl2/dm3.

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.

7.8  Zasypka wykopów

Po wykonaniu obsypki  wodociąg  należy oznaczyć na całej długości taśmą ostrzegawczą  z wkładką stalową np. HAWLE nr 0820. Taśmę układać na wysokości  30 cm od wierzchu przewodu / na warstwie obsypki z piasku /.  Zasypkę wykopów wykonać gruntem rodzimym, zagęszczając go warstwami. Sposób zasypki - sprzętem mechanicznym.

8.  Oznakowanie wodociągu

Armatura sieci tj. zasuwy i hydranty winny być oznakowane tabliczkami zgodnie z wymogami   PN-86/B- 09700.

Najwłaściwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia trwałych ogrodzeń w dobrym stanie technicznym, ściany domów lub wolnostojące słupki z rur stalowych DN 50 lub żelbetowe.

W żadnym wypadku nie należy umieszczać tabliczek na drzewach, czy słupach sieciowych

jak również mocować ich drutem.

9.  Odbiory robót

Wymagania i badania przy odbiorze przewodów wodociągowych zewnętrznych precyzuje norma  PN-B-10725: 1997  "Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania."

Zgodnie z wymaganiami powyższej normy winny być przeprowadzone odbiory techniczne częściowe / podłoża, obsypki, głębokości ułożenia przewodu, montażu przewodu, przejść przez przeszkody, bloki oporowe, zasypki, próby szczelności / i odbiór techniczny końcowy.

10.  Inwentaryzacja powykonawcza

Do celów późniejszej eksploatacji istotnym jest posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci             i armatury. Prace inwentaryzacji powykonawczej winny być zlecone uprawnionemu geodecie          i wykonane przed zasypaniem wykopów.

-   8   -

11. Uwagi końcowe

a/  Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył na Inwestora obowiązek do

zapewnienia nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań ratowniczych / w przypadku

odkrycia nieruchomych obiektów archeologicznych /

b/  Wykonawca przed rozpoczęcie robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić

w czasie robót wszystkie uwagi w nich zawarte.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać ustaleń z RZE Busko występujących

kolizji z kablami energetycznymi SN oraz spisać uzgodnienia co do zasad nadzoru i od -

bioru prac przez RZE Busko

c/  Roboty ziemne i montażowe  wykonać z zachowaniem  maksymalnej ostrożności i w zgo -

dzie z przepisami BHP

d/  Wykopy zabezpieczyć barierami lub taśmą ostrzegawczą przed wejściem na teren budowy

osób niepowołanych

e/  Wykonane odcinki wodociągu przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego

z pełną inwentaryzacją geodezyjną

f/  Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociągowych". Wymagania techniczne  COBRTI  INSTAL - zeszyt 3 oraz cytowanymi

normami  PN i BN.

-   9   -

IV.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY

ZDROWIA  PRZY  WYKONAWSTWIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

1. Wstęp

" Informację  ..." opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. / Dz. U. Nr 120  poz. 1126 - §2.1 /  jak również w oparciu o projekt budowlany przebudowy części sieci wodociągowej w ul. Wspólnej i ul. Sienkiewicza                         w Chmielniku.

Na podstawie niniejszej "Informacji  ..."  kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRO NY ZDROWIA  zwany planem "BIOZ" / Art.21a.1. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z nowelą z 27 marca 2003r. /.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów

Zgodnie z w/w projektem zakres robót jest następujący:

a/  demontaż istniejących przewodów wodociągowych ( 150 mm z rur żeliwnych

w ul. Wspólnej    L = 129,5 m

b/  demontaż istniejących przewodów wodociągowych ( 150 mm z rur żeliwnych

w ul. Sienkiewicza   L = 96,5 m

c/  montaż przewodów wodociągowych z rur ciśn. PE 80 w ul. Wspólnej

-  ( 160 mm,  L = 129,5 m

-  ( 90 mm,    L = 6,0 m

d/  montaż przewodów wodociągowych z rur ciśn. PE 80 w ul. Sienkiewicza

-  ( 160 mm,  L = 96,5 m

-  ( 90 mm,    L = 10,0 m

e/  montaż pięciu węzłów wodociągowych wyposażonych w zasuwy DN 150, DN 100, DN80

łącznie 15szt.

f/  montaż hydrantów p. pożarowych DN 80  łącznie 5 szt.

g/  wykonanie betonowych bloków podporowych pod zasuwy i hydranty p. poż.

Sieć wodociągowa będzie  realizowana w jednym etapie.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na trasie zaprojektowanej  sieci wodociągowej występują następujące obiekty budowlane:

a/  ulicy Sienkiewicza i ul. Wspólna - o nawierzchni asfaltowej, budynki mieszkalne, sklepy,

b/  wodociągi ( 150 mm z rur żeliwnych i przyłącza wodociągowe do budynków

c/  słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

d/  kabel telekomunikacyjny

e/  kable elektryczne

-   10   -

4. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi

Przy wykonawstwie sieci wodociągowej niżej wymienione istniejące elementy zagospodaro - wania terenu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników:

-   ulica Sienkiewicza i Wspólna

-   napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

-   kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

-   warunki atmosferyczne / deszcze, ujemne temperatury powietrza /

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Następujące elementy robót budowlanych mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia:

-   zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym / brak zabezpieczenia ścian

wykopu / przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem

pochodzącym z wykopu

-   upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (może mieć miejsce gdy brak jest  wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

-   potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-   potrącenie pracownika przez samochód przy robotach prowadzonych w ciągach jezdnych

-    przebywanie w pobliżu i praca sprzętem zmechanizowanym typu spychacz, koparka, wibrator, młoty pneumatyczne

-   porażenie prądem w przypadku prowadzenia robót koparkami pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi

-   porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym

-   porażenie prądem przy uszkodzeniu kabli elektroenergetycznych.

- wywrócenie się słupów elektrycznych. w czasie prowadzenia robót ziemnych i montażowych

w ich pobliżu

6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczne- go wykonywania robót budowlanych  /szkolenie BHP /.

Szkolenie to powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia.

Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwierdzić ten fakt podpisem na odpowiednim dokumencie.

Niezależnie od tego wszyscy pracownicy przystępujący do robót winni być dodatkowo przeszkoleni "na stanowisku pracy" a ten fakt powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

-   11   -

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

  - Kierownik budowy i majstrowie powinni posiadać odpowiednie specjalistyczne

uprawnienia budowlane na prowadzenie poszczególnych rodzajów robót / w zakresie

sieci wod.- kan., elektryczne /

7.2.  Roboty prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.

7.3   Roboty winny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych

7.4.  Należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

o terminie przystąpieniem do robót w pobliżu tego uzbrojenia.

7.5   Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać ustaleń z RZE Busko występujących

kolizji z kablami energetycznymi SN oraz spisać uzgodnienia co do zasad nadzoru i od -

bioru prac przez RZE Busko

7.6.  Dokonać wcześniejszych wywiadów i uzgodnień z właścicielami poszczególnych posesji

dotyczących ewentualnych "dzikich" kabli energetycznych

7.7.  Wykopy pod przewody i przyłącza domowe zabezpieczyć przed dostępem do nich osób

niezatrudnionych na budowie / tablice ostrzegawcze, barierki, przykrycia wykopów itp./.

7.8.   Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

7.9.   Zapewnić zejścia  / wyjścia / do wykopów w odstępach nie większych niż 20 m.

7.10. Na czas wykonywania robót - zapewnić bezpieczne dojścia i dojazdy do posesji osób

tam zamieszkałych / kładki, mostki przejazdowe /

7.11. Rozmieścić tablice i światła ostrzegawcze

7.12. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem należy wykonywać

ręcznie

  - Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą  prowa-

dzącą poza strefę zagrożenia

7.14  Używać narzędzi i urządzeń z atestami i w dobrym stanie technicznym

7.15. Przy porażeniu prądem postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad  postępowania

przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym, w każdym przypadku wezwać

lekarza

  - Na budowie powinna się znajdować przenośna apteczka

7.17  Na budowie powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej, posterunku Policji

7.18. Budowę wyposażyć w telefon komórkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym

7.19. Kierownik budowy powinien codziennie przeprowadzać organoleptyczną kontrolę

trzeźwości pracowników, dwukrotnie w ciągu zmiany roboczej, przed rozpoczęciem

robót i po zakończeniu przerwy śniadaniowej