### ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

###### Część opisowo - obliczeniowa

- Opis techniczny

- Część obliczeniowa	– zał. nr 1

- Kserokopia uprawnień projektanta 	– zał. nr 2

- Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta	– zał. nr 3

- Kserokopia uprawnień sprawdzającego 	– zał. nr 4

- Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego	– zał. nr 5

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji 	– zał. nr 6

- Informacja BIOZ 	– zał. nr 7

- Uzgodnieni z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach 	– zał. nr 8

Część rysunkowa

- Orientacja 	– rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu. 	– rys. nr 2

- Kolorystyka nawierzchni. 	– rys. nr 2.1

- Profil podłużny. 	– rys. nr 3

- Przekroje poprzeczne. 	– rys. nr 4

- Szczegóły konstrukcyjne 	– rys. nr 5

### Opis techniczny

### Przebudowa ul. Sienkiewicza w Chmielniku

- Podstawa opracowania

### Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul. Sienkiewicza w Chmielniku opracowano w oparciu o umowę nr 7/BOŚ/08 z dnia 19.05.2008r, zawartą pomiędzy FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, a Gminą Chmielnik.

- Projekt opracowano w oparciu o:

- Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 wraz z niwelacją wysokościową terenu

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /.

- "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

- "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalną  Dyrekcję Dróg Publicznych. Warszawa 1992r .

- "Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol  dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

- Uzgodnienia projektu w fazie roboczej z Urzędem Miasta i Gminy Chmielnik.

- Stan istniejący i warunki gruntowo wodne

Ulica Sienkiewicza położona jest w centralnej części miejscowości Chmielnik. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię asfaltową o średniej grubości 5cm w całości przeznaczoną do rozbiórki. Nawierzchnia jest okrawężnikowana krawężnikiem betonowym 15x30x100cm. Chodniki wykonane są z kostki betonowej koloru czerwonego. Stan nawierzchni jest zły, występują liczne spękania i koleiny oraz łaty po wykonanych remontach cząstkowych. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku od rynku do synagogi, skrzyżowania z ul. Wspólną wykonana jest na podbudowie – dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego 16x20cm, pozostała część nawierzchni ułożona jest na podbudowie z tłucznia. Pod istniejącą podbudową występują piaski gliniaste spoiste, woda gruntowa występuje poniżej 2,0m.

W ulicy występuje następujące istniejące uzbrojenie:

  - Kanalizacja sanitarna

  - wodociąg

  - słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

  - kabel teletechniczny

  - linia napowietrzna telefoniczna

  - gazociąg

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z przebudową ul. Sienkiewicza w Chmielniku.

- Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowywana ul. Sienkiewicza początek swój bierze na skrzyżowaniu z ul. 1-go Maja, przecina ul. Wspólną i kończy się na krawędzi jezdni Rynku. Projektuje się jezdnię szerokości 5,0m okrawężnikowaną krawężnikiem kamiennym granitowym koloru szarego z chodnikiem o zmiennej szerokości od projektowanego krawężnika do linii istniejącej zabudowy. Projektuje się wjazdy na posesje o zmiennej szerokości dostosowanej do istniejącej szerokości bram wjazdowych.

Ze względu na projektowaną rewitalizację synagogi projekt drogowy przebudowy ul. Sienkiewicza dostosowano do projektu rewitalizacji synagogi. Odcinek od ul. 1-go Maja do wjazdu na teren synagogi projektuje się o nawierzchni asfaltowej, odcinek od wjazdu na teren synagogi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wspólną projektuje się nawierzchnię z kostki granitowej 10x10cm koloru szarego, odcinek od skrzyżowania z ul. Wspólną do Rynku projektuje się z kostki typu Holland koloru czarnego. Nawierzchnię na przejściach dla pieszych projektuje się z kostki betonowej typu Clasic w kolorze grafitowym i szarym.

Nawierzchnię chodników na odcinku od ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Wspólną projektuje się z kostki typu Unidecor koloru brązowego, a od skrzyżowania z ul. Wspólną do Rynku z kostki typu Finestone koloru brązowego. Wjazdy na posesje projektuje się z kostki typu Behaton koloru szarego.

Wzdłuż projektowanych krawędzi jezdni przy krawężniku projektuje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej koloru szarego na szerokości 0,20m obniżonego o 2cm w stosunku do projektowanej nawierzchni.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2, a kolorystykę nawierzchni na rys. nr 2.1.

- Rozwiązanie wysokościowe

Profil podłużny ulicy Sienkiewicza założono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejącej  ulicy i dostosowano wysokościowo do terenu istniejącego.

Założone spadki oraz promienie łuków spełniają warunki normatywne.

Profil podłużny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 „Profil Podłużny”.

- Konstrukcja nowej nawierzchni

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /  dla grupy nośności podłoża G2, kategorii obciążenia ruchem KR2, hz=0,45 m, przyjęto poprzez analogię następującą konstrukcję nowej jezdni:

Nawierzchnia z kostki granitowej:

- Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10cm grubości 10cm

- Podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- warstwa stabilizacji piasku cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm > hz=45 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej:

- Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa grubości 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- warstwa stabilizacji piasku cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm > hz=45 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- Warstwa stabilizacji piasku cementem Rm=2,5MPa grubości 20cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm > hz=45 cm

Projektowaną nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem granitowym 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Projektowane światło krawężnika wynosi h=12cm, tylko na wjazdach i przejściach dla pieszych światło krawężnika wynosi h=5cm (licząc od nawierzchni do góry krawężnika).

Bezpośrednio za krawężnikiem zlokalizowane są obustronne chodniki przyjezdniowe z kostki betonowej:

- Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

- Technologia robót

Szczegółową technologię robót przedstawia przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszego opracowania.

- Wjazdy na posesje

Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje przedstawia się następująco:

  - nawierzchnia kostka betonowa grubości 8 cm

  - podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

  - piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

Zakończenie wjazdu od strony posesji obrzeżem betonowym 6x20cm.

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 „Przekroje konstrukcyjne”.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne przedstawiają się następująco:

Wykopy	1133,71 m3

Nasypy	0,62 m3

Bilans robót ziemnych przewiduje do odwozu 1133,09 m3 gruntu.

- Odwodnienie

Ze względu na brak istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej projektowana ulicę odwadnia się powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych krawężników przy których zlokalizowane są projektowane ścieki z kostki granitowej. Część wód opadowych spływa ściekami przykrawężnikowymi do ul. Wspólnej, a część do krawędzi jezdni ulicy okalającej Rynek.

- Zajętość terenu

Cała inwestycja prowadzona jest w istniejącym pasie drogowym ul. Sienkiewicza i nie zachodzi konieczność wywłaszczania i podziału innych działek.

- Usunięcie drzew

W ramach niniejszego opracowania przewidziano do wycięcia 4 szt. drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym. Drzewa te to klony o średnicy 25cm.

- Oznakowanie

W chwili obecnej na ul. Sienkiewicza istnieje oznakowanie pionowe, projektuje się uzupełnienie istniejącego oznakowania o oznakowanie przejść dla pieszych znakami D-6.

- Uwagi końcowe

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Projektował:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

# Przebudowa ul. Sienkiewicza w Chmielniku

- Inwestor:

# GMINA CHMIELNIK

- Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

# Krzysztof Grosicki, FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, ul. Łódzka 247D

- Część opisowa:

  - Projektowana ulica:

- długość ulicy 324,78m, szerokość 5,0 m

- obustronne chodniki przyjezdniowe szerokości zmiennej

- zjazdy na posesje szerokości zmiennej

  - Na terenie i w pobliżu projektowanej drogi gminnej występują następujące obiekty budowlane:

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

- kabel teletechniczny

- linia napowietrzna telefoniczna

- gazociąg

  - Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- Gazociąg

- Linia napowietrzna NN

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych

- uszkodzenie gazociągu podczas prowadzenia robót ziemnych

- uszkodzenie słupów linii napowietrznej NN podczas prowadzenia robót ziemnych

- w czasie wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

  - Przed rozpoczęciem każdej pracy, a szczególnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy

  - Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacją techniczną. Urobek układać z jednej strony wykopu w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do robót budowlanych (np. elementy przepustów) oraz w razie wypadku dojazd zespołów ratunkowych

- w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii gazociągu należy przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Gazowniczy

- w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej NN należy przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Energetyczny

- niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane znakami drogowymi w sposób uzgodniony z zarządcą drogi

  - Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektant

Krzysztof Grosicki

Nr UPR. 24/80