Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA NR …………….

(wzór)

W dniu ……….. 2012 r. w Górnie pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Jachowej,

Wola Jachowa 136, 26-008 Górno

reprezentowaną przez:

Prezesa OSP Wola Jachowa – Pana Wiesława Kaletę,

przy kontrasygnacie Skarbnika OSP  Wola Jachowa – Pana Marka Tamborskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy fabrycznie nowego sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej

- Zakres dostawy obejmuje:

1) rozpieracz ramieniowy:

a) siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204 – min. 49 kN;

b) rozwarcie ramion min 710 mm;

c) waga maksymalnie 20kg;

d) funkcja zaciskacza do rur, tj. rozpieracz musi posiadać możliwość zaciskania rur ramionami rozpieracza;

2) nożyce hydrauliczne:

a) klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204 – min. H-21;

b) rozwarcie ostrzy zgodnie z PN EN 13204 – min. 200 mm;

c) siła cięcia min. 107 ton;

d) ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy prostych i prostych z zakrzywionymi końcówkami,

e) waga – max 21 kg;

3) agregat hydrauliczny:

a) napędzany silnikiem benzynowym 4-suwowym;

b) umożliwiający jednoczesną i niezależną pracę 2 narzędzi hydraulicznych;

c) zbiornik oleju hydraulicznego – min. 4 l;

d) waga – max 30 kg;

4) przewody hydrauliczne (2 szt.):

a) długość min 10 metrów;

b) obustronnie zakończone szybkozłączami;

c) możliwość rozłączania przewodów pod ciśnieniem;

d) w systemie tzw. jednowężowym

5) rozpieracz kolumnowy:

a) długość w stanie złożonym max. 540mm;

b) długość w stanie rozłożonym min. 1170mm

c) waga max. 18 kg;

6) wspornik do rozpieracza kolumnowego:

7) podpórki schodkowe do stabilizacji (2szt)

8) przecinarka do szyb klejonych

9) zabezpieczenie poduszki powietrznej

10) zestaw adapterów i łańcuchów ciągnących do rozpieracza ramieniowego.

- Wymieniony sprzęt musi:

- spełniać wymagania eksploatacyjne i bezpieczeństwa dla hydraulicznych narzędzi ratowniczych w Polsce - norma PN-EN 13204 oraz wymagania szczegółowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku Dz. U. 143, poz. 1002 z późn. zm. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia oraz posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP,

- pracować w systemie szybko złączy umożliwiającym podłączanie i odłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie;

- być fabrycznie nowy, pochodzić od jednego producenta; nie dopuszcza się dokonywania żadnych przeróbek.

- Sprzęt, o którym mowa Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

§ 2.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2012 r.

- Za koordynację działań ze strony:

- Zamawiającego – odpowiedzialny jest Pan Przemysław Kobyłecki,

- Wykonawcy – odpowiedzialna(y) jest …………………………

§ 4.

- Sprzęt zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego, Wola Jachowa 136, 26-008 Górno przez komisje w składzie: minimum 2 przedstawicieli Zamawiającego oraz minimum 1 przedstawiciel Wykonawcy.

- Do każdego egzemplarza sprzętu Wykonawca obligatoryjnie dołączy:

- kartę gwarancyjną,

- instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim,

- listę punktów serwisowych.

- Z czynności odbioru zastanie spisany protokół.

§ 5.

- Za dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto: ………………. zł, słownie: ………………………. zł.

w tym:

| 1. | rozpieracz ramieniowy | zł |
| --- | --- | --- |
| 2. | nożyce hydrauliczne | zł |
| 3. | agregat hydrauliczny | zł |
| 4. | przewody hydrauliczne (2 szt.) | zł |
| 5. | rozpieracz kolumnowy | zł |
| 6. | wspornik progowy do rozpieracza kolumnowego | zł |
| 7. | zestaw klocków schodkowych do stabilizacji pojazdu (2szt) | zł |
| 8. | przecinarka do szyb | zł |
| 9. | pokrowiec na poduszkę powietrzną | zł |
| 10. | zestaw adapterów i łańcuchów ciągnących do rozpieracza ramieniowego | zł |

- Zamawiające nie dopuszcza częściowego rozliczania dostawy przedmiotu zamówienia.

- Warunkiem zapłacenia przez Zamawiającego faktury Wykonawcy jest:

- dostarczenie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- dostarczenie faktury wystawionej przez Wykonawcę,

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury  na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony sprzęt gwarancji na okres 36 miesięcy. Odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Wykonawca.

- W okresie gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub w serwisach Wykonawcy i na jego koszt.

- Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia usterki.

- Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za pomocą telefonu, faksu bądź też drogą elektroniczną.

§ 7.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie sprzętu lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości  0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %           wartości umowy brutto,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzaniu odbioru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %    wartości umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 8.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 9.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: