GMINA GÓRNO

Górno 169, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie

tel.: (41) 30 23 018; fax.: (41) 30 23 009; NIP: 657-24-00-548

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU: Remont drogi gminnej gruntowej do pól 
w miejscowości Podmąchocice

# 18.09.2012

GKB.271.2.22.2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759) określonego w art. 4 pkt. 8.

Remont drogi gminnej gruntowej do pól w miejscowości Podmąchocice

1.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA GÓRNO

Górno 169

26 – 008 Górno

Tel. (41) 30 – 23 – 018, Fax. (41) 30 – 23 – 009

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

Strona www: www.gorno.pl , e-mail: gmina@gorno.pl

Godziny urzędowania: 	Poniedziałek, Środa – Piątek 7:30 – 15:00, Wtorek 7:30 – 17:30

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Remont drogi gminnej gruntowej do pól w miejscowości Podmąchocice

2.1. Zakres rzeczowy:

Remont drogi gminnej gruntowej do pól w miejscowości Podmąchocice na odcinku 200 mb na działce ewidencyjnej nr 9 obręb 10 Podmąchocice.

| Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm,na całej szerokości jezdni, w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego | m2 | 800 |
| --- | --- | --- |
| Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 800 |
| Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 800 |
| Podbudowy z destruktu z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard III, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5t na odleg.5km | m2 | 800 |
| Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy | mb | 5 |
| Czyszczenie rowów (bądź jego wykonanie) z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm | m | 200 |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV | m3 | 50 |
| Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 12 |
| Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm /ze skrzydełkami/ | szt | 16 |
| Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 50 cm | m | 30 |
| Utwardzenie nawierzchni przepustów rurowych i zjazdów kruszywem łamanym 0 – 31, szer. 2m, gr. 10 cm po zagęszcz. | m2 | 80 |

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

3. Termin wykonania zamówienia  –  40 dni od daty podpisania umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Proszę o podanie w ofercie ceny brutto wg wzoru w Formularzu ofertowym (kryterium wyboru).

a) Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Wzór | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | (Cena minimalna / oferowana cena) * 100 | 100 pkt |

7. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

8. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):

- aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby oraz posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej,

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- kosztorys ofertowy (załącznik nr 3)

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

9. 7.gggggggg#1437. 777Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.09.2012 do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:

OFERTA

Remont drogi gminnej gruntowej do pól w miejscowości Podmąchocice

Nie otwierać przed 27.09.2012 do godz. 9:00.

w Urzędzie Gminy w Górnie

Górno 169, 26-008 Górno

Sekretariat (I piętro)

10. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:

Łukasz Papis

tel. (41) 30 23 628

fax. (41) 30 23 009

w godz. pracy Urzędu Gminy w Górnie

11. Załącznikami do niniejszego zaproszenia (na stronie Zamawiającego www.gorno.biuletyn.net → Zamówienia Publiczne → Zamówienia do 14 tys euro) są:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3. Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Załącznik nr 4. Mapa poglądowa