Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji

Wymiana stolarki okiennej w budynkach Urzędu Gminy w Górnie

44.22.11.00 - Okna
45.42.11.32 - Instalowanie okien

Zakres prac:

- wymiana okna drewnianego na okno PCV 5 komorowe koloru białego

- wymiana parapetu wewnętrznego drewnianego na PCV

- renowacja bądź wymiana parapatu zewnętrznego z blachy

- dodatkowe czynności niezbędne do wykonania zamówienia

- naprawa tynków oraz pomalowanie ich na biało

- zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku demontażu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

I. Opis stanu istniejącego

GŁÓWNY BUDYNEK PARTER – ogółem 32 sztuk

- 12 okien dwukwaterowych okratowanych zewnętrznie o wymiarach ok. 145 x 145 cm

- 7 okien dwukwaterowych okratowanych zewnętrznie o wymiarach ok. 145 x 145 cm (posterunek policji)

- 2 okna jednokwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 90 x 140 cm (WC + socjalne)

- 1 okno jednokwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 140 x 90 cm (piwnica)

- 10 okien bez okratowania o wymiarach ok. 90 x 60 cm (piwnica)

GŁÓWNY BUDYNEK PIĘTRO – ogółem 26 sztuki

- 6 okien dwukwaterowych okratowanych zewnętrznie o wymiarach ok. 145 x 145 cm

- 16 okien dwukwaterowych bez okratowania o wymiarach ok. 145 x 145 cm

- 1 okno jednokwaterowe bez okratowania o wymiarach 140 x 90 cm (klatka schodowa)

- 2 okna jednokwaterowe bez okratowania o wymiarach 90 x 140 cm (WC)

- 1 drzwi balkonowe z zewnętrzną balustradą metalową o wymiarach 180 x 220 cm (hol)

DRUGI BUDYNEK PARTER – ogółem 12 sztuk

- 4 okna dwukwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 120 x 165 cm (GOPS)

- 1 okno dwukwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 115 x 115 cm z parapetem wewn. wykonanym z płytek (GOPS)

- 2 okna dwukwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 120 x 165 cm (TPSA)

- 1 okno dwukwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 205 x 60 cm (TPSA)

- 2 okna dwukwaterowe bez okratowania o wymiarach ok. 175 x 115 cm (hol, korytarz i klatka)

- 2 okna dwukwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 120 x 165 cm (hol, korytarz i klatka)

DRUGI BUDYNEK PIĘTRO – ogółem 7 sztuk

- 1 okno dwukwaterowe bez okratowania o wymiarach ok. 180 x 145 cm – wymiana na okno trzykwaterowe (Biblioteka)

- 1 okno dwukwaterowe bez okratowania o wymiarach ok. 145 x 145 cm  (Biblioteka)

- 2 okna dwukwaterowe bez okratowania o wymiarach ok. 115 x 145 cm (korytarz)

- 1 okno dwukwaterowe bez okratowania o wymiarach ok. 180 x 145 cm – wymiana na okno trzykwaterowe (SZOS)

- 1 okno dwukwaterowe bez okratowania o wymiarach ok. 145 x 145 cm  (SZOS)

- 1 okno dwukwaterowe okratowane zewnętrznie o wymiarach ok. 145 x 145 cm  (SZOS)

II. Opis stanu wymaganego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej polegająca na dostawie okien wykonanych w technologii PCV, kolor biały – profil minimum 5 – komorowy, szyba minimum 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła – K = 1,0 – wraz z ich montażem i demontażem starych okien, renowacji bądź wymianie parapetów zewnętrznych stalowych w kolorze brązowym oraz wymianą wewnętrznych drewnianych na PCV. Odbiór i utylizacja zdemontowanych materiałów należy do Wykonawcy.

W zakres prac, których koszty ponosi Wykonawca robót wchodzą :

1. Wymiana okien (lub drzwi) drewnianych na PCV w budynkach Urzędu Gminy w Górnie, Górno 169:

1.1. Okna muszą spełniać następujące wymagania Zamawiającego:

a) okna PCV należy wykonać w wymiarach takich jak obecne okna drewniane, łącznie z parapetami, przy czym Wykonawca winien wykonać pomiary we własnym zakresie,

b) profil okna: biały co najmniej 5 komorowy, R +R/U oraz R/U

c) szyby o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszej niż K – 1,0,

d) okna dwuszybowe 4x16x4 o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,0 W/m2K,

e) współczynnik przenikania ciepła dla profilu ościeŜnicy i skrzydła nie większy niż 1,6 W/m2/K,

f) kształt skrzydeł okien półzlicowany,

g) okucie okien owodniowe, wyposażone w mikrowentylację,

h) okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza klasy 4,

i) blacha powlekana powłokami poliestrowymi grubości 0,55mm (parapet zewnętrzny),

2. Udzielenie 5 – letniej gwarancji na zamontowane okna.

3. Wszystkie prace związane z wymianą okien należy wykonywać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Górnie, tj.

- poniedziałek, środa – piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00

- wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:30

3.1. Wymiana okien odbywać się będzie według ustalonego na min. 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych harmonogramu realizacji robót wymiany stolarki okiennej, jeśli chodzi o kolejność wymiany okien w poszczególnych pomieszczeniach biurowych.

3.2. Kolejne pomieszczenia będą sukcesywnie przekazywane przez Zamawiającego dla Wykonawcy w celu przeprowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia.

3.3. Do Wykonawcy należeć będzie dokładne zabezpieczenie mebli i wszelkiego sprzętu biurowego przed wszelkimi zabrudzeniami, a następnie posprzątanie pomieszczeń, w których będą wymieniane okna, łącznie z myciem okien, posprzątanie na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń, w obiekcie budynku jak i na zewnątrz, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.4. Zamawiający we własnej gestii zabezpieczy dostęp ok. 1m z każdej strony do ścian, na których znajdują się okna (przestawi sprzęt komputerowy oraz meble biurowe)

3.5. Pomieszczenia, w których wymieniane będą okna Wykonawca zobowiązany jest pozostawić w stanie estetycznym niepogorszonym, w stosunku do stanu przejętego w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 
3.6. Zamawiający zobowiązany będzie do wyznaczenia osoby do przejęcia pomieszczeń w celu realizacji robót oraz do zdania pomieszczeń Zamawiającemu po zakończeniu robót. Odpowiedzialna osoba ze strony Zamawiającego za przekazanie kolejnych pomieszczeń i ich odbioru zostanie określona w dniu podpisania umowy.

4. Wymagania ogólne

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- winny posiadać atest PHZ

5. Materiały uzupełniające - farba emulsyjna do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych (do ościeży), silikon, pianka montażowa mrozoodporna, gips szpachlowy.

6. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu pod warunkiem zapewnienia wymaganej jakości robót.

7. Środki transportu

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przy zachowaniu wymaganych przepisów o ruchu drogowym oraz zapewnieniu wymaganych warunków co do transportu materiałów.

8. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winny się dokładnie zaznajomić z budynkiem podlegającym planowanym pracom remontowym. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z Inwestorem. Jakiekolwiek zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań materiałowych mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

9. Prace montażowe

Wykonawca przed przystąpienie do montażu okien sprawdzi wymiary otworów okiennych. Montaż okien wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Uszkodzenia na ościeżach zaszpachlować i pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi; wewnątrz na biało na zewnątrz w kolorze elewacji. Podokiennik zewnętrzny powinien być osadzony ze spadkiem na zewnątrz okna i z występem poza ścianę co najmniej 4 – 5cm.

Prace mogą być prowadzone wyłącznie przy temperaturze powyżej -5stC. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na realizację zadania przy temperaturze poniżej -5stC.

10. Ustalenia dodatkowe

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć utrudnienia i ewentualne ograniczenia czasowe wynikłe z przebywania w budynku interesantów i pracowników.

11. Kontrola jakości

Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wymagań określonych dla materiałów oraz

prawidłowego montażu stolarki okiennej, podokienników i obróbki ościeży.