Załącznik nr 2 do SIWZ

…................................................

(pieczęć Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

za cenę BRUTTO:  ………………………………..	zł

Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w wysokości …...... %.

1.1 Oferowany pojazd: …......................................... (marka, model)

1.2. Parametry oferowanego sprzętu:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe | Zaoferowane parametry – wypełnia OFERENT (nalezy podać parametry oferowanego sprzętu) | OCENA – wypełnia ZAMAWIAJACY (SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | samochód osobowy, nowy, fabrycznie 9 osobowy (8+1) – razem z kierowcą, typu mikrobus, |  |  |
| 2 | homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego, |  |  |
| 3 | rok produkcji 2013, |  |  |
| 4 | rozstaw osi min. 3300 mm, |  |  |
| 5 | max. długość samochodu 5500 mm, |  |  |
| 6 | dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 tony |  |  |
| 7 | typ silnika – diesel, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o pojemności do 2000 cm³ i mocy min. 100 KM, spełniający normę emisji spalin EURO5 |  |  |
| 8 | zużycie paliwa w cyklu mieszanym – max. 8,5 l/100 km |  |  |
| 9 | zużycie energii w cyklu mieszanym – max. 3,06 MJ/km, (iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym l/km i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l) |  |  |
| 10 | emisja CO2 w cyklu mieszanym – max. 200g/km, |  |  |
| 11 | emisja zanieczyszczeń spełniająca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC. Max. poziom tych emisji to : - tlenku węgla CO – 0,5 g/km, - węglowodorów HC – 0,05 g/km, - tlenków azotu NOx – 0,18 g/km, - cząstek stałych PM – 0,005 g/km |  |  |
| 12 | skrzynia biegów manualna 5 lub 6 biegowa (5 biegów + wsteczny), dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka”, |  |  |
| 13 | układ hamulcowy tarczowy, hamulce wentylowane z przodu i z tyłu, |  |  |
| 14 | ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, |  |  |
| 15 | elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS lub równoważna) |  |  |
| 16 | system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania, |  |  |
| 17 | system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, |  |  |
| 18 | napęd kół przedni lub tylni z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania (ESP) |  |  |
| 19 | elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne, |  |  |
| 20 | elektrycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy, |  |  |
| 21 | dwa komplety kluczy (z pilotem, jeśli dotyczy) |  |  |
| 22 | centralny zamek sterowany pilotem. Możliwość ryglowania zamków przez kierowcę od wewnątrz. |  |  |
| 23 | wspomaganie układu kierowniczego, |  |  |
| 24 | kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą koła kierownicy lub kolumna kierownicy regulowana na głębokość, ale z fotelem kierowcy regulowanym w płaszczyznach góra-dół, przód-tył, pochyleniem oparcia, podłokietnikiem, regulacją odcinka lędźwiowego i regulowanym na wysokość zagłówkiem |  |  |
| 25 | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (w przedziale kierowcy), |  |  |
| 26 | uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie w przestrzeni pasażerskiej, |  |  |
| 27 | klimatyzacja minimum półautomatyczna z regulacją i nawiewem w przedziale kierowcy oraz minimum przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (nadmuch na I i II rząd siedzeń przestrzeni pasażerskiej), |  |  |
| 28 | ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej – drugi wymiennik ciepła, |  |  |
| 29 | drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przeszklone przesuwane z prawej strony, |  |  |
| 30 | blokada mechaniczna w klamce zamka drzwi przesuwnych, umożliwiająca ich łatwe zamykanie (po odblokowaniu klamką), |  |  |
| 31 | drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe (w przypadku montażu wózków w tylnej części pojazdu) lub klapa tylna z ogrzewaną szybą + wycieraczka, |  |  |
| 32 | radioodtwarzacz CD/MP3 + minimum 2 głośniki, |  |  |
| 33 | pełne przeszklenie samochodu, |  |  |
| 34 | czujnik parkowania w tylnym zderzaku, |  |  |
| 35 | tylne światła przeciwmgielne i wsteczne |  |  |
| 36 | trzecie (tylne) światło stop, |  |  |
| 37 | kierunkowskazy ostrzegawcze zamontowane na dachu z tyłu pojazdu |  |  |
| 38 | światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, |  |  |
| 39 | autoalarm fabryczny, |  |  |
| 40 | immobiliser, |  |  |
| 41 | dywaniki w kabinie kierowcy |  |  |
| 42 | fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego + podłokietniki, |  |  |
| 43 | rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach lub szyby przyciemniane w części pasażerskiej, |  |  |
| 44 | minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej (I rząd siedzeń), |  |  |
| 45 | siedzenie pasażera (2 osoby) w przedziale kierowcy w dowolnym układzie, |  |  |
| 46 | I i II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej – układ dowolny . Łatwy demontaż siedzeń, |  |  |
| 47 | atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim, wózek montowany zamiennie maksymalnie za 2 miejsca siedzące, szerokość rozstawu kół wózków jakie będą przewożone w parametrach do max 70 cm. |  |  |
| 48 | atestowane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnia antypoślizgową, łatwe w montażu i demontażu przez jedną osobę |  |  |
| 49 | antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych |  |  |
| 50 | tapicerka łatwa w utrzymaniu – odporna na zużycie i zabrudzenia |  |  |
| 51 | podłoga w kabinie pasażerskiej antypoślizgowa, wodoodporna |  |  |
| 52 | wysokość oparć I i II rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej, nie wyższa niż wysokość oparć foteli w przedziale kierowcy, |  |  |
| 53 | fotele wyposażone w zagłówki o regulowanej wysokości i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, w II rzędzie siedzeń w części pasażerskiej dopuszcza się fotele bez regulowanych zagłówków |  |  |
| 54 | komfortowe wykończenie wnętrza – bezpieczna przestrzeń pasażerska (bez ostrych krawędzi), |  |  |
| 55 | minimum jedno mocowanie Isofix w przestrzeni pasażerskiej, |  |  |
| 56 | podłoga płaska w przestrzeni pasażerskiej |  |  |
| 57 | podłoga wyłożona wykładziną zmywalną – antypoślizgową, |  |  |
| 58 | czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, |  |  |
| 59 | dwa komplety kół na felgach stalowych z oponami letnimi i zimowymi – średnica zalecana przez producenta. Opony fabrycznie nowe, nie starsze niż 6 m-cy. Koła wyposażone w kołpaki w pełni zakrywające felgi. W dniu odbioru zamontowane mają zostać opony odpowiednie do panujących warunków drogowych |  |  |
| 60 | gaśnica dostosowana do pojazdu |  |  |
| 61 | trójkąt ostrzegawczy, |  |  |
| 62 | apteczka, |  |  |
| 63 | komplet narzędzi: podnośnik, klucz do kół, linka holownicza, wybijak szyb ewakuacyjnych |  |  |
| 64 | zamontowany hak holowniczy |  |  |
| 65 | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 66 | gwarancja minimum : - mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne) 2 lata bez limitu kilometrów, - 3 lata na lakier, - 10 lat na perforację. - 2 lata na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
| 67 | kolor nadwozia: metaliczny lub niemetaliczny szary/czerwony/zielony |  |  |
| 68 | plansze magnetyczne nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) |  |  |
| 69 | serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego |  |  |
| 70 | instrukcja w języku polskim |  |  |
| 71 | książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu oraz książka przeglądów serwisowych |  |  |
| 72 | karta pojazdu |  |  |

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 40 dni od daty podpisania umowy.

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz przyjmuję warunki zawarte w w/w specyfikacji.

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczam, że załączony do SIWZ wzór umowy (Zał. nr 1 do SIWZ) został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Udzielam ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

- …. lata (minimum 2) mechanicznej (na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne),

- .... lata (minimum 3) na lakier,

- .... lat (minimum 10) na perforację.

- .... lata (minimum 2) na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia:

- ….......................................................................

- ….......................................................................

- ….......................................................................

8. Oferta została złożona na …... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do  ....

9. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania.

- /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ - …...................................................

- /tel./ - …...................................................

- /fax/ - …...................................................

- /e-mail/ - …...................................................

10. Oświadczam, że niezwłocznie udzielimy potwierdzenia odbioru dokumentów przesłanych faxem lub e-mailem na każde takie żądanie ze strony Zamawiającego.

11. Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP spełniam warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

12. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

13. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

14. Oświadczam, że po dokonaniu wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dopełnię wszystkich formalności wymienionych w SIWZ (art. 36. ust. 1 pkt. 14. ustawy PZP).

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

- Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

- Inne (jakie?):

- …...........................................................................................................................................

……............dn	…….............	.................................................................................

Oferent /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

* W przypadku składania kserokopii dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.