Zał. nr 1 do SIWZ

UMOWA nr ….....................

(WZÓR)

zawarta w dniu …....................... roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno,

Górno 169, 26-008 Górno,

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka

zwanym w dalszej części umowy ‘Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop

a firmą:

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………….....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć, przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność i wydać mu ze swojej siedziby przedmiot zamówienia: 1 sztukę fabrycznie nowego mikrobusu 9 osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Górno

2. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zaoferowany pojazd: …........................................ (marka, model)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe | Zaoferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | samochód osobowy, nowy, fabrycznie 9 osobowy (8+1) – razem z kierowcą, typu mikrobus, |  |
| 2 | homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego, |  |
| 3 | rok produkcji 2013, |  |
| 4 | rozstaw osi min. 3300 mm, |  |
| 5 | max. długość samochodu 5500 mm, |  |
| 6 | dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 tony |  |
| 7 | typ silnika – diesel, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o pojemności do 2000 cm³ i mocy min. 100 KM, spełniający normę emisji spalin EURO5 |  |
| 8 | zużycie paliwa w cyklu mieszanym – max. 8,5 l/100 km |  |
| 9 | zużycie energii w cyklu mieszanym – max. 3,06 MJ/km, (iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym l/km i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l) |  |
| 10 | emisja CO2 w cyklu mieszanym – max. 200g/km, |  |
| 11 | emisja zanieczyszczeń spełniająca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC. Max. poziom tych emisji to : - tlenku węgla CO – 0,5 g/km, - węglowodorów HC – 0,05 g/km, - tlenków azotu NOx – 0,18 g/km, - cząstek stałych PM – 0,005 g/km |  |
| 12 | skrzynia biegów manualna 5 lub 6 biegowa (5 biegów + wsteczny), dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka”, |  |
| 13 | układ hamulcowy tarczowy, hamulce wentylowane z przodu i z tyłu, |  |
| 14 | ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, |  |
| 15 | elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS lub równoważna) |  |
| 16 | system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania, |  |
| 17 | system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, |  |
| 18 | napęd kół przedni lub tylni z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania (ESP) |  |
| 19 | elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne, |  |
| 20 | elektrycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy, |  |
| 21 | dwa komplety kluczy (z pilotem, jeśli dotyczy) |  |
| 22 | centralny zamek sterowany pilotem. Możliwość ryglowania zamków przez kierowcę od wewnątrz. |  |
| 23 | wspomaganie układu kierowniczego, |  |
| 24 | kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą koła kierownicy lub kolumna kierownicy regulowana na głębokość, ale z fotelem kierowcy regulowanym w płaszczyznach góra-dół, przód-tył, pochyleniem oparcia, podłokietnikiem, regulacją odcinka lędźwiowego i regulowanym na wysokość zagłówkiem |  |
| 25 | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (w przedziale kierowcy), |  |
| 26 | uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie w przestrzeni pasażerskiej, |  |
| 27 | klimatyzacja minimum półautomatyczna z regulacją i nawiewem w przedziale kierowcy oraz minimum przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (nadmuch na I i II rząd siedzeń przestrzeni pasażerskiej), |  |
| 28 | ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej – drugi wymiennik ciepła, |  |
| 29 | drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przeszklone przesuwane z prawej strony, |  |
| 30 | blokada mechaniczna w klamce zamka drzwi przesuwnych, umożliwiająca ich łatwe zamykanie (po odblokowaniu klamką), |  |
| 31 | drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe (w przypadku montażu wózków w tylnej części pojazdu) lub klapa tylna z ogrzewaną szybą + wycieraczka, |  |
| 32 | radioodtwarzacz CD/MP3 + minimum 2 głośniki, |  |
| 33 | pełne przeszklenie samochodu, |  |
| 34 | czujnik parkowania w tylnym zderzaku, |  |
| 35 | tylne światła przeciwmgielne i wsteczne |  |
| 36 | trzecie (tylne) światło stop, |  |
| 37 | kierunkowskazy ostrzegawcze zamontowane na dachu z tyłu pojazdu |  |
| 38 | światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, |  |
| 39 | autoalarm fabryczny, |  |
| 40 | immobiliser, |  |
| 41 | dywaniki w kabinie kierowcy |  |
| 42 | fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego + podłokietniki, |  |
| 43 | rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach lub szyby przyciemniane w części pasażerskiej, |  |
| 44 | minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej (I rząd siedzeń), |  |
| 45 | siedzenie pasażera (2 osoby) w przedziale kierowcy w dowolnym układzie, |  |
| 46 | I i II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej – układ dowolny . Łatwy demontaż siedzeń, |  |
| 47 | atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim, wózek montowany zamiennie maksymalnie za 2 miejsca siedzące, szerokość rozstawu kół wózków jakie będą przewożone w parametrach do max 70 cm. |  |
| 48 | atestowane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnia antypoślizgową, łatwe w montażu i demontażu przez jedną osobę |  |
| 49 | antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych |  |
| 50 | tapicerka łatwa w utrzymaniu – odporna na zużycie i zabrudzenia |  |
| 51 | podłoga w kabinie pasażerskiej antypoślizgowa, wodoodporna |  |
| 52 | wysokość oparć I i II rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej, nie wyższa niż wysokość oparć foteli w przedziale kierowcy, |  |
| 53 | fotele wyposażone w zagłówki o regulowanej wysokości i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, w II rzędzie siedzeń w części pasażerskiej dopuszcza się fotele bez regulowanych zagłówków |  |
| 54 | komfortowe wykończenie wnętrza – bezpieczna przestrzeń pasażerska (bez ostrych krawędzi), |  |
| 55 | minimum jedno mocowanie Isofix w przestrzeni pasażerskiej, |  |
| 56 | podłoga płaska w przestrzeni pasażerskiej |  |
| 57 | podłoga wyłożona wykładziną zmywalną – antypoślizgową, |  |
| 58 | czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, |  |
| 59 | dwa komplety kół na felgach stalowych z oponami letnimi i zimowymi – średnica zalecana przez producenta. Opony fabrycznie nowe, nie starsze niż 6 m-cy. Koła wyposażone w kołpaki w pełni zakrywające felgi. W dniu odbioru zamontowane mają zostać opony odpowiednie do panujących warunków drogowych |  |
| 60 | gaśnica dostosowana do pojazdu |  |
| 61 | trójkąt ostrzegawczy, |  |
| 62 | apteczka, |  |
| 63 | komplet narzędzi: podnośnik, klucz do kół, linka holownicza, wybijak szyb ewakuacyjnych |  |
| 64 | zamontowany hak holowniczy |  |
| 65 | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 66 | gwarancja minimum : - mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne) 2 lata bez limitu kilometrów, - 3 lata na lakier, - 10 lat na perforację. - 2 lata na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 67 | kolor nadwozia: metaliczny lub niemetaliczny szary/czerwony/zielony |  |
| 68 | plansze magnetyczne nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) |  |
| 69 | serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego |  |
| 70 | instrukcja w języku polskim |  |
| 71 | książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu oraz książka przeglądów serwisowych |  |
| 72 | karta pojazdu |  |

3. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać samochód z pełnym zbiornikiem paliwa.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena za przedmiot umowy wynosi: ……..................... brutto.

(słownie:............................................................................................ złotych).

1.1 Dostawa objęta jest …...% stawką podatku VAT.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokółem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

3. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

# § 3

# TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

# 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie: 40 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ….....................

# § 4

# ODBIÓR, INSTRUKTAŻ OBSŁUGI PODSTAWOWEJ I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1.	WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni o dacie, od której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru.

2.	W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia dokumentacji dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.

3.	W przypadku stwierdzenia usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek.

4.	Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych  i odstąpienia od umowy.

5.	Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu max. 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności przedstawicieli WYKONAWCY.

6.	Protokół odbioru, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

7.	Wykonawca zapewni bezpłatny instruktaż z zakresu podstawowej obsługi przedmiotu umowy dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do  samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim.

- książkę gwarancyjną w języku polskim,

- dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu,

§ 6

GWARANCJA I SERWIS

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

- ... lata (minimum 2) mechanicznej (na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne),

- ... lata (minimum 3) na lakier,

- ... lat (minimum 10) na perforację.

- ... lata (minimum 2) na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych

- W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje WYKONAWCA.

- Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce w rozumieniu ustawy z dn. 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.

- WYKONAWCA zobowiązuje się posiadać co najmniej jeden punkt serwisowy w odległości nie większej od 100 km od siedziby Zamawiającego tj. Górno 169, 26 – 008 Górno wykonujący wszystkie naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny na terenie całego kraju.

§ 7

KARY UMOWNE

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się opóźnienia w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 niniejszej umów, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 1% ceny przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 20 dni ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Postanowienia niniejszego § nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 8

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu w sposób określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Oferta Wykonawcy

## ZAMAWIAJĄCY:                                      				WYKONAWCA: