WYKAZ – ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA LUB PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

Parametry zgodne  są  z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006”  oraz zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.1002).

| Parametr | Wymagania minimalne | Zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne [wypełnia Wykonawca podając odpowiednie dane] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie | przystosowane do przewozu załogi 6 osobowej (1+5) wraz z zabudową kontenerową, wyposażoną w skrytki po obu stronach i z tyłu pojazdu - wykonane z materiałów nierdzewnych, z zamykanymi roletami żaluzjowymi pyło- i wodoszczelne |  |  |
|  | wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu, |  |  |
|  | drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, |  |  |
|  | przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką pokryte materiałem łatwym do utrzymania czystości, |  |  |
|  | podest roboczy zamontowany na dachu wytrzymujący obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, z powierzchnią do chodzenia w wykonaniu antypoślizgowym, przystosowany do mocowania sprzętu w postaci drabiny drewnianej lub aluminiowej oraz mocowanie pompy pływającej typu Niagara |  |  |
| Wyposażenie | urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe z możliwością podawania komunikatów głosowych oraz wyposażona w światła zewnętrzne zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych dot. pojazdów specjalnych, |  |  |
|  | 1 radiotelefon nasobny z 2 stacjami do ich ładowania, zamontowane na stałe w pojeździe oraz 1 radiotelefon samochodowy wraz z osprzętem, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, |  |  |
|  | lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone z przodu pojazdu, |  |  |
|  | pozostawienie miejsca z przodu pojazdu i jego przystosowanie pod zainstalowanie i podłączenie wyciągarki elektrycznej o uciągu do 3,5 T , |  |  |
|  | oświetlenie boczne pojazdu, umożliwiające obsługę sprzętu w warunkach nocnych, |  |  |
|  | gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, |  |  |
|  | przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V, |  |  |
|  | hak typu kulowego do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3.500kg , |  |  |
|  | gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12V, |  |  |
|  | układ przeciwpoślizgowy ABS, |  |  |
|  | podgrzewane lusterka boczne, |  |  |
|  | oświetlenie wewnętrzne w kabinie kierowcy po prawej stronie, do czytania mapy, |  |  |
|  | wydzielone miejsce na zamontowanie zbiornika wodnego i agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego. |  |  |
| Masa całkowita | dopuszczalna masa całkowita - do 3.500kg. |  |  |
| Silnik | wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, spełniającym normy Euro 4 |  |  |
|  | moc silnika - nie mniejsza niż 100 KM |  |  |
| Skrzynia biegów | skrzynia biegów - manualna, zsynchronizowana |  |  |
| Napęd | na koła tylne |  |  |
| Układ Kierowniczy | ze wspomaganiem |  |  |
| Zabudowa wewnętrzna | podłoga przedziału załogi i ładunkowa pokryta antypoślizgową blachą aluminiową, |  |  |
|  | skrytki, szuflady, wysuwane podesty powinny być tak dobrane, aby zapewniały miejsce na usytuowanie i umocowanie następującego sprzętu: |  |  |
|  |  | lekkiego zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas Uniwersal z możliwością zamontowania większego zestawu hydraulicznego z dwu członowym rozpierakiem, nożycami i rozpierakiem kolumnowym. |  |  |
|  |  | piły do betonu i stali, piła do drewna, |  |  |
|  |  | zestaw PSP R1- usytuowany w przedziale załogi, |  |  |
|  |  | kilku węży tłocznych, prądownicy, |  |  |
|  |  | agregatu prądotwórczego o mocy 2,5 KW, |  |  |
|  |  | miejsce do mocowania kanistra do paliwa 10 litrowy oraz 2x5 litrowe na olej i paliwo usytuowane w tym samym schowku co piła do betonu i do drewna, |  |  |
|  |  | miejsce na mocowania noszy z zagłówkami i szyn kramera, |  |  |
|  |  | typu miotły, łom, 2 komplety nożyc ręcznych, łopaty, sprzęt ostrzegawczy i sygnalizacyjny, |  |  |
|  |  | aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 2 szt. |  |  |
|  |  | pojemnik na sorbent do neutralizacji plam na jezdni |  |  |
|  |  | skrytki na drobne narzędzia samochodowe. |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp min. 1.000W zamocowany na stałe w pojeździe oraz możliwość obracania wokół osi pionowej. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,5m. Stopień ochrony reflektorów i masztu minimum IP 55. |  |  |

.................................................................................................................................

[pieczęci i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy]