Gmina Kamień

Kamień 287

36-053 Kamień

Znak sprawy: L.Dz.UG - 341/10/D/2008	Kamień, 2008-09-10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 
4 x 2 (furgon) dla OSP Kamień - Błonie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Zatwierdzono w dniu:

2008-09-10

mgr Ryszard Bugiel

# Zamawiający:

Gmina Kamień

Kamień 287

36-053 Kamień

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 2 (furgon) dla OSP Kamień – Błonie”.

Wspólny Słownik Zamówień: 34114110-3 Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x2 (furgon) Rodzaj pojazdu " Furgon " Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg " Przeszklenie w części osobowej " Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kat. min. 180 stopni " Przystosowany do przewozu min. 5 osób " Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu " Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką " Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy " Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne " Poduszka powietrzna dla kierowcy " Układy bezpieczeństwa: - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania " Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291 " Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 Silnik " Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4 " pojemność max 2,4 TCD, moc min. 100KM " moment obrotowy 250 Nm " napęd na oś tylną Oznakowanie " Belka świetlna z napisem "STRAŻ" " Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych " Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu " Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego " Tablice magnetyczne z napisem "STRAŻ" Zabudowa " Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego " Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego " Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy " Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Dodatkowe wyposażenie Agregat wysokociśnieniowy " wydajność pompy min. 40l/min, przy ciśnieniu min. 40bar ( z płynną regulacją) " silnik czterosuwowy " rozrusznik ręczny " linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym " prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego " zbiornik wody o pojemności min. 200l Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2x500W) " Zamocowany na stałe na pojeździe " Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5m " Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 (wg PN-92/E-08106) Radiotelefony: a) 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 225 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. b) Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 KHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak Wyciągarka 3,5 tony Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe Pojazd zgodny z : "wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych - edycja druga - marzec 2006" Opracowane przez CNBOP - luty 2006" I "wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo - gaśniczych KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002" z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzącego w skład zamówienia. Oferowany pojazd powinien posiadać pozytywną opinię wydaną przez CNBOP Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7):

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień |
| 2 | Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| 3 | Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat dostarczył co najmniej 3 samochody porównywalne z obecnym zamówieniem. |
| 4 | Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. |

## Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | inż. Małgorzata Majczak Partyka - Inspektor tel. ( 017) 8556776 w. 29 |
| --- | --- |
| 2 | Adam Zając - Inspektor tel. (017) 8556776 w. 19 |

### W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | inż. Małgorzata Majczak Partyka - Inspektor tel. ( 017) 8556776 w. 29 |
| --- | --- |
| 2 | Adam Zając - Inspektor tel. (017) 8556776 w. 19 |

# Wadium:

### W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Zamawiający przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu w wysokości: nie dotyczy

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie  zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 2 | Koncesja, zezwolenie lub licencja | Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym |  |
| 3 | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| 5 | Wykaz wykonanych dostaw | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat dostarczył co najmniej 3 samochody porównywalne z obecnym zamówieniem. | 2 |
| 6 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | 2 |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art.  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 2 (furgon) dla OSP Kamień - Błonie NIE OTWIERAĆ przed 2008-09-18 godz. 11:00” Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 (sekretariat) do dnia
2008-09-18 do godz. 10:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2008-09-18 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 (sala ślubów)

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

## Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia.

## Cena może być tylko jedna

## Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia w walutach obcych nie będą prowadzone.

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej http://bip.gminakamien.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie możliwe po terminie związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty |
| 2 | Oświadczenie z art. 22 i 24Dokładna wycena |
| 3 | Wykaz wykonanych dostaw lub usług |
| 4 | Projekt umowy |