Część II - Specyfikacja techniczna:

Utwardzenie nawierzchni drogi

Lokalizacja: Gmina Lubiszyn

Miejscowość: Ściechówek

Rodzaj obiektu: droga dojazdowa do pól

działka  nr 34 i 44, długości  265 mb.

działka  nr 56, długości  575 mb.

Inwestor: Gmina Lubiszyn

I. Przedmiot specyfikacji technicznej.

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną:

a) mechaniczne wykonanie koryta drogi oraz ułożenia podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie dywanika asfaltowego z masy mineralno bitumicznej grubości 4cm , na łącznym odcinku 840 mb, szer. 3,5 m,

b) wyrównanie i wyprofilowanie poboczy dróg..

1.4. Na projektowanych drogach występuje  ruch o średniorocznym natężeniu  powyżej 250T/dobę .Typowe obciążenie drogi – ciągniki kołowe o ładowności po 4,5T . Budowli tymczasowych i urządzeń niezbędnych dla potrzeb inwestora oraz dzierżawy placu budowy nie przewiduje się. Na przyległe do dróg grunty rolne nie przewiduje się dodatkowych zjazdów.

1.5. Wymiary nawierzchni asfaltowej;

szerokość 3,5 m

szerokość poboczy po 1,0 m

spadki poprzeczne nawierzchni – 2%

spadki poprzeczne poboczy – 5%

1.6. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych

( wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze specyfikacją i poleceniami Inspektora.

1.8. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do odbioru końcowego robót.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.11. Odbiór robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w warunkach umowy.