SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-06.00

ŚLUSARKA   CPV 45223210-1

STOLARKA    CPV 45261000-4

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej ,innych elementów ślusarskich dla projektu:

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3.  Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu zakup i montaż elementów ślusarki i stolarki budowlanej.

1.3.1. Okna.

1.3.2. Drzwi wewnętrzne.

1.3.3. Drzwi zewnętrzne.

1.3.4. Zadaszenia wejść.

1.3.5. Balustrady i pochwyty zewnętrzne.

1.3.6. Inne elementy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY.

2.1.  Okna.

2.1.1. Okna PVC

- Stolarka okienna: okna PVC, profile 5-komorowe, szyby o izolacyjności termicznej U = 1,1 W/m2K ,  zestaw dwuszybowy, jednokomorowy, skrzydła uchylno-rozwierane, okucia obwiedniowe,  klamki proste, możliwość rozszczelniania, nawietrzniki,

- Pianka, silikon, łączniki, kotwy

- Materiały pomocnicze

2.1.2. Okna aluminiowe

- Profile aluminiowe z wkładką termiczną,  U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy

- Szyby zespolone od wewnątrz z szybą bezpieczną , U ≤ 1,1 W /m2 K - dla szyby

- Okucia okien systemowe,

- klamki ze stali nierdzewnej

- siatki ochronne na okna, akcesoria do mocowania siatek

- Okna wyposażyć w hamulec umożliwiający zatrzymania okna w dowolnej pozycji.

- Sterowanie okien elektryczne

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

2.2. Drzwi wewnętrzne.

2.2.1. Drzwi aluminiowe

- Drzwi aluminiowe, szkolne szybą bezpieczną

- Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione

- klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej

- samozamykacze

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

2.2.2.   Drzwi płytowe pełne

- wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF, okleinowana fornirem naturalnym (kolor wg projektu)

- Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z ciągów komunikacyjnych z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi.

- Ościeżnica stalowa regulowana na grubość muru , malowana proszkowo

- Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia.

- Klamki ze stali nierdzewnej

- samozamykacze

2.2.3.   Drzwi metalowe jednoskrzydłowe EI 60

- Skrzydła: blacha stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo

- Ościeżnica stalowa regulowana na grubość muru.

- Zawiasy, klamki, zamki jak w pkt.2.2.1.

- Samozamykacze

2.3. Drzwi zewnętrzne.

- Profile aluminiowe z wkładką termiczną,  U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy

- Szyby zespolone podwójnie  bezpieczna , U ≤ 1,1 W /m2 K - dla szyby

- Okucia drzwi antywłamaniowe, zawiasy wzmocnione

- klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej

- samozamykacze

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

2.4. Zadaszenia wejść.

- Konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo

- Wypełnienie poliwęglan komorowy, dymny,

- Uszczelki zabezpieczające spływ wody na ścianę

- Łączniki, kotwy, materiały pomocnicze

2.5. Balustrady i pochwyty zewnętrzne.

- słupki, pochwyty – rury ze stali nierdzewnej

- wypełnienie wzdłużne: rury ze stali nierdzewnej.

- Łączniki, akcesoria, kotwy, materiały pomocnicze

2.6. Inne elementy.

2.6.1. Wycieraczki zewnętrzne 75x50cm

- podstawa wycieraczki z wyprowadzeniem odwodnienia

- elementy czyszczące: gumowe i szczotkowe na konstrukcji nośnej

z profili aluminiowych

- przeznaczone do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,

- duża odporność na obciążenia mechaniczne

2.6.2. Wycieraczki wewnętrzne

- wycieraczki lamelowe, na profilach aluminiowych,

- wypełnienie lameli guma, szczotki, ryps

2.6.3. Skrobaczki do obuwia: stalowe

2.6.4. Drabina zewnętrzna: stalowa z kabłąkiem

# 3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Okna

5.1.1. Okna z PCV

Komplet okien stanowią:

O 1→  5 szt,  O2 → 2 szt , O3 → 21szt, O4 →1szt .,Wymiary okien, podział, sposób otwierania wg Projektu Budowlanego, rys.14 „Zestawienie okien i drzwi” .

5.1.2. Okna aluminiowe.

Komplet okien stanowią:

O5 → 4 szt, O6 → 4 szt,  Wymiary okien, podział, sposób otwierania wg Projektu Budowlanego, rys.14 „Zestawienie okien i drzwi” .

Okna wykonać profili aluminiowych z wkładką termiczną. Szyby zespolone, od wewnątrz 
z szyba bezpieczną.  Okna zabezpieczone siatką ochronną.

Współczynnik: U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy

U ≤ 1,1 W /m2 K - dla szyby

Okucia okien systemowe, klamki ze stali nierdzewnej. Okna wyposażyć w hamulec umożliwiający zatrzymania okna w dowolnej pozycji. Sterowanie okien elektryczne.

Profile malowane proszkowo, grubość powłoki ≥ 60 µm, kolorystyka wg PT.

5.2. Drzwi wewnętrzne.

5.2.1.   Drzwi aluminiowe

Komplet drzwi stanowią:

D5→2szt, D6→1szt (drzwi dymoszczelne)

Drzwi dwuskrzydłowe. Wymiary, podział, sposób otwierania wg Projektu Budowlanego, rys.14 „Zestawienie okien i drzwi” .

5.2.2.   Drzwi płytowe pełne

Komplet drzwi stanowią:

D1 → 2 szt, D2→8szt, D3→5szt

Drzwi jednoskrzydłowe,  płytowe pełne, wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF, okleinowana w kolorze buk. Wymiary, podział, sposób otwierania wg Projektu Budowlanego, rys.14 „Zestawienie okien i drzwi” .

Akcesoria drzwi – trzy zawiasy wzmocnione. Drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z ciągów komunikacyjnych z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi. Ościeżnice stalowe, lakierowane na szerokość muru z obramowaniem obustronnym. Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia. Klamki ze stali nierdzewnej.

5.2.3.   Drzwi metalowe  EI 60

Komplet drzwi stanowią:

D01 → 1 szt, drzwi do składu opału, jednoskrzydłowe, pow. 2,0 m2

5.3.   Drzwi zewnętrzne.

Komplet drzwi stanowią:

D8→1szt, D9→3szt

Drzwi z profili aluminiowych z wkładką termiczną. Szyba zespolona podwójnie bezpieczna. Samozamykacze. Okucia antywłamaniowe. Wymiary, podział, sposób otwierania wg Projektu Budowlanego, rys.14 „Zestawienie okien i drzwi” .

Uwaga!

Do drzwi zastosować system jednego klucza do grupy pomieszczeń,  w uzgodnieniu z Użytkownikiem .

5.4.   Zadaszenie wejść.

Konstrukcja aluminiowa, kształt daszku→ łukowy, wypełnienie: poliwęglan komorowy, krawędzie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Daszek wyposażony w uszczelnienie przyścienne, zapobiegające spływowi wody opadowej na ścianę budynku.

5.5.  Balustrady i pochwyty zewnętrzne 
Wykonać ze stali nierdzewnej,  wypełnienie  podłużne balustrad: rurki ze stali nierdzewnej.

5.6.  Inne elementy.

Przed wejściami zamontować wycieraczki zewnętrzne przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu. Wykonać odprowadzenie wody z podstawy  wycieraczki.

Wycieraczki wewnętrzne: lamelowe, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu.

Skrobaczki i drabiny: stalowe, zamontować w miejscach przewidzianych  PT.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji..

- Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7.  OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   kpl, m, szt

W   kpl   mierzy się :

- Stolarkę okienną

- Stolarkę drzwiową

- Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne

- Zadaszenie wejść

W  szt    mierzy się :

- Skrobaczki do obuwia

W  m   mierzy się :

- Drabiny zewnętrzne

- Skrobaczki do obuwia

- Balustrady

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów

- wykonanie robót zasadniczych

- regulację i doszczelnienie  stolarki,

- dostawę i montaż siatek zabezpieczających okna hali sportowej.

- dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcje montażowe producenta.

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.